IDE-FIX INSTALLATIONSANLEITUNG
SOFTWARE ANLEITUNG

IDE-fix Installationsanleitung
Lizenzbedingungen (siehe auch Lizenz.doc in dem Verzeichnis Register!!!)

Kein Teil der Hardware, der Programme oder des Handbuches darf ohne
schriftliche Genehmigung von Elaborate Bytes, Oliver Kastl auf irgendeine
Weise, herkömmlich, elektronisch oder auf eine andere Weise, vervielfältigt,
verbreitet oder weiterverarbeitet werden. 
Zuwiderhandlungen werden in jedem Fall rechtlich verfolgt.

Die Nutzung der Hardware oder der Programme erfolgt auf eigene Gefahr.
Der Hersteller und Entwickler lehnt jede Haftung für Schäden ab, die direkt
oder indirekt durch die Hardware oder die Programme hervorgerufen wurden.

Nur unter Einhaltung dieser Bedingungen sind Sie berechtigt, die Hardware
oder Software auf Ihrem Rechner zu nutzen.

Alle Rechte vorbehalten.
Hardware & Software Copyright 1993-1997 Elaborate Bytes, Oliver Kastl

Verwendete Warenzeichen können auch ohne ausdrücklichen Hinweis geschützt
sein. Amiga ist ein eingetragenes Warenzeichen der Escom AG.


VORWORT

IDEfix 97 ist ein kombiniertes Programmpaket, welches die eingebaute
IDE (AT-Bus) Schnittstelle in Ihrem Amiga 600, Amiga 1200, Amiga 4000 und
Amiga 4000T um vielfältige Möglichkeiten erweitert und verbessert.
 
Das Paket besteht aus folgenden unabhängigen Teilen:

1. IDEfix 97 erhöht die Leistung Ihrer vorhanden Festplatten, erlaubt die
Verwendung von Wechselplatten und unterstützt den separat erhältlichen
4-Geräte-Adapter.

2. ATAPI erlaubt den Betrieb von ATAPI Geräten (CD-Roms, Streamer) an Ihrer
IDE Schnittstelle. Der separat erhältliche 4-Geräte-Adapter wird unterstützt.
Für ATAPI Streamer ist eine gesonderte Sicherungssoftware nötig.
Alle CD-Roms, die sich an die ATAPI Norm 1.2 (oder besser) halten, werden
unterstützt.
Ein gleichzeitiger Betrieb einer IDE Harddisk und eines IDE-ATAPI CD-ROM am
IDE/ATA Anschluß ist mit einem entsprechenden Anschlußkabel möglich.

3. CacheCDFS ist ein CD-Rom Dateisystem für den Betrieb von SCSI und
ATAPI CD-Roms

4. PlayCD ist eine Audio Abspielsoftware für SCSI-II und ATAPI CD-Roms

5. CD32-Emulator emuliert die CD32 Spielkonsole mit SCSI-II und ATAPI CD-Roms.

Alle Programme benötigen Kickstart Version 2.04 oder besser. Für den
4-Geräte-Adapter und den CD32-Emulator wird Kickstart 3.0 oder besser benötigt.


Anbei finden Sie eine Registrationskarte, die Sie bitte umgehend ausfüllen
und einsenden. Die eingesandte Registrationskarte ist Voraussetzung
für technische Unterstützung und Updates. 


LIEFERUMFANG

In der Verpackung sollten Sie folgendes finden:

*	IDEfix 97 Softwarediskette 3.5"
*	Handbuch mit Registrationskarte

Folgendes Zubehör ist separat erhältlich. Bei entsprechender Bestellung liegt
es der Packung bei:

*	A1200 Adapter mit Bus Treibern und Anschlußkabeln
*	4-Geräte-Adapter mit Anschlußkabeln
*	IDE/AT-Bus Anschlußleitung

Sollte eines dieser Dinge fehlen, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren
Händler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben.

INSTALLATION DER HARDWARE

ATAPI Geräte müssen mit dem Amiga IDE Anschluß verbunden werden. 
Am Amiga IDE-Anschluß können zwei Geräte gleichzeitig verwendet werden, mit
dem 4-Geräte-Adapter wird aus einem IDE Anschluß zwei Anschlüsse.

Für den Amiga 600 und Amiga 1200 wird das separat erhältliche Anschlußset mit
Bus Treibern dringend empfohlen. Bitte beachten Sie die dort beigelegte
Anleitung!

Werden zwei Geräte an einem Kabel angeschlossen, muß ein Gerät als Master und
das andere Gerät als Slave gejumpert sein. Lesen Sie unbedingt die Anleitungen
zu Ihren Geräten!
Evtl. vorhandene Festplatten sollten vorzugsweise Master sein, da sonst der
Amiga nicht mehr von der Festplatte booten kann. Bei manchen Festplatten
reicht es nicht, sie auf Master zu jumpern, es muß noch “Slave present”
eingestellt werden. Ein passendes Anschlußkabel ist im gut sortierten
Fachhandel erhältlich.

Achten Sie darauf, daß der Pin 1 des CD-Rom Laufwerks mit dem Pin 1 des
IDE Kontrollers verbunden wird. Das Anschlußkabel trägt dazu eine farbige
Markierung für den Pin 1. Jetzt muß das CD-Rom Laufwerk noch mit Spannung
versorgt werden. Schließen Sie dazu einen freien Anschluß vom Amiga-Netzteil
an das CD-Rom an. Bitte achten Sie darauf, daß alle vier Pins des
Stromsteckers mit Leitungen versehen sind. 
Einige CD-Rom Laufwerke benötigen beide mittleren Masseanschlüsse. Sollten
Sie einen Stromstecker mit nur drei Leitungen angeschlossen haben, wird das
CD-Rom Laufwerk nicht funktionieren. 

Wenn Sie ein ATAPI CD-ROM zusammen mit einer IDE Festplatte betreiben wollen,
muß die Festplatte auf MASTER und das CD-Rom auf SLAVE eingestellt sein.
Beachten Sie dazu auch das Datenblatt zu Ihren Festplatten oder Ihres CD-ROM.

Beispiel:

AmigaIDE -------------------Master----------------------Slave
                                    (Harddisk)                    (CD-Rom)

Den 4-Geräte-Adapter können Sie wie zwei unabhängige IDE Anschlüsse sehen.
Schließen Sie Harddisks zunächst an den ersten Anschluß an, sonst wird Ihr
Amiga nicht booten!

Beispiel:

                                        --------------Master-------------Slave
                                       |            (Harddisk)          (CD-Rom)
AmigaIDE ----------4-Drive-Adapter-----     
                                       |
                                        --------------Master-------------Slave
                                                     (SyQuest)          (LS120)

INSTALLATION DER SOFTWARE

Bevor Sie das CD-ROM oder ein angeschlossenes IDE Laufwerk in Betrieb nehmen
können, müssen die notwendigen Treiber-Programme in Ihr System integriert
werden. Vermutlich hat Ihr Amiga bereits eine Festplatte von der die
Workbench nach dem Einschalten automatisch gestartet wird. Genau auf diese 
Festplatte müssen nun die entsprechenden Dateien und Programme kopiert werden.

Die mitgelieferte Software teilt sich zum Einen in das Programmpaket für den
Betrieb eines CD-ROM Laufwerks und zum Anderen in die Programme für die
Verwendung von IDE Festplatten. Installieren Sie nur die für Ihre Anwendung
notwendige Software. D.h. solange Sie kein IDE Gerät angeschlossen haben
sollten Sie den IDE Treiber auch nicht installieren. Das selbe gilt für die
CD-ROM Software.

Beachten Sie, daß für ein IDE-ATAPI CD-ROM nur die CD-ROM Software benötigt
wird.

Installation der CD-ROM Software (ATAPI und/oder CacheCDFS, CD32-Emulator,
PlayCD)

WICHTIG: Zum Installieren der CD-ROM Software ist es notwendig, daß Sie den
Adapter und das CD-ROM Laufwerk wie oben beschrieben bereits angeschlossen
haben!

Die CD-ROM Software läßt sich bequem durch das automatische
Installationsprogramm in Ihr System integrieren. Starten Sie dazu die
Workbench Ihres Amiga wie gewohnt. Starten Sie dann das Programm Install von
der mitgelieferten Diskette. Zusammen mit Ihrer Hilfe richtet dieses Programm
Ihr System funktionsfertig ein.

INSTALLATION DER IDE-SOFTWARE (IDEfix 97)

Die Integration des IDE Treibers müssen Sie manuell vornehmen. Aber keine
Angst, das ist leichter als Sie jetzt vielleicht befürchten. Das oben
beschriebene Installationsprogramm hat bereits benötigte Dateien auf Ihre
Festplatte kopiert.

Um eine IDE Fest- oder Wechselplatte mit IDEfix 97 in Betrieb zu nehmen müssen
Sie nur den IDE Treiber namens IDEfix 97 in Ihre startup-sequence eintragen,
möglichst direkt nach dem SetPatch Befehl. Benutzen Sie dazu einen
Texteditor, z.B. Ed von der Workbench. Fertig. Nach einem Neustart Ihres
Amiga sollte die Festplatte automatisch eingebunden werden.

Eine andere Möglichkeit ist es, IDEfix 97 resetfest zu installieren.
Tragen Sie dafür LoadIDE reset quiet in Ihre startup-sequence ein.
Falls Sie Schwierigkeiten haben, IDEfix 97 resetfest zu machen, probieren Sie
folgende Optionen:
Zunächst LoadIDE 4k reset quiet.
Wenn das auch nichts hilft, probieren Sie LoadIDE chip reset quiet.

Die dritte Möglichkeit: IDEfix 97 sofort starten (wie im Fall 1), aber
trotzdem resetfest installieren. Tragen Sie dafür LoadIDE start quiet in Ihre
startup-sequence ein.

Um eine neue, noch nicht "formatierte", Fest- oder Wechselplatte in Betrieb
zu nehmen müssen Sie diese anschließend noch mit dem Programm HDToolBox
bearbeiten. Das Programm befindet sich in Ihrer Tools Schublade auf Ihrer
Workbench, die Bedienung entnehmen Sie bitte Ihrer Amiga Anleitung.

ANLEITUNGEN ZU DEN PROGRAMMEN

Detaillierte Bedienungshinweise zu allen Programmen finden Sie in Form von
Textdateien auf der Diskette und in dem separat beiliegendem Softwarehandbuch.
Sehen Sie auf der Diskette in der Schublade Docs nach. Für jedes Programm
existiert eine eigene Textdatei die Sie durch einfaches öffnen mit einem
Doppelklick lesen können.

In Ihrem Amiga Benutzerhandbuch finden Sie Hinweise wie Sie Textdateien mit
Hilfe des Programms PrintFiles Ihrer Workbench ausdrucken können.


SOFTWARE ANLEITUNG

Einleitung

Willkommen zu CacheCDFS - ein CD-Rom Kontrollsystem für die Amiga
Computerfamilie. Das CacheCDFS Paket besteht aus einem leistungsfähigem
FileSystem, einem CD Audio Abspielprogramm, einem Emulationssystem, welches
es Ihnen erlaubt die meisten der beliebten CD-Rom Spiele zu spielen, die für
die Amiga CD32 Spielkonsole entwickelt wurden und einige andere
Hilfsprogramme, um Ihr CD-ROM Laufwerk zu steuern.

In diesem Paket ist folgendes enthalten:
Diese Anleitung und eine 3.5 Zoll Master Diskette.
Es wird Ihnen dringend empfohlen die beigefügte Registrierkarte auszufüllen
und an uns einzusenden, damit Sie technische Unterstützung und Updates
erhalten.


Was ist ein FileSystem?

Daten werden mit einem exakten Verfahren auf ein Speichermedium geschrieben.
Beim Amiga nennt sich dieses Verfahren FastFileSystem. Auf CD-Roms werden die
Daten mit einem anderen Verfahren gespeichert. Dies ist der  Grund, warum Sie
ein anderes Filesystem benötigen. Einfach ausgedrückt ist das Filesystem ein
"Übersetzer" zwischen dem physischen Format einer CD und AmigaDOS.

Es muß festgestellt werden, daß ein Filesystem nur Zugriff zu den Daten
erlaubt. Es findet keine Bearbeitung oder Konvertierung der Daten statt.
Dies wird anderen Programmen überlassen. Ein gutes Beispiel sind PhotoCD
Showprogramme (z.B. Photo Worx von Corporate Media).
 
Das Filesystem erlaubt AmigaDOS den Zugriff auf die Rohdaten der CD.
PhotoWorx wiederum benutzt AmigaDOS, um die Bilder einzulesen und anzuzeigen.
Es gibt verschiedene Arten wie die Daten auf einer CD organisiert sein können:

1. HighSierra
HighSierra war der erste Versuch ein Standardformat für CD-Roms zu schaffen.
Es wurde schnell vom Nachfolger ISO 9660 ersetzt. Heute wird dieses Format
praktisch nicht mehr verwendet. CacheCDFS unterstützt  das HighSierra
Protokoll NICHT. Mit HighSierra formatierte Disketten können nicht gelesen
werden. Sollte jedoch entsprechende Nachfrage bestehen, so wird in zukünftigen
Versionen HighSierra unterstützt werden.

2. ISO9660, Level 1
Dies ist das beliebteste Format für CD-Roms und ist in der MS-Dos Welt sehr
verbreitet. CacheCDFS kann diese CD`s lesen.

3. ISO9660, Level 2
Dies ist eine Erweiterung des ISO9660 Level 1. Es erlaubt längere Dateinamen.
Es ist das beliebteste Format für Amiga CD-Roms. CacheCDFS kann diese CD`s
lesen.

4. RockRidge
RockRidge ist eine weitere Erweiterung zu ISO 9660. Der "Clou" an RockRidge
ist, daß eine mit ISO9660, Level 1 formatierte CD, die für MS DOS Maschinen
lesbar ist wie durch "Zauberei" auf "fähigeren" Maschinen, wie Ihr Amiga,
längere Filenamen bekommt. CacheCDFS kann diese CD`s korrekt bearbeiten.

5. Macintosh HFS
Wie der Name schon sagt kann dieses Format nur bei Apple Macintosh Computern
gefunden werden. Es ist dasselbe Format welches von Mac Festplatten verwendet
wird. CacheCDFS versucht  diese CD`s so gut wie möglich zu lesen.

Systemanforderung

Dieses Paket benötigt zum Arbeiten:
·	einen Commodore Amiga Computer
·	AmigaDOS 2,04 oder höher
·	ein CD-Laufwerk mit Controller
·	mind. 1 MegaByte Speicher
·	jede ISO9660, RockRidge oder HFS formatierte CD-Rom.


Der CD32 Emulator benötigt zum Arbeiten: 
·	einen Commodore Amiga mit AA/AGA Chipsatz und einem 	
	MC68EC020 Prozessor oder größer (A1200/A4000)
·	AmigaDOS 3.0 oder höher (für bessere Kompatibilität mit CD 32 Spielen
	wird AmigaDOS 3.1 empfohlen)
·	ein mit SCSI-2 kompatibles Double-Speed CD-Rom Laufwerk (einige Spiele
	arbeiten auch mit Single-Speed Laufwerken) oder ein TandemCD/CD1200
	von bsc/AlfaData.
·	mindestens 2 MegaByte Chipmemory und 1 MegaByte 32-bit Fastmemory
·	ein AmigaCD32 Spiel auf CD


Kopieren der CacheCDFS Master Diskette

Es ist immer ratsam eine Kopie der CacheCDFS Master Diskette zu erstellen.
Da CacheCDFS keinen Kopierschutz hat ist dies mit dem Commodore Kopierprogramm
leicht möglich. Sollten Sie damit nicht vertraut sein so lesen Sie bitte die
Bedienungsanleitung für AmigaDOS die mit Ihrem Computer geliefert wurde. 


Die Installation

Achtung! Lesen Sie dies bitte sorgfältig bevor Sie CacheCDFS das erstemal
installieren. Um eine einfache Installation zu gewährleisten nutzt CacheCDFS
den Installer von Commodore. Bevor Sie mit der Installation von CacheCDFS
beginnen, muß das CD-Rom Laufwerk mit Ihrem Amiga verbunden und betriebsbereit
sein, da sonst die Installation nicht arbeiten würde.
Klicken Sie zweimal das Install-CDFS Symbol an um mit der Installation zu
beginnen. Es wird das "Install-CDFS" Fenster erscheinen. Klicken Sie hier
bitte das Feld "Proceed with Install" an. Nun wird Ihnen eine Optionswahl
angeboten, klicken Sie hier einfach "Proceed" an. Hierdurch wird das Programm
FindCD gestartet, welches Ihnen hilft das  korrekte Device und Unit Ihres
CD-Rom Laufwerkes auszuwählen. Sie können hier ein Device per Hand auswählen
oder das "Scan" Symbol anklicken. In diesem Fall sucht FindCD nach einem
CD-Rom Laufwerk das an den Amiga angeschlossen ist. Sobald ein Laufwerk
gefunden worden ist wird es angezeigt.

ANMERKUNG für Benutzer mit mehreren CD-Rom Laufwerken:
Sollten mehr als ein Laufwerk vorhanden sein, müssen Sie eines davon
auswählen. Um mehrere CD-Rom Laufwerke oder Wechsler zu installieren, brauchen
Sie nur das Installationsprogramm mehrmals zu starten, bis alle Laufwerke
installiert sind.
Nachdem Sie das Laufwerk gewählt haben, klicken Sie "Use" an.

ANMERKUNG für TandemCD Benutzer:
Wenn Sie das Tandem/CD1200 Set von BSC benutzen, wird der Device-Treiber
falls nötig erneuert.

Im Normalfall wird nun das "Filesystem -> Controller Configuration" Fenster
angezeigt. Sollte es nicht erscheinen, überprüfen Sie bitte Ihre
Geräteanschlüsse.
Nun müssen Sie CacheCDFS an Ihren CD-Rom bzw. SCSI Hostadapter anpassen. Das 
Installationsprogramm gibt Ihnen Werte vor, die immer funktionieren sollten.
Sie können "Help" anklicken, um detaillierte Erklärungen zu den verschiedenen
Optionen zu bekommen.

Hier ein paar Beispiele:

TandemCD/ CD1200:
Use Diskchange Interrupt

ATAPI (Elaborate Bytes` Device um ATAPI CD-Roms mit dem im Amiga 1200/4000
eingebauten IDE Controller zu benutzen):
Use Diskchange Interrupt

A2091/ Hardframe:
Use SCSI-Direct
Use 24 Bit-DMA

A3000/ A4091/ FastLane/ Alf2/ Supra/ Emplant/ Progressive Peripherals/ Golem/
Oktagon500 und andere:
Use SCSI-Direct

ALF3/Oktagon508/Okatgon2008:
Use Diskchange Interrupt

GVP Series2 (mit FaaaastRom Treiber):
Use Diskchange Interrupt
Use Motor off

Klicken Sie nun "Proceed" an.
Sie werden jetzt gefragt ob das Laufwerk bei Rechnerstart automatisch
angemeldet werden soll. Sie sollten "Yes" wählen.
ACHTUNG: Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob Ihr Laufwerk oder Controller
mit CacheCDFS zusammenarbeitet, wählen Sie besser "No". Es könnte sonst sein,
daß Ihr Amiga nicht mehr startet, da Ihr Rechner evtl. abstürzt während er
versucht das Laufwerk anzusprechen. Sind Sie sich nicht sicher, wählen Sie
"No". Nachdem Sie die Funktion von CacheCDFS mit Ihrem Laufwerk und Controller
getestet haben, können Sie diese Option einfach aktivieren, indem Sie das
Installationsprogramm noch einmal starten und an diesem Punkt einfach "Yes"
wählen.

Nun werden sie nach dem AmigaDOS Devicenamen Ihres CD-Roms gefragt.
Voreingestellt ist CD0. Sie können jeden gültigen AmigaDOS Devicenamen
verwenden. Achten Sie darauf, daß dieser Name nicht zweimal vorhanden ist.
Geben Sie die Namen ohne Doppelpunkte an z.B. CD0 und nicht CD0:!
Anmerkung für Benutzer mit mehreren CD-Rom Laufwerken: Natürlich müssen Ihre
Laufwerke verschiedene Namen bekommen.
Jetzt könne Sie die Hilfsprogramme auswählen, die Sie mit CacheCDFS
installieren möchten, wie z.B. der PlayCD Audiospieler oder der CD32 Emulator.
Wir schlagen vor ein eigenes Verzeichnis zu erzeugen, indem Sie
"Make New Drawer" anklicken. Sollten Sie das Installations-Programm vorher
schon mal benutzt haben wählen Sie einfach das Verzeichnis aus das beim
letzten mal erzeugt wurde und klicken Sie "Proceed" an.

Hier nun die Hilfsprogramme:

CDFSprefs
Mit CDFSprefs können Sie die Einstellungen von CacheCDFS schnell ändern. Sie
sollten "Yes" wählen. CDFSprefs wird im SYS:PREFS Verzeichnis installiert, da
es ein "klassisches" Preference  (Voreinsteller) Programm ist.

KillDev
Mit KillDev können Sie ein CD-Rom-Laufwerk komplett abmelden. Dies ist sehr
praktisch wenn Sie mehr als ein CD FileSystem verwenden wollen (z.B. Xetec
CDx FileSystem für CDTV Emulation).

FindCD
FindCD wurde bei der Installation verwendet. Normalerweise benötigen Sie es
nicht. Es könnte vielleicht bei Diagnosen hilfreich sein.

PlayCD
PlayCD ist ein kleiner aber leistungsfähiger CD Player für SCSI-2,Mitsumi und
ATAPI Laufwerke. Die Dokumentation ist dem Programm beigefügt und wird mit
installiert. Bitte lesen Sie die mitgelieferte Anleitung.

CD32
Die Frage ob man den Emulator installiert stellt sich nur, wenn Sie Kickstart
und Workbench größer gleich 3.0 haben, da sonst der Emulator nicht arbeitet. 

Installer
Wenn Sie den CD32-Emulator Installieren möchten, benötigen Sie den Installer.
Sollten Sie ihn bereits auf Ihrer Harddisk haben, können Sie "No" anklicken.

Nun  sind Sie mit der Installation fertig.



DIE BEDIENUNG VON CacheCDFS.

CacheCDFS kann auf verschiedene Arten gestartet werden, je nachdem welche
AmigaDOS Version sie verwenden und ob Sie die Automount Option verwendet
haben.

Sollten Sie AmigaDOS 2.04 auf Ihrem Amiga benutzen, müssen Sie zum Anmelden
den Mount Befehl folgendermaßen verwenden:
mount <Device> from devs:MountList.<device>
wobei <Device> den von Ihnen gewählten Devicenamen darstellt, üblicherweise
CD0.

Um z.B. CacheCDFS (CD0 gewählt)  per Hand zu aktivieren, müssen Sie folgendes
eingeben:
mount CD0: from devs:Mountlist.CD0
Sollten Sie jedoch Automount während der Installation gewählt haben, wird
dieser Befehl in s:user-startup eingefügt und beim Rechnerstart automatisch
ausgeführt.
Ab AmigaDOS 2.1 und darüber hat Commodore das Konzept der Verzeichnisse
DosDrivers und Storage eingeführt. In diesem Falle muß eine Datei im
Verzeichnis SYS:Storage/DosDrivers oder im Verzeichnis DEVS:DosDrivers erzeugt
werden. Diese Datei enthält eine konventionelle Mountlist, mit dem Devicenamen 
als Dateinamen. 
Alle Dateien im Verzeichnis Devs:DosDrivers werden automatisch angemeldet im
Gegensatz zu den Dateien im Verzeichnis SYS:Storage/DosDrivers. Beide
Verzeichnisse werden bei einem Mountbefehl durchsucht.
Wenn Sie zum Beispiel CacheCDFS als CD0: anmelden möchten, geben Sie
folgendes ein: 
				mount CD0:

Zusätzlich können Sie CacheCDFS auch durch anklicken des Symbols im jeweiligen
Verzeichnis anklicken.


AmigaDOS und CacheCDFS

Der Vorteil eines FileSystem ist, daß alle Operationen für den Benutzer zu
durchschauen sind. Alle AmigaDOS Befehle, wie dir, copy, list, arbeiten exakt
als würden sie von einem Diskettenlaufwerk oder Festplattenlaufwerk ausgeführt.
Sie können mit CacheCDFS Ihr bevorzugtes Directoryprogramm verwenden z.B. SID,
DirWorks oder Directory Opus. Dies kann die Übertragung von Daten stark
vereinfachen, besonders bei Macintosh HFS, da diese viele Zeichen in Dateinamen
enthalten welche nicht im Standartzeichensatz enthalten sind.
Es  ist leider unmöglich CD`s zu beschreiben. Aus diesem Grund betrachtet
AmigaDOS die CD als großes schreibgeschützes Medium. Alle Versuche die CD zu
beschreiben werden einen Standard Requester vom Typ "Medium ist
schreibgeschützt", welcher quittiert werden muß.

DIE VERWENDUNG VON PhotoCD`s/Multisession CD`s 

PhotoCD`s sind in einem speziellen Format aufgezeichnet worden welches sich
von Standard Daten CD`s unterscheidet. Um PhotoCD`s lesen zu können muß Ihr
Laufwerk in der Lage sein CDXA (CD eXtended Architecture) zu lesen. Alle
modernen CD-Rom Laufwerke sollten dies können. Allerdings müssen manche
Laufwerke (z.B. Toshiba) vorher von Hand in einen speziellen CDXA Modus
umgeschaltet werden.
CacheCDFS wird dies automatisch machen, sobald es ein Toshiba Laufwerk erkennt.
Benutzen Sie bitte kein zusätzliches Programm dafür, um Beeinflussungen zu
vermeiden.

Multisession PhotoCD`s sind "einmal-beschreibbare" CD`s bei denen man
zusätzliche Daten in späteren "Sitzungen" (Sessions) hinzufügen kann.
Um auf diese Daten zugreifen zu können, muß Ihr Laufwerk zu Multisession fähig
sein. Weiterhin muß das Filesystem dies erkennen und nach dem Verzeichnis der
letzten Sitzung suchen, da sonst nur der Zugriff auf die Dateien der ersten
Sitzung möglich wäre.

CacheCDFS wird dies automatisch machen, wenn Sie ein SCSI-II oder IDE-ATAPI
Laufwerk haben. Multisession arbeitet nicht mit SCSI-1 Laufwerken zusammen.

Da CacheCDFS dies alles automatisch macht, dürfen Sie kein zusätzliches
Programm benutzen, welches PhotoCD oder Multisession Fähigkeiten aktiviert
(z.B. MSpatch).

CacheCDFS mit Macintosh HFS 

Das Macintosh HFS FileSystem ist etwas problematisch. Jede HFS Datei besteht
aus zwei "forks" (Gabeln)- eine data fork und einer resource fork. Anders als
andere FileSysteme wird Ihnen CacheCDFS data und resource fork immer als zwei
verschiedene Dateien darstellen.
Um diese beiden Dateien zu unterscheiden, können mit CDFSprefs den Namen
Erweiterungen angehangen werden. Einige HFS Dateinamen enthalten viele
Leerstellen. Dies macht die Arbeit mit der Shell oft zu einer mühsamen
Angelegenheit. Die Option "convert spaces" wandelt die Leerstellen in
Unterstreichungen um. 
(Lesen Sie hierzu das Kapitel "CacheCDFS Voreinstellungen")


THEORIE DER Cache FUNKTION

Zwei Sachen sollten Sie über die Organisation des Cache wissen. Um den Cache
Zugriff möglichst schnell und effizient zu gestalten muß der Pufferspeicher
besonders organisiert werden. Wir reden über "Zeilen", "Vorgriff",
"Datenpuffer" und "Direktes lesen".

Diese Werte hängen eng mit Sektornummern zusammen. Alle Geräte die zum
Speichern von Daten verwendet werden, haben Sektoren. Ein Sektor ist eine
kleine Menge an Informationen, bei einem CD-Rom z.B. 2048 Bytes.
All diese Geräte (devices) werden von einem Programm gesteuert, das man
Devicetreiber nennt. Die Hauptaufgabe dieses Programms ist das Lesen und
Schreiben dieser Sektoren. Dies könnte das "scsi.device" eines A3000 mit SCSI
CD-Rom Laufwerk oder das "atapi.device" für das ATAPI CD-ROMs aus diesem Paket
sein. Sobald ein FileSystem wie CacheCDFS auf Sektoren zugreifen möchte, muß
es den Devicetreiber auffordern diese Sektoren zu lesen. Diese Treiber nennt
man auch "Exec" device driver.

Das FileSystem ist eine Art Protokoll, welches beschreibt wie die Daten auf
dem Medium organisiert sind. CacheCDFS kann ISO9660, RockRidge und MAC HFS
CD`s lesen.
Da das FileSystem eine Art Adapter zwischen dem Exec device driver (der die
Hardware kontrolliert) und AmigaDOS ist, wird es auch "DOS" device driver
genannt.

"Vorgriff" (Prefetch) ist ein Indikator wieviele Sektoren während eines
Zugriffes auf das Medium eingelesen werden.
Wenn Prefetch auf vier eingestellt wurde, bedeutet das, daß auch wenn DOS nur
2 Sektoren anfordert, vier gelesen werden. Da jeder Zugriff viel Zeit kostet,
kann man viel Zeit sparen, indem man errät welche Sektoren wohl als nächstes
gebraucht werden. Da der nächste Sektor oft die beste Wahl ist, kann das
Einlesen mehrerer Sektoren hintereinander Zeit sparen. Das liegt daran, daß
das Einlesen von vier Sektoren nur wenig mehr Zeit kostet, als das Einlesen
eines Sektors. Es dauert aber viel länger vier Sektoren einzeln einzulesen,
als alle auf einmal. Da das FileSystem weiterhin weiß wie lang eine Datei ist
und wie die CD organisiert ist, wird dieser Tip selten daneben gehen.

Die Prefetch Option kann die Leistungsfähigkeit stark erhöhen, vorrausgesetzt
Sie setzen den Prefetch Wert nicht zu hoch. Wenn Sie ihn zu hoch setzen, wird
das System überhaupt nicht beschleunigt. Dann nämlich arbeitet Prefetch gegen
Sie und bremst das System. Das kommt daher, daß der nächste Sektor nicht immer
der Sektor ist der als nächstes gebraucht wird. So würde das Cache immer viel
mehr lesen als nötig wäre.

Dies sind Gründe genug um ein Prefetch mit vernünftigen Werten zu verwenden.
Generell ist bei ISO9660 ein Wert von 2 oder 4 am sinnvollsten.

Nun zu den "Zeilen". Mit Zeilen sind Gruppierungen von Sektoren, mit
festgelegter Länge gemeint. Wenn ein Cache (Puffer) 32 Zeilen benutzt heißt
das, es können bis zu 32 verschiedene Blöcke gespeichert werden, wobei in
jedem Block die mit Prefetch vorgegebene Anzahl an Sektoren enthalten ist.
Nachfolgend zur Verdeutlichung ein Cache mit 32 Zeilen und einem Prefetch
von 4:


Nr.				Inhalt
0	(Sektor) (Sektor) (Sektor) (Sektor)  (4*2048=8 KB)
1	(Sektor) (Sektor) (Sektor) (Sektor)  (4*2048=8 KB)
2	(Sektor) (Sektor) (Sektor) (Sektor)  (4*2048=8 KB)
3	(Sektor) (Sektor) (Sektor) (Sektor)  (4*2048=8 KB)
4	(Sektor) (Sektor) (Sektor) (Sektor)  (4*2048=8 KB)
.... usw.
31	(Sektor) (Sektor) (Sektor) (Sektor)  (4*2048=8 KB)

		        			32*8kB=256kB

Bei dieser Prefetch Konfiguration kann jede Zeile vier verschiedene
Disksektoren enthalten. Fragt das FileSystem nach dem Sektor 8, liest das
Cache die Sektoren 8, 9, 10 und 11 in eine Zeile. 
Nun wird deutlich, daß eine größere Zeilenzahl mehr Platz für Sektoren bedeutet
und somit auch eine größere Chance für eine Leseoperation ohne weitere
Diskzugriffe bietet. Leider heißt das auch, daß mehr Speicher für den Cache
Puffer bereitgestellt werden muß.

Eine typische Cache Einstellung ist 50 Zeilen mit einer Länge (Prefetch) von 4. 
Der benötigte Speicher beträgt:

50 x (4 x 2048 Bytes)= 400k Bytes

CacheCDFS hat weiterhin einen speziellen Puffer, der "data buffer" genannt
wird. Dieser Puffer ist immer ein Vielfaches einer Zeile.

Wenn die Zeile 4 Sektoren enthält und der "data buffer" hat ein Größe von 4,
dann ist er folgendermaßen organisiert:

(Zeile) (Zeile) (Zeile) (Zeile)    (4*4*2048=32KB)

Wenn das FileSystem  die Option Caching nutzt (das tut es nicht immer, siehe
auch "direktes Lesen"), prüft es die aktuelle Dateilänge. Wenn die Datei länger
ist, als die momentan angeforderte Menge an Daten, dann wird der Rest sofort in
den "data buffer" eingelesen und nachher in die normalen Cache Zeilen
übertragen.

Der Unterschied zwischen dem Puffern des "data buffers" und des normalen
Caching ist, daß der normale Cache immer gefüllt wird ob die Sektoren zu einer
Datei bzw. einem Verzeichnis gehören oder nicht. Das "data buffer" Cache ist
ein einzelnes intelligenteres Cache das nur gefüllt wird, wenn das FileSystem
glaubt die Sektoren gehören zusammen.

Auf dies Art können Sie ein gutes Cache System auch auf Maschinen mit wenig
Speicher betreiben. Sehen Sie sich die folgende Einstellung mal an (Es ist die
Grundeinstellung):

50  Zeilen mit einer Größe von 1 (Kein Verzeichnis Prefetch!), aber ein
"data buffer"  von 8 (8 Sektoren Datei Prefetch/Vorgriff).

50 Zeilen x (1 x 2048 Bytes)
= 100 KBytes

+ 8 x (1 x 2048 Bytes) (Datenpuffer)
= 116 KBytes

Dies bringt gute Ergebnisse auch auf Rechnern mit wenig Speicherplatz.

Nun kommen wir zu dem Begriff "Direktes Lesen". Sollten Sie lange Dateien
einlesen ist das Caching dieser Blöcke sinnlos. Die Datei wird alle anderen
Sektoren aus dem Cache verdrängen, auch Verzeichniseinträge. 
Um dies zu verhindern, können Sie einen minimalen Wert für das
"Direkte Einlesen" bestimmen. Wenn DOS mehr Sektoren anfordert, als hier
angegeben wird das FileSystem die Daten "um das Cache herum" leiten und die
Daten direkt in den Speicher des anfordernden Programms kopieren. Sollten schon
Sektoren von dieser Datei im Cache vorhanden sein, dann werden sie direkt aus
dem Cache entnommen. Ein Einstellwert von 0 ist sinnvoll.

Ein sehr großer Wert (z.B. 2000) spricht nur Programme an die größer als 4MB
sind und dies passiert selten, so daß das Cache immer benutzt wird. Ein Wert
der kleiner oder gleich dem Wert des Datenpuffers ist wäre nicht sinnvoll, da
Speicherplatz verschwendet würde. Der beste Wert ist die Grundeinstellung (0).

Es wird, bevor das direkte Lesen eingeleitet wird, festgestellt ob der
Speichertyp und die Speichermaske des aufrufenden Programms mit den
Anforderungen des Devices (angegeben in der Mountlist als BufMemtype und Mask)
übereinstimmt. Sollte er nicht übereinstimmen, wird der Datenpuffer als Cache
verwendet.

Es ist nicht möglich Ihnen eine exaktes "Kochrezept" für ein perfektes Cache zu
geben, da es viel zu viele Möglichkeiten für Werte und freien Speicherplatz
gibt. Sie müssen die für Sie beste Kombination durch Experimentieren
herausfinden.

Diese Einstellung können Sie in der Mountlist des FileSystem mittels einer
Textverarbeitung eingeben, was aber wirklich nicht empfehlenswert ist, oder Sie
benutzen das praktischere und sichere CDFSprefs Programm.


CacheCDFS Voreinstellungen

Alle Optionen des CacheCDFS können mittels eines "intuitiven" Voreinsteller
verändert werden. Dadurch fällt das Ändern von verschlüsselten Mountlist
Einträgen weg. Dieser Voreinsteller befindet sich im Verzeichnis SYS:PREFS,
heißt CDFSprefs und kann durch Doppelklicken gestartet werden.

Wichtig! Um die Grundeinstellung eines einzelnen CD-Rom Laufwerkes zu ändern
muß dieses Laufwerk angemeldet (gemounted) sein.

Das Fenster des CDFSprefs Programm ist in drei Bereiche unterteilt:
·	die obere Hälfte des Fenster ist für allgemeine Einstellungen
·	der untere linke Teil betrifft nur für IS0 9660 CD`s 
·	der untere rechte Teil beträgt nur Macintosh HFS CD`s

Verändern Sie die Werte einfach nach Ihren Wünschen und klicken Sie dann das
"SAVE" Feld an. Die Werte werden dann in Ihrem Mountlisteintrag verändert und
das FileSystem über diese Änderung sofort informiert. Sie brauchen den Rechner
nicht neu zu starten um die Änderungen zu aktivieren. Das "USE" Feld übergibt
die Werte nur an das FileSystem ohne sie in der Mountlist zu ändern. Dies ist
praktisch fürs Experimentieren mit verschiedenen Werten.


Wahlfelder:

DEVICE:
Hier können Sie das CD-Rom Laufwerk auswählen, das Sie verändern möchten. Wenn
nur ein Laufwerk angemeldet ist, dann wird dieses automatisch ausgewählt.

BUFFERS:
Entspricht dem "Buffer" Eintrag in der Mountdatei. Gibt die Anzahl der Cache
Zeilen. 50 ist die Voreinstellung.

DATA CACHE:
Entspricht dem "DC" im "Control" Eintrag in der Mountdatei. Gibt die Größe des
Datenpuffers als Vielfache der Zeilenlänge an. 8 ist die Voreinstellung.

LINE CACHE:
Entspricht dem "LC" im "Control" Eintrag in der Mountdatei. Gibt die
Zeilenlänge (Vorgriff/Prefetch) an. 1 ist die Voreinstellung, d.h. kein
Vorgriff.

MIN DIRECT:
Entspricht dem "MD" im "Control" Eintrag in der Mountdatei. Bestimmt die Anzahl
der Sektoren die ein Lesezugriff anfordern  muß, um das Caching System zu
umgehen. 0 ist voreingestellt, d.h. automatische Wahl.

RAM (Anzeigefeld)
Zeigt Ihnen den Gesamten für die Pufferung benötigten Speicher an, den Ihre
Einstellung brauchen.

PRO BITS:
Dies setzt die Schutzbits für alle Dateien auf der CD (Simulation). Da die CD
nur gelesen werden kann, arbeitet der "SetProtection" Befehl von AmigaDOS nicht.

SCAN FIRST FOR:
Hier können Sie wählen ob das FileSystem zuerst versucht die eingelegte CD als
ISO9660 oder als MAC HFS zu identifizieren. Dies ist nützlich wenn Sie CD`s
haben, bei der Bereiche im ISO9660 und andere Bereichen im MAC HFS Format
beschrieben sind.

SCSI DIRECT:
Entspricht dem "S" im "Control" Eintrag in der Mountdatei. Es werden
SCSI-Direkt Befehle anstatt von normalen Disketttenbefehlen verwandt (Die SCSI
Schnittstelle wird direkt angesprochen). Die Voreinstellung wurde bei der
Installation gewählt.

NO CHANGEINT:
Entspricht dem "NC" im "Control" Eintrag in der Mountdatei. Wenn es gewählt
wird, benutzt CacheCDFS nicht TD_ADDCHANGEINT und TD_REMCHANGEINT. Die
Voreinstellung wurde bei der Installation gewählt.

MOTOR OFF:
Entspricht dem "M" im "Control" Eintrag in der Mountdatei. Dies sendet ein
TD_MOTOR OFF nach CMD_READ. Die Voreinstellung wurde bei der Installation
gewählt.

FILES TO LOWERCASE
Entspricht dem "L" im "Control" Eintrag in der Mountdatei. Alle Dateinamen
werden in Kleinbuchstaben umgewandelt. Dies gilt nur für ISO9660 CD`s.

VOLUMES TO LOWERCASE
Entspricht dem "LV" im "Control" Eintrag in der Mountdatei. Alle Disknamen
werden in Kleinbuchstaben umgewandelt. Dies gilt nur für ISO9660 CD`s.

CONVERT FIRST CHAR:
Entspricht dem "LFC" im "Control" Eintrag in der Mountdatei. Dies gilt nur für
ISO9660 CD`s und beeinflußt das Verhalten von FILES TO LOWERCASE und VOLUMES TO
LOWERCASE. Ist sie aktiviert, werden alle Buchstaben in einem Namen in
Kleinbuchstaben umgewandelt. Ist sie nicht gewählt, dann wird der jeweils erste
Buchstabe nicht umgewandelt.

AUTO LOWER
Entspricht dem "AL" im "Control" Eintrag in der Mountdatei. Dieser Schalter
wird das FileSystem so einstellen, daß nur CD`s die nicht vom Amiga stammen,
umgewandelt werden. CacheCDFS wird, wenn Dateinamen auf der CD gemischt
vorhanden sind, so gut wie möglich versuchen dies zu erledigen. Es kann
vorkommen, das es nicht immer funktioniert.

NO ROCKRIDGE NAMES
Entspricht dem "NRR" im "Control" Eintrag in der Mountdatei. Dieser Schalter
wird RockRidge Dateinamen unterdrücken. Es werden nur ISO Dateinamen angezeigt.

ROCKRIDGE CASE SENSITIVE
Entspricht dem "RRCASE" im "Control" Eintrag in der Mountdatei. RockRidge
Dateinamen sind von Groß- /Kleinschreibung abhängig, d.h. "Olli" ist eine
andere Datei als "oLLI". Unter AmigaDOS beschreiben dies beiden Dateinamen ein
und dieselbe Datei. Wenn diese Option gewählt wurde, unterscheidet CacheCDFS
Groß-/Kleinschreibung. Dies ist wichtig sollten Sie RockRidge CD`s haben, bei
denen Dateien nur durch Groß-/Kleinschreibung unterschieden werden.

CONVERTS SPACES:
Entspricht dem "HCS" im "Control" Eintrag in der Mountdatei. Dies gilt nur für
MAC HFS CD`s. Wandelt Leerzeichen in HFS Dateinamen in Unterstreichungen "_" um.

RESOURCE:
Entspricht dem "HR" im "Control" Eintrag in der Mountdatei. Dies gilt nur für
MAC HFS CD`s. Definiert die Namensverlängerung für die resource fork von MAC
HFS Dateien.

DATA:
Entspricht dem "HD" im "Control" Eintrag in der Mountdatei. Dies gilt nur für
MAC HFS CD`s. Definiert die Namensverlängerung für die data fork von MAC HFS
Dateien.

SAVE:
Aktiviert die Änderungen und speichert sie in der Mountdatei.

USE:
Aktiviert die Änderungen.

CANCEL:
Beendet das Programm ohne was zu ändern.


Menüs:

PROJECT - ABOUT:
Informiert Sie über das CDFSprefs Program und CacheCDFS.

PROJECT - QUIT:
Das Programm verlassen.

EDIT - RESET TO DEFAULTS:
Die Grundeinstellung wählen.

EDIT - LAST SAVED:
Die Voreinstellung aus der Mountdatei laden.

EDIT - RESTORE:
Die momentan aktiven Werte wählen.

AUDIO - ON:
Wählen Sie diesen Menüpunkt, wenn Sie auf der Workbench gerne ein Audio - CD
Symbol bei eingelegter Musik CD angezeigt hätten.

AUDIO - EXTERNAL AUDIO PLAYER:
Wählen Sie diesen Menüpunkt, wenn Sie beim Doppelklicken des Audio Symbols gerne ein 
Abspielprogramm starten würden.

AUDIO - PATH:
Hier können Sie für CacheCDFS ein externes  CD Abspielprogramm wählen. Wir
empfehlen das PlayCD Programm, das im Lieferumfang enthalten ist.


Abspielen von Musik CD`s

Um Tonspuren einer CD abzuspielen, können Sie entweder die Fähigkeiten des
CacheCDFS verwenden oder auch ein externes Playerprogramm benutzen.
Normalerweise funktioniert das Abspielen von CD`s nur mit SCSI-II oder
IDE-ATAPI Laufwerken.

Integrierte Audio Fähigkeiten
Sollten Sie die Audio Unterstützung des CacheCDFS mittels dem CDFSprefs
Programm aktiviert haben und ein SCSI-2 kompatibles CD-Rom Laufwerk haben, dann
wird das FileSystem ein CD Audio Symbol anzeigen, sobald eine CD  mit Tonspuren
eingelegt wurde.


Sobald Sie dieses Symbol zweimal anklicken, wird das erste Stück gespielt.
Klicken Sie dieses Symbol erneut zweimal an, dann wird das Abspielen
unterbrochen. Um das Stück weiterzuspielen müssen Sie das Symbol nochmal
zweimal anklicken.

Klicken Sie das Symbol viermal an, so wird das nächste Stück gespielt. Haben
Sie einen externen Player eingestellt, dann wird dieser durch das doppelte
Anklicken gestartet. Im Lieferumfang sind verschiedene Abspielprogramme
enthalten, wir empfehlen das Programm "PlayCD" von Elaborate Bytes.


Verändern des Audio Player Symbols
Sie können ein eigenes Symbol (Icon) für die Anzeige einer Musik CD
benutzen.CacheCDFS sucht beim Start nach der Datei ENVARC:CDDA.info. Wenn diese
Datei existiert wird sie, statt dem eingebauten Symbol verwendet. Zum Testen
probieren Sie folgendes: Kopieren Sie die Datei Trashcan.info nach
ENVARC:CDDA.info und starten Sie Ihren Rechner neu. Sobald Sie jetzt eine Musik
CD einlegen wird der Papierkorb erscheinen.



Der CD32 Emulator
Der CD32 Emulator ist ein eigenständiges Teil des Softwarepakets CacheCDFS.
Wenn Sie mindestens Kickstart 3.0 haben und CD32 mit installiert haben,
befindet sich ein Verzeichnis namens CD32 auf Ihrer Festplatte. Der
CD32-Emulator versucht alle speziellen Systemresourcen der CD32 Spielkonsole zu
emulieren. Dies schließt das eingebaute batteriegepufferte RAM ebenso wie die
Einstellung der bevorzugten Benutzersprache ein. Es ist auch ein "Degradierer"
integriert, der Fähigkeiten Ihres Amiga wie z.B. Prozessor Caching oder
Fastmemory abschaltet, um Ihren Amiga dem CD32 ähnlicher zu machen. Manche
schlecht programmierte Programme arbeiten sonst nicht. Sie können diese
"Degradierung" in Ihrem CD32 Emulator Voreinstellungsfenster einstellen und
abspeichern.

Es wurden große Anstrengungen unternommen um den CD32 Emulator so kompatibel
wie möglich zu machen, aber es müssen die üblichen Einschränkungen wie bei
jeder Emulation gemacht werden:

Wir können nicht dafür garantieren, daß alle Spiele die auf der CD32
Spielkonsole laufen auch mit dieser Emulation laufen.

CD32 hat eine eingebaute CDTV Emulation. Der CD32 Emulator nicht.

CDTV Programme arbeiten nicht mit dem CD32 Emulator, auch wenn sie mit der
Amiga CD32 Konsole funktionieren.



Emulation einer PAL/NTSC Konsole

Auf einem PAL Amiga wird der CD32 Emulator eine PAL CD32 Konsole emulieren. Auf
einem NTSC Amiga wird der CD32 Emulator eine NTSC CD32 Konsole emulieren. Sie
können den PAL/NTSC Status Ihres Amiga im Kickstart Boot Menü ändern. Dies
ändert die Art der CD32 Emulation auch.



Einführung in den CD32 Emulator
Der CD32 Emulator kann direkt von Ihrer Festplatte aus benutzt werden. Aber es
ist sehr unwahrscheinlich, daß dann viele Spiele einwandfrei laufen. Es ist zu
empfehlen eine "CD32 Emulator Startdiskette" anzufertigen und die Emulation von
Diskette zu starten. Das Programm "Make CD32 Floppy" erstellt so eine Diskette
für sie. Ein anderes Hilfsprogramm ist "Make HD Startup". Es erzeugt eine neue
Startup-Sequence auf Ihrer Festplatte und ermöglicht es Ihnen so, direkt mit
Ihrer CD32 Emulation zu starten, wenn Sie beim Hochfahren eine Funktionstaste
drücken. Diese Methode ist schneller als das Hochfahren von Diskette, aber es
wird nur erfahrenen Anwendern geraten. Ihre Original Startup-Sequence wird
verändert und es könnte in seltenen Fällen zu Problemen führen. Wichtige
Anmerkung: CacheCDFS muß bereits installiert sein und das gewünschte CD-Rom
Laufwerk muß angemeldet sein! Als Cache Einstellungen sollten die
Grundeinstellung gewählt und gespeichert werden, be- vor Sie das "Make CD32
Floppy" Programm starten! Klicken Sie die Datei "Make CD32 Floppy" zweimal an
und legen sie eine leere Diskette in das Laufwerk (DF0:). Die Diskette muß
nicht formatiert sein, da das Programm dies auf Ihren Wunsch erledigt. Alle
Daten auf der Diskette werden gelöscht.

Nachdem die Installation beendet ist, sollten Sie einige Sekunden warten, damit
alle Diskettenoperationen abgeschlossen werden können.

Die Benutzung des CD32 Emulators

Das CD32 Fenster bietet Ihnen einige Einstellmöglichkeiten für das Verhalten
des Emulators. Es existieren zwei Kontrollfelder um den Emulator zu aktivieren:
Boot und Initialize. Boot aktiviert den Emulator und startet direkt jede Spiele
CD, die in das CD Rom Laufwerk CD0: eingelegt wird.

Wichtige Anmerkung: Das Anklicken von Boot ist eine Einbahnstraße. Wenn Sie
erst mal den Startprozeß einer Spiele CD begonnen haben, gibt es keine
Möglichkeit mehr zum normalen Amiga Betriebszustand zurückzukehren. Der
einzige Weg zurück, ist ein Neustart Ihres Amiga. Dies sollte man wissen,
wenn man den Emulator von der Festplatte aus gestartet hat. Initialize startet
die Spiele CD nicht, aktiviert aber alle Emulationsmodule über die der CD32
Emulator verfügt. Dies ist für die Spiele gedacht, die von der Workbench aus
gestartet werden.

Wichtige Anmerkung: 
Um den größten Spielspaß zu haben, sollten Sie ein CD32 Joypad verwenden.
Beachten Sie bitte, daß der original Commodore Controller u.U. nicht richtig am
A1200 funktioniert. Der Competition PRO Super CD32 funktioniert am A1200. Am
A4000 gibt es mit beiden Joypads keine Probleme.

Einstellen des CD32 Emulator

Schaltflächen:

NoFastmem
Wenn Sie diese Option anwählen, wird das gesamte Fastmemory Ihres Amiga
abgeschaltet. Wählen Sie diese Option nur, wenn das Spiel, daß Sie spielen
möchten dies benötigt. Sollte z.B. die Grafik oder der Ton des Spieles zerstört
sein, probieren Sie diesen Schalter.

NoInstCache
Dies schaltet das Befehls Cache Ihres Prozessors aus. Dies sollte nicht oft
vorkommen. Wenn ein Spiel zu schnell abläuft können Sie diese Option
ausprobieren.

NoDataCache
Dies schaltet das Daten Cache Ihres Prozessors aus. Wenn ein Spiel zu schnell
abläuft kön- nen Sie diese Option ausprobieren.

VectorBase0
Diese Option ist nur notwendig wenn Sie ein Spiel von der Workbench aus
starten. Manche Spiele arbeiten ohne diese Option nicht.

NoVolumeControl
Dies schaltet die Lautstärkenregelung des CD32-Emulators ab. Wenn Sie den
Digitalen Sound einer Spiele CD nicht hören können oder das Spiel stehenbleibt,
probieren Sie diese Option aus.

Emulate Controller
Sobald dies eingestellt ist, wird das CD32 Joypad mittels der Tastatur
emuliert. Wenn Sie ein Joypad angeschlossen haben, sollten Sie diese Funktion
nicht wählen. Sie können ein Joystick mit einem oder zwei Feuerknöpfen
anschließen und mit der Tastatur die zusätzli- chen Tasten ersetzen. Die
emulierten Tasten sind:

Nummer 1,2,3,4,6,7,8,9 des Ziffernblocks und die Cursortasten: Joypadrichtungen
( und / auf dem Ziffernblock: Rückwärts
) und * auf dem Ziffernblock: Vorwärts
F1 UND F6: Grüner Knopf
F2 und F7: Gelber Knopf
F3,F8 und Leertaste, Enter und 0 auf dem Ziffernblock: Roter Knopf
F4,F9 und DEL auf dem Ziffernblock: Blauer Knopf
F5 und F10: Play/Pause Knopf

Achtung: Es ist möglich, daß einige Spiele nicht funktionieren, wenn die
Controller Emulation eingeschaltet ist.


Use 68040.library
Die meisten Spiele werden nicht funktionieren wenn Commodores 68040.library
verwendet wird. Sollte es allerdings möglich sein diese Library zu verwenden
sind große Geschwindigkeitssteigerungen möglich. Dies gilt natürlich nur für
Rechner mit 68040 Pro- zessoren.

Load Workbench
Einiges Spiele funktioniert möglicherweise nicht, wenn die Workbench nicht im
Hintergrund läuft. Uns ist nur das Spiel Morph bekannt, das diese Option
benötigt. Normalerweise sollte diese Option abgeschaltet bleiben.

DOS Device
Hier geben Sie das CD Rom Laufwerk an, auf der die Emulation laufen soll.

Blocks Buffer
Der CD32 Emulator hat einen eingebauten Vorgriffs Puffer. Hier können Sie die Größe die-
ses Cache (1 Block entspricht 2048 Bytes) einstellen. Der optimale Wert hängt
von der Konfiguration Ihres Rechners  (Amiga-Modell, Hostadapter, CD-Rom
Laufwerk usw.) ab. Um einen guten Wert zu finden müssen Sie experimentieren. Es
gilt die Regel: Halten Sie den Wert so klein wie möglich, aber groß genug um
eine Animation von der CD gleichmäßig, ohne Ruckeln ablaufen zu lassen. Für
TandemCD/CD1200 ist der optimale Wert 4, die mei- sten SCSI Laufwerke arbeiten
am besten mit dem Wert 2.


Delay p. Block
Sollten Sie einen anderen Wert als Null eingeben, wird eine Pause beim Lesen
der einzelnen Sektoren eingefügt. Dies ist wichtig, wenn Sie ein Laufwerk
haben, daß schneller als das original CD32 Laufwerk ist.

Wenn Sie ein Single- oder Doublespeed Laufwerk haben, lassen Sie diesen Wert
auf 0. Haben Sie ein schnelleres Laufwerk (Triple- oder Quadspeed), sollten
Sie einen Wert zwischen 50 und 100 eingeben.

Probieren Sie verschiedene Werte aus, da der günstigste Wert von der
Geschwindigkeit Ihres Rechnersystems abhängt.

Max Volume
Hier können Sie die maximale Lautstärke, die der CD Ton während des Spieles
haben soll, eingeben.

Language
Stellen Sie hier Ihre bevorzugte Sprache ein, die bei mehrsprachigen Spielen gewählt wird.


Menüs

Project - Save Settings
Dieser Menüpunkt erlaubt es Ihnen, die CD32 Emulator Einstellungen zu
speichern. Diese Einstellungen werden als Tooltypes in der Symboldatei des
Programms gespeichert.

Project - About
Macht Angaben über die Version und das Copyright des CD32 Emulator.

Project - Quit
Beendet das Programm.

Game Store - Select Path
Einige CD32 Spiele erlauben es Ihnen Highscores und andere Daten im 
batteriegepufferten Speicher des CD32 abzulegen, um Sie später wieder zu
nutzen. Der CD32 Emulator ermöglicht es Ihnen, diese Daten an einem Ort Ihrer
Wahl zu speichern, egal ob auf Diskette oder Festplatte. Sobald Sie diesen
Menüpunkt auswählen, erscheint ein Standard ASL Requester. Hier kön- nen Sie
das Verzeichnis auswählen, indem der CD32 Emulator die Daten speichern soll.
Die Daten jedes Spieles bekommen Ihr eigenes Verzeichnis. Sie können diese
Dateien (per copy, delete usw.) einfach von der Workbench aus bearbeiten.

Anmerkung: Sie sollten, nachdem Sie Ihre bevorzugte Einstellung gewählt haben
den Menü- punkt Save Settings anwählen. Sie sollten Ihr System nur
"degradieren", wenn das Spiel das Sie spielen möchten, nicht ar- beitet. Die
meisten Spiele arbeiten ohne Systemeinschränkungen.



Einige Beispiele:


Die beste Methode um die optimale Einstellung für ein Spiele zu finden ist, mit
einer "konservativen" Einstellung zu beginnen. Das wäre "NoFastMem=ON", "Vector
Base 0=ON", "Use 68040.library=OFF", "No InstrCache=ON", "NoDataCache=ON",
"Emulate Controller=OFF", "No Volume Control=ON", "Load Workbench=OFF". Wenn
Sie das Spiel mögen, sollten Sie zuerst versuchen den BefehlsCache
(InstrCache=OFF) zu aktivieren. Wenn dies geklappt hat, können Sie es mit
"NoFastMem=OFF" und "Use 68040.library=ON" probieren.

Sollten Sie ein IDE-ATAPI Sony CDU-55E CD Rom Laufwerk (z.B. mit dem
A4000_atapi.device von Elaborate Bytes) verwenden, müssen Sie "No Volume
Control=ON" wählen.



Microcosm, Pirates Gold, D-Generation, Sleepwalker, Clou und Frontier-Elite II:
Alle OFF.

Pinball Fantasies, James Pond II - Unternehmen Robocod:
Alle OFF, aber NoVolumeControl könnte bei einigen CD Rom Laufwerken oder
Controller nötig sein.

Diggers:
Alle OFF, aber die Start-Sequenz könnte zu schnell laufen. Wählen Sie bitte
"NoFastmem" für die korrekte Geschwindigkeit.

Oscar, Dangerous Streets:
NoFastmem
NoDataCache
Vector Base 0 (nur wenn auf 68040 Rechnern von der Workbench aus gestartet wurde)


Morph:
NoFastmem
Load Workbench

Der CD32 Emulator im Hintergrund
Sie können in der Symboldatei des CD32-Emulators (Icon) die Tooltypes "NoWinInst" oder 
"NoWinBoot" einstellen.

"NoWinInst" sorgt dafür, daß alle CD32 Emulatormodule sofort ohne Anzeige des
Voreinstellungsfensters aktiviert werden. Sollten Sie den CD32 Emulator gerne
dauern aktiviert haben, dann können Sie "NoWinInst" wählen und den CD32
Emulator ins Verzeichnis SYS:WBStartUp plazieren. "NoWinBoot" funktioniert
ähnlich, versucht jedoch direkt von einer CD in CD0: zu starten.


Frage & Antwort - Problemlösungen

F: Das Amiga CD32 hat nur 2 Megabyte Chipmemory. Warum funktionieren manche
meiner Spiele nur, wenn ich das 32 Bit Fastmemory meines A1200 aktiviert habe?

A: CacheCDFS und der CD32 Emulator werden von einer Disk geladen. Dies könnte
den Speicher belegen, denn möglicherweise ein Spiel benötigt. Hat ein Amiga
1200 kein Fastmemory, dann wird der CD32 Emulator in das Chipmem geladen. Da
Chipmem langsa- mer als Fastmem ist, könnte die Geschwindigkeit der Emulation
für manche Spiele zu nied- rig sein.

F: Ein Spiel läuft nicht auf einem A1200 in Grundausstattung, jedoch sobald ich
Fastmem einbaue. Ich habe aber im Voreinstellungsfenster "NoFastmem" gewählt.
Ist das nicht ver- rückt?

A: Nein, ist es nicht. Der Trick dabei ist, daß CacheCDFS und der CD32 Emulator
geladen werden, bevor das Fastmem abgeschaltet wird. Dadurch hat das Spiel
genügend Chipmem zur Verfügung.

F: Ich habe ein NEC SCSI CD Rom Laufwerk. Es arbeitet einwandfrei mit
CacheCDFS. Der CD32 Emulator klappt aber nicht richtig. Warum?

A: CacheCDFS arbeitet mit jedem CD Rom Laufwerk, da es nur einfachen Zugriff
auf die Daten benötigt. Der CD32 Emulator muß unter anderem jedoch auf die
Tonspuren einer CD zugreifen können. Der SCSI 2 Standard beschreibt wie diese
Dinge zu handhaben sind und der CD32 Emulator nutzt diesen Standard zur
Kommunikation mit dem Laufwerk. Unglücklicherweise halten sich die meisten NEC
Laufwerke nicht an diesen Standard und deshalb funktioniert der Emulator nicht
so recht mit Ihnen. Schade!

F: Welche Laufwerke arbeiten mit dem CD32 Emulator?
A: Alle SCSI 2 Laufwerke funktionieren, z.B. Toshiba, Sony, Apple usw. Für
größte Kompatibilität sollten die Laufwerke "Double Speed" Laufwerke sein.
Weiterhin arbeiten die IDE-ATAPI Laufwerke (Mitsumi FX001-DE, FX300, FX400,
Sony CDU-55E, Wearnes CDA-120, ACER-Sertek 6825P, Chinon CDS-555I, usw.) wenn
Sie sauber programmierte Devicetreiber (z.B. atapi.device von Elaborate Bytes
oder das bsc/AlfaData CD1200plus) haben. Beim Sony CDU-55E muß die Option "No
Volume Control" gewählt sein. Uns ist nur ein Laufwerk bekannt, das nicht
korrekt arbeitet: Das Laufwerk Elitegroup Vertos 300 arbeitet nicht richtig.
Sorry.

F: Ich habe eines der oben aufgelisteten Laufwerke, es arbeitet aber trotzdem
nicht. Was läuft falsch?

A: Fragen Sie den Hersteller Ihres Hostadapter um Rat. Meistens ist es ein
Hardware Pro- blem oder Sie benötigen eine neueren Softwarestand Ihres
Festplatten-Controller.

F: Microcosm zeigt "Internal Hardware Error" an.
A: Fragen Sie den Hersteller Ihres Hostadapter um Rat. Sie benötigen eine
neueren Softwarestand Ihres Festplatten-Controllers.

F: Microcosm läuft sehr langsam
A: Ihr Hostadapter benötigt zuviel Rechnerzeit für den Zugriff auf die CD.
Sollten Sie einen Oktagon Controller haben, brauchen Sie mindestens ROM Version
6.5. Fragen Sie den Hersteller Ihres Festplatten-Controllers.

F: Kann ich ein anderes FileSystem zusammen mit dem CD32 Emulator verwenden?
A: Tun Sie das bitte nicht. Die Folgen sind nicht vorhersehbar.

F: Warum haben Sie keine CDTV Emulation eingebaut?
A: Einige CDTV Programme arbeiten nur mit dem Prozessor 68000. Die meisten
funktionie- ren nicht mit Kickstart 2.0 oder höher. Viele CDTV Titel arbeiten
nicht richtig mit dem AA/AGA Chipsatz zusammen. Das CD32 hat
"Kompatibilität-Hacks" eingebaut, die dafür sorgen, daß diese Programme auf der
Konsole laufen. Ohne diese Tricks würden nur weni- ge Programme arbeiten und
das ist den Aufwand einfach nicht wert.



ENDE DES DOKUMENTS