SOFTLINK(1)                                           VERSION 1.8
 
  softlink.ttp - GEM Soft Links
 
  SYNTAX
 		softlink.ttp [file [dest]]
 		softlink.prg
 
  BESCHREIBUNG
 		Softlink erm”glicht Softlinks auf dem GEM-Desktop.
 		Ein Softlink ist, wie unter Unix, eine Textdatei, die einen
 		Pfadnamen enth„lt. Um Verwechselungen zu vermeiden befindet
 		sich in der Softlinkdatei noch eine 'magic number', die den
 		Softlink eindeutig kennzeichnet. Ein Softlink ist also ein
 		Verweis auf eine andere Datei oder ein Verzeichnis und spart
 		somit wertvollen Plattenplatz, wenn ein Programm oder eine
 		Datei in mehreren Verzeichnissen zugreifbar sein soll.
 		Dar�berhinaus wird die Verwaltung von Programmen vereinfacht,
 		eine neue Programmversion muž nur noch an einer Stelle 
 		installiert werden und ist dann sofort in mehreren Verzeich-
 		nissen verf�gbar.
 
 		Der Softlink-Mechanismus „hnelt der neumodischen M”glichkeit
 		Programme oder Dateien auf dem Desktop abzulegen, diese
 		Objekte werden nicht kopiert, sondern das Desktop verwaltet
 		einen Verweis auf diese Objekte. Der Softlink-Mechanismus
 		erlaubt Softlinks nur in Desktop-Fenstern. Dadurch ist es
 		allerdings m”glich sich verschiedene Verzeichnisse mit
 		verschiedenen Arbeitsumgebungen zu schaffen, wenn man in
 		diesen Verzeichnissen die ben”tigten Programme anlinkt.
 		Dar�berhinaus kann man seine Arbeitsumgebung hierachisch
 		organisieren. Schliežlich kann man sogar die Festplatten-
 		partitionen durch Softlinks in einen einheitlichen Dateibaum
 		einbauen. Allerdings ist ein Softlink nur ein unidirektionaler
 		Verweis, man kann ihn nicht zur�ck verfolgen...
 
 
 	SOFTLINK ERZEUGEN
 		Es gibt mehrere M”glichkeiten Softlinks zu erzeugen. Am 
 		einfachsten ruft man 'softlink.prg' auf. Es erscheinen nach-
 		einander zwei Auswahlboxen. Zuerst erscheint die Auswahlbox
 		f�r die 'destination', also f�r eine vorhandene Datei oder
 		f�r ein vorhandenes Verzeichnis, auf die der Softlink zeigen
 		soll. In der zweiten Auswahlbox wird der 'softlink' angegeben, also ein
 		das ist ein neuer Dateiname f�r den zu erzeugenden Softlink.
 
 		Alternativ kann man durch den Aufruf
 			softlink.ttp file link.sln
 		einen Softlink 'link.sln' erzeugen, der auf 'file' verweist.
 		Softlinks sollten die Extension '.sln' bekommen, oder um 
 		verschiedene Softlinktypen zu unterscheiden, w„hlt man die
 		Extensions '.sl?', wobei der letzte Buchstabe den Softlink-
 		typ identifiziert (s.u.).
 
 		Schliežlich sei noch erw„hnt, daž man Softlinks auch mit dem
 		Texteditor erzeugen kann. Man erzeugt eine einzeilige Datei
 		mit beispielsweise folgendem Inhalt:
 			:!@-SoftLink-@!:d:\tc\tc.prg
 		Die ersten 16 Zeichen sind die erw„hnte Magic Number (eine
 		Zahl die offensichtlich ein String ist!), dann folgt ein
 		Pfadname ohne Zeilenende!
 
 	SOFTLINK INSTALLIEREN
 		Um die Softlinks nun auch ausf�hren zu k”nnen, muž
 		'softlink.prg' als Anwendung im Desktop installiert werden.
 		Dazu wird 'softlink.prg' angew„hlt und im Desktop-Men�
 		'Extras' als Anwendung f�r die Extension 'SL?' angemeldet.
 		Nach 'Arbeit sichern' editiert man die 'desktop.inf' Datei,
 		um den vollen Pfadnamen nachzutragen.
 		In desktop.inf sollte sich dann etwa folgende Zeile befinden:
 			#G 03 04   C:\SOFTLINK.PRG@ .SL?@
 
 	SOFTLINK AUSFšHREN
 		Wird 'softlink.prg' mit einem Argument aufgerufen, z.B. durch
 		das Desktop, wenn man auf eine Softlinkdatei doppelklickt,
 		dann wertet softlink.prg den Link aus und folgt diesem Link.
 		Zeigt der Link dabei auf eine Datei 'file' mit der Extension:
 			'.tos' oder '.prg': wird 'file' gestartet,
 			'.ttp' oder '.gtp': werden Parameter abgefragt und
 								  'file' gestartet,
 			'.sl?': wird 'file' rekursiv als Softlink interpretiert.
 		Hat das Softlink-Ziel 'file' eine andere Extension, wird die
 		passende Maske einer Applikation in desktop.inf gesucht, und
 		diese Applikation dann gestartet. Damit verh„lt sich
 		'softlink.prg' genau wie das Desktop.
 		Beispiel:
 			Verweist der angeklickte Softlink auf die Datei 'info.txt',
 			und befindet sich in 'desktop.inf' der Eintrag:
 				#G 03 04   C:\TEMPUS.PRG@ .TXT@ 
 			dann wird 'tempus.prg info.txt' gestartet.
  
 		Dar�berhinaus kann man durch den Softlink-Mechanismus auch
 		das Verzeichnis des aktuellen Desktop-Fensters wechseln. Zeigt
 		der Softlink auf ein Verzeichnis, wird das oberste Fenster des
 		Desktops auf dieses Verzeichnis gesetzt. Nach Beendigung von
 		'softlink.prg' erscheint im obersten Desktop-Fenster dieses
 		Verzeichnis. Das ist n�tzlich, um mehrere Hierarchiestufen zu
 		�berspringen, oder auf eine andere Partition zu wechseln.  
 
 	WEITERE ANPASSUNG
 		Nach einigem Ausprobieren biete es sich an den Softlink-
 		mechanismus noch zu verfeinern. Zun„chst w„hlt man passende
 		Extensionen f�r Dateien, die man h„ufig linkt, z.B.
 			'.slx' f�r ausf�hrbare Programme,
 			'.sld' f�r Verzeichnisse,
 			'.sln' f�r sonstige Dateien.
 		Dann tr„gt man in 'desktop.inf' folgende Zeilen ein:
 			#G 03 01   C:\SOFTLINK.PRG@ .SLD@
 			#G 03 03   C:\SOFTLINK.PRG@ .SLX@
 			#G 03 04   C:\SOFTLINK.PRG@ .SLN@
 		Dabei werden auch die entsprechenden Icons f�r Directory,
 		Program, File gesetzt, so daž der Link nun auch ansprechend
 		vom Desktop pr„sentiert wird.
 
 	BESONDERHEITEN UND TIPS
 		1.	Voreinstellung f�r die Softlink Extension ist '.sln'.
 		2.	Die Extensions '.tos','.ttp','.prg','.gtp' und '.sl?'
 			sind in 'softlink.prg' fest eingebaut, eine Žnderung in
 			'desktop.inf' wird nicht ausgewertet! Alle anderen
 			Extensions werden in 'desktop.inf' gesucht!
 		3.	Ein Shower ist nicht eingebaut, d.h. man sollte einen
 			eigenen file shower definieren, wenn Textdateien
 			angelinkt werden sollen, z.B:
 				#F FF 04   C:\MORE\LESS.TTP@ .@
 		4.	Softlinks lassen sich bis zur Tiefe 3 rekursiv schachteln.
 		5.	Directory-Links werden im Desktop Fenster nicht am Anfang 
 			angezeigt, sondern an ihrer Dateiposition, da es sich ja
 			um Dateien handelt. (not a bug - a feature)
 		6.	'.prg' und '.gtp' Programme werden in ihrem Heimat-
 			verzeichnis gestartet, wg. '.rsc'.
 		7.	Die Take Parameter Box erlaubt als letztes Argument eine
 			Datei �ber eine Dateiauswahlbox auszuw„hlen.
 
  COPYRIGHT
 		Dieses Programm ist frei kopierbar und frei nutzbar f�r
 		Jedermann/frau.
  AUTOR
 		Thomas Weiske   weiske@informatik.tu-muenchen.de
 		ist f�r Anregungen und Hinweise dankbar.