Kurzanleitung zu Trans ST 64 V0.3 (Einstiegsversion):
======================================================


Mit Trans ST 64 lassen sich Daten von verschiedenen COMMODORE-Rechnern mit
einem C-64 auf den ST �bertragen, sofern diese vom Diskettenlaufwerk des C-64
gelesen werden. So k”nnen Sie alte Bilder (PICS), Zeichens„tze (FONTS) und
Texte (im Commodore-ASCII, VIZAWRITE oder SCRIPT PLUS/4 Format) auf Ihrem ST
weiternutzen. In sekundenschnelle (>12000 Bauds, z.B.5 sec. f�r ein PIC) wer-
den die Daten mit einem parallelem Nullmodem-Kabel �bertragen und sofort in
das ST-eigene Format umgewandelt. Da bekanntlich das Diskettenformat des ST
auch von MS-DOS gelesen werden kann, lassen sich die so �bermittelten Daten
auch f�r alle IBM-kompatiblen Rechner nutzen.
Die notwendige Hardwarekonfiguration ist ein beliebiger ATARI ST mit Mono-
chrom-Monitor, ein C-64 bzw. C-128 mit Diskettenlaufwerk und ein spezielles
Nullmodem-Kabel (Bauanleitung und Bezugsadresse siehe weiter unten).

Žnderungen zur Vorversion 0.2:
===============================

Die vorliegende Version wurde in der Bedienung und der Umwandlung der Daten
erweitert und verbessert. Die Dialoge mit den Rechnern wurde durch die Ein-
bindung in GEM vereinfacht und unter anderem durch eine eigene Fileselektor-
box bereichert. Bilder k”nnen nun wahlweise in zwei verschiedenen Formaten
(320 X 200 bzw. 640 X 400 Punkte) umgewandelt werden. Es lassen sich nun auch
Texte eines COMMODORE PLUS/4 mit einem C-64 �bertragen.


Was bedeutet Einstiegsversion ?
================================

Die Ihnen hier vorliegende Einstiegsversion erm”glicht Ihnen die notwendige
Mindestkonfiguration f�r die parallele Daten�bertragung zwischen den beiden
Computern selbst herzurichten. Sie ist mit dem selbst zu bastelnden Nullmo-
dem-Kabel voll funktionsf„hig.

Weitere spezielle šbertragungs-M”glichkeiten in Vorbereitung:
==============================================================

Beide Programme werden von mir auf Wunsch auf weitere anwendungspezifische
šbertragungsprobleme angepažt und erweitert. Sollten Sie also spezielle Da-
ten haben, die noch nicht �bertragen werden k”nnen, setzen Sie sich bitte mit
mir in Verbindung (TEL 02236/83314) oder senden Sie mir einfach die zur šber-
tragung vorgesehenen Daten auf Diskette zu (Adresse siehe weiter unten).
Weitere geeignete Konvertierungen von Textdaten anderer COMMODORE-Textpro-
gramme wie PROTEXT 128, TEXTOMAT PLUS, STARTEXTER, BTX-ASCCI etc. stelle ich
ebenfalls gerne nach Vereinbarung nachtr„glich her.
F�r die Zukunft sind noch weitere Anwendungen mit dem gleichen Nullmodem-Ka-
bel in Planung. Anregungen dazu nehme ich gerne entgegen.

Was ist vorhanden ?
====================

Die Bauanleitung f�r das Nullmodem-Kabel ist im Programm 'TRANST64.PRG' f�r
den ST enthalten. Das Programm f�r den C-64 liegt im File 'TRANST64.MSE' als
Hex-Code vor, was sich mithilfe des aus dem 64'er bekannten 'MSE V1.0' ein-
tippen l„sst.
Um mit dem Programm zu arbeiten und Daten vom C-64 zum ST zu �bertragen, muž
man zuerst das Nullmodem-Kabel zusammenbasteln und den Hex-Code f�r das Sen-
deprogramm f�r den C-64 eintippen. Sie k”nnen aber auch wahlweise die fertige
Hard- und Software bei mir anfordern.

Was kann geliefert werden ?
============================

Im Lieferumfang sind 2 Disketten f�r die jeweiligen Computer und auf Wunsch
auch ein von mir selbst gefertigtes und bereits getestetes Nullmodem-Kabel
vorhanden. Auf der 5¬-Zoll Diskette f�r den C-64 befindet sich das Sender-
programm 'TRANS ST <- 64'. Dieses Programm ist in der Lage alle Daten, ob
Bilder (PICs), Zeichens„tze (FONTs), Texte etc., die auf Diskette abgespei-
chert sind, zu laden und mithilfe des šbertragungskabels an den ST weiter
zu geben. Zus„tzlich sind einige Beispieldateien zum šbertragen vorhanden.
Die 3«-Zoll Diskette f�r den ST enth„lt das entsprechende Empf„ngerprogramm
'TRANST64.PRG'. Es nimmt die gesendeten Daten auf und wandelt diese sofort
in das jeweils f�r den ST lesbare Format um. Die so transferierten und kon-
vertierten Daten k”nnen dann abgespeichert und weiterverwendet werden.

Nutzung der Kontaktkarte:
==========================

F�r Ihre Bestellung ist in 'CONNECT.CRD' eine Kontaktkarte zum ausdrucken und
ausf�llen vorhanden. Sollten Sie einen Drucker besitzen, so k”nnen Sie diese
Karte mit den �blichen Textprogrammen (WORDPLUS, TEMPUS etc.) als ASCII-Datei
einladen und ausdrucken lassen. Alle Angaben erfolgen freiwillig und werden
von mir vertraulich behandelt. Ich garantiere Ihnen, daž die Nutzung dieser
Karte nur zu Ihrem Vorteil dient. Die gemachten Angaben erlauben mir, n„her
auf Ihre W�nsche und M”glichkeiten einzugehen und meine Programme den ge-
stellten Anforderungen anzupassen. In der Hoffnung das Sie diese Vorteile
sch„tzen, bedanke ich mich bei Ihnen f�r den Gebrauch dieser CONNECTION-CARD.

Auf der 3«-Zoll Diskette die ich Ihnen zuschicken werde, befinden sich, als
kostenlose Zugabe, noch einige weitere interessante PD-Programme (eigene Pro-
dukte wie 'TOTOKAT 1.1','BuTa_ST 4.2', 'JaKaMoKa 1.0' etc. oder auch andere
Spitzenerzeugnisse wie z.B.'FCOPY3').

WICHTIG: Falls Sie nur ein einseitiges Laufwerk (SF354) besitzen sollten, ge-
ben Sie das bitte auf Ihrer Bestellung (šberweisung, Kontaktkarte) an. Dazu
gen�gt das Stichwort: 1S. Ich schicke Ihnen dann die f�r Sie lesbare und
randvoll gef�llte Diskette zu. In allen anderen F„llen und i.a. erhalten Sie
von mir eine doppelseitige Diskette zugesandt.

Wie wird das Kabel zusammengebastelt ?
=======================================

F�r den der schon Erfahrungen mit den L”tkolben hat und schon einige kleinere
Elektronikbasteleien hinter sich hat, d�rfte es kein Problem sein, das Kabel
nach der Bauanleitung (zu erreichen im Menu 'Quit' unter 'Bauplan') nachzu-
bauen. Die n”tigen Teile sind angegeben und sollten in jedem Elektronikladen
erh„ltlich sein. Die abgebildeten Stecker sind jeweils von der L”tseite her
gesehen und die einzelnen Kontakte (Pins) sind mit Ihren Kennungen versehen,
sodaž ein einfacher Zusammenbau mit dem Verbindungs-Schema m”glich sein soll-
te.
WICHTIGER HINWEIS: Beim User-Portstecker ist unbedingt auf die Orientierung
zu achten. Allgemein gilt, das sich die evtl. vorhandene Beschriftung (Typen-
bezeichnung bzw. Firmenname) des Steckers oben befinden und daher beim Ein-
st”pseln sichtbar sein sollte. Gegebenenfalls ist der Stecker von Ihnen zu
markieren, damit Verwechslungen ausgeschložen sind.
Ich �bernehme keine Garantie f�r Besch„digungen Ihres Computer durch fehler-
hafte Kabel, Stecker oder unsachgem„sser Anwendung. Vor dem Gebrauch ist das
selbstgebastelte Kabel unbedingt auf fehlerhafte L”tstellen zu kontrollieren.
In Zweifelsfalle, sollten Sie auf das von mir angebotene Kabel zur�ckgreifen,
dessen Funktion von mir stets getestet wird und daher im Gebrauch unbedenk-
licher ist.


Wie tippt man den Hex-Code ab ?
================================

Den Hex-Code f�r das Programm f�r den C64 sollte mit dem bekannten 'MSE V1.0'
(64'er Magazin) auf den C64 eingetippt werden. Der 'MSE' ist eine Eingabehil-
fe f�r Maschinenprogramme, welcher mithilfe einer Pr�fsumme am Ende jeder
Zeile, die Korrektheit der Eingabe kontrolliert. Dieses Programm sollte ei-
gentlich jeder 64'er Freak haben, der einen Teil seiner Programme aus dem be-
kannten Computermagazin abgetippt hat. Eventuell fragen Sie bitte in Ihrem
Bekanntenkreis nach.

Wie stellt man die Verbindung her ?
====================================

Die Verbindung beider Computer (ST und C64) wird �ber das fertige Nullmodem-
Kabel bewerkstelligt. Vor dem Einstecken des Kabels in den daf�r vorgesehe-
nen Buchsen sind beide Computer a u s z u s c h a l t e n. Der Userport-Stek-
ker geh”rt, in der r i c h t i g e n Orientierung (einseitige Typenbezeich-
nung stets nach oben hin sichtbar), in den Userport des C64. Das andere Ende
des Kabels mit dem SUB-D Stecker ist in den Printer-Port des ST's zu stecken,
evtl. ist vorher der Stecker f�r Ihren Druckeranschluž (Centronics) zu ent-
fernen.
F�r Besitzer eines Floppy-Speeders mit einem Parallelkabel m�ssen auf das al-
te oder ein anderes Betriebssystem zur�ckgreifen. Das Programm sollte aber
mit den meižten Floppy-Speedern (alternatives Betriebssystem oder Beschleuni-
gungsprogramme wie 'GIGALOAD' etc.) lauff„hig sein.

VORSICHT: Kabel bitte nur am Geh„use anfassen, da sonst die L”tstellen, bei
grosser Belastung, brechen k”nnten.

WARNUNG: Bitte das Kabel NICHT zusammen mit einem COMMODORE PLUS/4 verwenden!
Obwohl dessen Userport von aussen dem des C-64 gleicht, ist er doch im Inne-
ren anders konfiguriert.

Wie funktionieren die Programme ?
==================================

Nachdem die beiden Computer mit dem Kabel verbunden sind, k”nnen Sie diese
einschalten und die jeweiligen Programme starten.
Wollen Sie nun z.B ein Bild vom C-64 (L„nge: 32 bzw. 33 Bl”cke s/w) auf den
ST �bertragen, so legen Sie bitte die Diskette mit den Bild in die zugeh”ri-
ge Floppy des 64'er und dr�cken eine Taste desselben. Auf dem Bildschirm er-
scheint das Inhaltsverzeichnis der Diskette, aus dem Sie mithilfe der Kursor-
taste ('UP' & 'DOWN') und 'RETURN', das gew�nschte PIC ausw„hlen k”nnen. Das
Bild wird darauf geladen und auf den zugeh”rigen Monitors des C64 angezeigt.
Bei Verwendung von 'GIGALOAD' (siehe GEOS) sind hintereinander die Tasten 'X'
und 'N' zu dr�cken, vorauf das Bild sofort sichtbar wird.
Sie k”nnen nun im Programm des ST's unter dem Menutitel 'PICs' den Punkt 'em-
pfangen' aufrufen. Sie werden nun aufgefordert die 'SPACE'-Taste des C-64 zu
dr�cken. Der 64'er ist darauf sendebereit und wartet ab, bis Sie 'OK' anklik-
ken (bzw. RETURN d�rcken). Dabei kann zwischen zwei verschiedenen Bildschirm-
formate (320 X 200 bzw. 640 X 400 Punkte) gew„hlt werden. Die šbertragung be-
ginnt und sollte nach etwa 5 Sekunden beendet sein.
Falls Sie bisher alles richtig gemacht haben, sollte sich nun auf dem Bild-
schirm des ST's (SM124) das �bertragene Bild aufbauen. Eventuell k”nnen Sie
die šbertragung durch einen Mausclick und die erneute Anwahl von 'empfangen'
auf dem ST, und durch Dr�cken von 'N' und 'SPACE' auf dem C-64 wiederholen.
Damit die šbertragung fehlerfrei (ohne Streifen) funktioniert, sollte auf dem
ST kein Programm im Hintergrund (z.B. ACCESSOIRS die auf Tastendr�cke reagie-
ren oder Bildschirmschoner) laufen. Dazu sind die entsprechenden Programme im
AUTO-Ordner oder die '*.ACC' unwirksam zu machen (entfernen oder umbenennen).
Sollte der Bildschirm nach der šbertragung leer sein, so kann daž auf ein
fehlerhaftes Kabel hinweisen.
Das �bertragene Bild kann durch einen Druck auf die rechte Maustaste oder
durch ausw„hlen den entsprechenden Menupunktes abgespeichert werden.

Darstellung der Menupunkte:
============================

TransST64    PICs         Fonts        Texte        QUIT
-------------------------------------------------------------
Info   |    |empfangen | |empfangen | |empfangen | |quit    |
-------|    |----------| |----------| |----------| |--------|
Desk 1 |    |anzeigen  | |anzeigen  | |anzeigen  | |Bauplan |
Desk 2 |    |----------| |----------| |----------|  --------
Desk 3 |    |speichern | |speichern | |speichern |
Desk 4 |    |laden     | |laden     | |laden     |
Desk 5 |    |----------|  ----------   ----------
Desk 6 |    |Leerlauf  |
-------      ----------

Bedeutung der Menupunkte:
==========================

TransST64

Info            Anzeige der Programmversion, des Autors und der Programmier-
                sprache. Danach erscheint nochmals die Titelseite dieser Ein-
                stiegsversion.


PICs

empfangen       Dient zum Empfangen der vom C-64 gesendeten Bilderdaten (s/w,
                32-33 Blocks L„nge), danach Umwandlung ins ST-eigene Screen-
                format (32000 Bytes L„nge).

anzeigen        Anzeigen der �bertragenen oder geladenen Bilder.

speichern       Speichern von �bertragenen oder geladenen Bildern im Screen-
                format (32000 Bytes L„nge).

laden           Laden von fertigen Bilder im Screenformat.

Leerlauf        Dient zum Abzapfen von �berz„hligen Daten des C64, danach ist
                der 64'er leergelaufen und springt zum Titelbild zur�ck.


Fonts

empfangen       Dient zum Empfangen der vom C-64 gesendeten Fontdaten
                (8x8 Matrix, 9 Blocks L„nge), danach Umwandlung ins ST-Format
                (2048 Bytes, lesbar z.B. mit 'TEMPUS 2.0' als 8x8 Font).
                Anpassung an den ASCII-Standard ist durch Umstellung der
                Buchstabenreihenfolge m”glich.

anzeigen        Zeigt den �bertragenen oder geladenen Font an, danach Anpas-
                sung an ASCII m”glich.

speichern       Abspeichern des 8x8 Fonts im ST-eigenen Format (2048 Bytes).

laden           Laden von fertigen 8x8 Fonts (2048 Bytes L„nge).


Texte

empfangen       Es k”nnen alle Texte im Commodore-ASCII bis zu einer maxima-
                len L„nge von 32 KB bzw. 128 Blocks �bertragen werden. Texte
                im Vizawrite-Format werden automatisch erkannt und entspre-
                chend angepasst. Texte eines COMMODRE Plus/4 lassen sich nur
                mit dem C-64 �bertragen (Zum lesen entsprechender SEQ-Files
                ist das Programm f�r den C-64, wie in TRANST64.MSE beschrie-
                ben, abzu„ndern.

anzeigen        Hier k”nnen �bertragene oder geladene Texte eingesehen wer-
                den. Durch einen Druck auf die rechte Maustaste k”nnen diese
                abgespeichert werden.

speichern       Text abspeichern.

laden           Text laden.


Quit

quit            Beendet das Programm.

Bauplan         Gibt die Bauanleitung des Nullmodems-Kabels f�r den paralle-
                len Datentransfer zwischen C64 und ST wieder.


Was leistet die Textanpassung ?
================================

Da das Commodore-ASCII nicht dem internationalen Standard entspricht, ist ei-
ne spezielle Anpassung notwendig. Die Zeichentabelle wird so umgestellt, daž
eine Deckung mit der ST-eigenen zustande kommt. Neben den deutschen Umlauten
werden auch noch einige Sonderzeichen ber�cksichtigt, sodaž alle f�r eine
deutsche Textverarbeitung notwendigen Zeichen und Buchstaben vorhanden sind.
Falls es sich bei dem �bertragenen Text um ein Dokument des bekannten Viza-
write handelt, wird dieses automatisch erkannt. Die zus„tzlich im Dokument
enthaltenen Daten, wie Kennung ('VW'), Name und Zeilenl„nge werden herangezo-
gen und umgesetzt.
Texte im Vizawrite-Format k”nnen also direkt ausgew„hlt und �bermittelt wer-
den. Nach der šbertragung werden diese sofort in das ST-eigene ASCII-Format
umgewandelt und k”nnen danach eingesehen werden (bl„ttern mit Click auf die
linke Maustaste). Durch Anklicken der rechten Maustaste oder durch Anw„hlen
des zugeh”rigen Menupunktes, kann der formatierte Text unter dem vorgeschla-
genen Namen abgespeichert werden. Danach k”nnen Sie einen weiteren Text auf
dem C-64 ausw„hlen und �bersenden.
Bei Bedarf kann derselbe Text, durch dr�cken der 'N'-Taste des C-64, wieder-
holt �bertragen werden, ohne das dieser nochmals in den 64'er eingelesen wer-
den muž. Durch einen Druck auf die 'SPACE'-Taste wird dieser erneut zum ST
gesendet.

F�r weitere Informationen und bei Problemen stehe ich Ihnen gerne zur Verf�-
gung. Sie k”nnen mich jederzeit unter meiner neuen Rufnummer 02236/83314 er-
reichen.


Meine Adresse:                          Ihre Adresse:
===============                         ==============
        Klaus-Anton Sch„fer                    Sollte unbedingt auf
        Heinrich-Heine-Str.9                   Ihrer Anfrage oder
        5047 Wesseling                         Zahlkarte stehen

Tel.:   02236/83314

šberweisungen auf die Kto.Nr.3649 13-504 des PGiroA K”ln BLZ 370 100 50
Die Kosten f�r Porto und Verpackung sind bereits im Preis enthalten.

                                                         (KASch, 19.10.91)