HNZ-DESKTOP VERSION 1.05, Programmanleitung
DESKTOP.DOC, Stand 22.10.93 ( nicht abgeschlossen )


               - HAUPTNUTZUNGSZEITBERECHNUNG MASCHINENBAU -


HNZ-DESKTOP, Version 1.04  ist erh„ltlich :   ST-COMPUTER DISK 631
                                              CCE e.V.    DISK 577
HNZ_B, Version 1.10 ist erh„ltlich        :   PD Journal  DISK 268

Alle Programme und Zusatzdateien sind Public Domain und sollen f�r un-
kommerzielle Zwecke beliebig oft weitergereicht werden ! Die Desktop-Version
enth„lt  bisher HNZ_B Version 1.12 als Modul und zus„tzliche Programme


Autor       : - E. Baumann, Walther Rathenau Str. 65, 47229 Duisburg
ST-Computer : - Maxon Computer,Industriestraže 26, D-65734 Eschborn
CCE e.V.    : - Computer Club Elmshorn, Postfach 261, D-25306 Elmshorn


INHALTSVERZEICHNIS :

Punkt:                             KAPITEL:

  1                                Vorwort
  1.1                              Die ersten Schritte
  1.2                              HNZ stellt sich vor !
  2                                Die  Men�optionen des Desktops !
  2.1                              Bedienung �ber die Tastatur !
  3                                Einf�hrung in den HNZ-DESKTOP !
  4                                Datenausgabe auf Druckern



HINWEISE AUF DAS URHEBERRECHT : Alle in diesem Handbuch genannten Informationen
werden ohne R�cksicht auf einen eventuellen Patentschutz ver”ffentlicht. Sie
sollen lediglich als Einstieg in die Software dienen, nicht aber zur
kommerziellen Nutzung !




1.                               VORWORT
-------------------------------------------------------------------------------
Die erste Version der HNZ-Reihe wurde  als  TOS-Applikation  am  29.02.1992 in
OMIKRON.BASIC geschrieben und kompiliert. Aus der damaligen 60 Zeilen langen
HNZ.TOS Version 1.00 ist heute, nach 1.5 Jahren Entwicklungszeit ein
Basic-Programmpaket  von  insgesamt  ca.  20000 Zeilen  geworden. Schon damals,
als mir die erste funktionsf„hige TOS-Version die Hauptzeitberechnung f�r das
Bohren erleichterte, wurde mir klar, daž diese Programmanwendung unbedingt
weiterentwickelt werden m�žte. Aus diesem Grunde habe ich die Benutzeroberfl„che
GEM gew„hlt, um HNZ in ein w�rdiges Kleid zu h�llen. Zuerst wurde aus dem
HNZ.TOS das HNZ_B.PRG, das in der Version 1.09 in der Ausgabe 6/92 des
ehemaligen ATARI JOURNALs ver”ffentlicht wurde ( Disk J 268 ). Im Dezember
folgte dann das Update von HNZ B auf die Version 1.10 ebenfalls durch das Atari
Journal. An diesem Punkt angelangt, �berlegte ich mir daž sich durch ein anderes
Programmkonzept wesentlich mehr aus HNZ B machen lieže und begann mit der
Planung der Desktop-Version. Nach vielen Tests, Neuversuchen und
Umprogrammierungen hatte ich mich dann durch das Wirrwarr ( das im Prinzip sehr
geordnet ist ) von GEM-Arrays, Events und anderen spezifischen Dingen der
GEM-Programmierung durchgew�hlt. Nach einiger Zeit wurde das Desktop-Programm zu
umfangreich, um alles inne zu haben. Aus diesem Grund habe ich die
Programmentwicklung gesplittet, so  das  fortan  die Hauptzeitberechnungen  in
Modularen  Programmen get„tigt werden, die in Wechselwirkung mit dem Desktop
stehen. Als die erste Desktop-Version soweit war  (  V  1.03  ),  programmierte
ich HNZ B  um  in  die  Modul-Version 1.10 HNZ_B.BAT . Die erste Desktop-Version
konnte allerdings erst in der Version 1.04 ver”ffentlicht werden. Dies geschah
im Juni 1993 durch die Zeitschrift ST-COMPUTER ( Disk 631 ). Das gesamte
Programmpaket ist PUBLIC DOMAIN und somit f�r Atari-User kostenlos zu bekommen.
Der auch heute noch brilliante Atari ST, hat es Dank seiner Benutzeroberfl„che
GEM, m”glich gemacht, das die Anwender f�r sehr wenig Geld absolut
professionelle Software geboten bekommt. Durch das Zusammenspiel von Desktop,
Men�s, Dialogboxen und Fenstern ist eine Programmbedienung m”glich geworden, die
sich hinter professionellen Programmen nicht verstecken braucht.

Rheinhausen, den 12.07.1993


E. Baumann, Programmautor




1.1                       Die ersten Schritte
---------------------------------------------------------------------------

INHALT DER HNZ-ORIGINALDISKETTE:
Auf der Original-Diskette sollten sich folgende Dateien befinden :



    Desktop              Module                 Tools
    ------------------------------------------------------
  - DESK.PRG           - HNZ_B.PRG           - CALC.PRG
  - DESK.RSC           - HNZ_B.RSC           - CALC.RSC
  - DESK.INF           -                     - PASS.PRG
  - DESKTOP.DOC        - UPDATE.DOC          - PASS.RSC




SICHERHEITSDISKETTE ERSTELLEN :
Um die Original-Diskette zu sch�tzen, sollte eine Sicherheitsdiskette erstellt
werden, die dann zum Arbeiten mit HNZ benutzt werden kann. Folgen Sie zum
Kopieren der Disketten am besten der Beschreibung, die dem Computer beim Kauf
beiliegt. Wenn eine Festplatte vorhanden ist, kann HNZ auf irgendeine verf�gbare
Partition kopiert werden und l„uft dann ohne Diskette. Achten Sie darauf, das
alle Dateien die sich auf der HNZ-Diskette in einem Ordner befinden, auch auf
den erstellten Kopien oder auf der Festplatte im selben Verzeichnis stehen.
Sodann d�rften keine Probleme mit den Diskettenfunktionen von HNZ auftreten.

RECHNERTYP :
HNZ l„uft auf allen Systemen ab 1 Mb RAM also 1040 ST, STF, STFM, STE, Mega ST
und Mega STE, TT ab 640x200 Bildpunkten Aufl”sung. HNZ unterst�tzt keinen
FPU-Coprozessor, eine FPU-Version kann aber  beim  Programmautor angefordert
werden.  HNZ l„uft Problemlos auf Festplatten.

HILFSMITTEL :
Um vern�nftig mit HNZ arbeiten zu k”nnen, sollten Sie optional das NVDI von
BELA-COMPUTER verwenden. Hierbei handelt es sich um einen Software-Blitter, der
schnellere Bildschirmausgaben m”glich macht. HNZ l„žt bis zu sechs Accessories
zu, die dann parallel genutzt werden k”nnen. Das sollte zumindest ein
Texteditor- und ein Taschenrechner-Accessory sein. Ein Wissenschaftlicher
Taschenrechner geh”rt zum Zubeh”r von HNZ, als Texteditor m”chte ich an dieser
Stelle den PD-Texteditor EDDA nennen,  der sich praktisch nahtlos in den
HNZ-Desktop einf�gt. F�r Atari-Festplatten sollte noch das FOLDRXXX.PRG
vorhanden sein, es geh”rt zur Treiber-Software und b�gelt auf alten
TOS-Versionen einen Betriebssystemfehler aus ( n„heres im weiteren Handbuch ).
Bei Verwendung von Treiberprogrammen im AUTO-ORDNER und Accessories sollte man
den nach dem Boot-Vorgang vorhandenen freien Speicherplatz des RAM beachten.

REGISTRIERUNG :
Lassen Sie sich als HNZ-Anwender registrieren ! Sie erhalten erst dann einen
kostenlosen Update-Service. Wenn neue Module oder Updates erscheinen erhalten
Sie  ebenfalls  die entsprechenden Textseiten f�r das Programm-Handbuch !





1.2                        HNZ  stellt  sich  vor
---------------------------------------------------------------------------

PROGRAMMSTART :
Legen Sie Ihre HNZ-Workdisk in den Rechner und starten Sie das DESK.PRG per
Doppelklick auf dem Laufwerk A: oder von der Festplatten-Partition auf der Sie
HNZ installiert haben. Wenn gen�gend Speicherplatz vorhanden ist, beginnt HNZ
mit der Programminitialisierung, die optisch illustriert wird. Die Dialogbox
erscheint ”fter w„hrend der Arbeit mit HNZ, sie dokumentiert z.B. das Erstellen
von Auftragstrukturen und Druckerausgaben. Nachdem  die Initialisierung
abgeschlossen  ist  erscheint das Desktop mit allen Objekten und der Men�leiste.
Alle Funktionen des Desktops k”nnen �ber die Men�leiste, die Tastatur oder �ber
die Icons und den Arbeitsbalken erreicht werden. Die entsprechenden
Tastaturkombinationen stehen auf der rechten Seite in den Men�s. Sie k”nnen
�ber  die Funktionstasten F1 - F9 und �ber Kombinationen der Shift- und
Control-Taste aktiviert werden ( Siehe Tastaturbelegung ).

DIE ICONS :
Die HNZ-Icons werden in einm Fenster dargestellt und sind auf dem Desktop frei
positionierbar.  Sie starten nach dem selektieren mit der Maus die
Berechnungsmodule. Es kann auf die Darstellung der Icons verzichtet werden,
indem man die Icons mit dem Men�punkt Desktop-Einstellungen deaktiviert. Die
Oberfl„che kann �ber die Desktop-Einstellungen abspeichert werden.


DER ARBEITSBALKEN :
šber den Arbeitsbalken k”nnen ebenfalls die Module gestartet werden und einige
weitere Funktionen des Desktops aufgerufen werden. Dies geschiet durch Anw„hlen
der einzelnen Buttons ( Short-Cuts ) auf dem Balken. Der Arbeitsbalken kann
ebenfalls deaktiviert werden. Der Arbeitsbalken wird ebenfalls in einem Fenster
dargestellt.




2.                      Die Men�optionen des Desktops
----------------------------------------------------------------------------
1) DESK :

- Desk 1.04,          Programmlabel mit div. Informationen.

- Accessories,        Systembedingte Desk-Accessories.


2) Datei :

- Nutzungszeit laden, Einladen einer Modul-Datei, in der die  Nutz~
                      ungszeit und die Anzahl der dazu notwendigen
                      Schnitte abgelegt sind.             ( *.HNZ )

- Position laden,     Einladen einer Positionsdatei eines  Auftrages,
                      in ihr sind  die  Einzelnutzungszeiten und die
                      Anzahl der dazu notwendigen Schnitte zusam~
                      mengefažt abgelegt.                  ( *.POS )

- Auftrag laden,      Einladen einer Auftragsdatei, in ihr sind alle
                      Positionsnutzungszeiten  und  die  Anzahl  der
                      dazu  notwendigen  Schnitte  zusammengefažt
                      abgelegt.                           ( *.ORD )


- Auftrag er”ffnen,   M„chtige Funktion um Ordnerstrukturen f�r die
                      Datenablage  einzelner  Auftr„ge  zu  erzeugen,
                      siehe Abschnitt ORDNER ERZEUGEN.



3) Arbeiten :

- Bohren,             Aufruf des Moduls zur Hauptzeitberechnung f�r
                      Bohrverfahren. . .

- Drehen,             Aufruf des Moduls zur Hauptzeitberechnung f�r
                      das Drehen. . .

- Fr„sen,             Aufruf des Moduls zur Hauptzeitberechnung f�r
                      das Fr„sen. . .

- Hobeln,             Aufruf des Moduls zur Hauptzeitberechnung f�r
                      Hobeln/Stožen. . .

- Tafel 1,            Grožtafel zur Gewindeauswahl, es k”nnen z.B.
                      Zapfendurchmesser  oder  Kernlochdurchmesser
                      zum  Gewindedrehen  oder  Gewindebohren  er~
                      mittelt werden.  (104 genormte Gewindearten )

- Tafel 2,            Grožtafel  zur  Auswahl  von  Vorsch�ben  und
                      Steigungen f�r die Berechnungsmodule.

- Tafel 3,            Grožtafel zur Auswahl von gestuften Drehzahlen
                      f�r die Berechnungsmodule. Der  Dialog  kann
                      mit der Desktopvoreinstellung manipuliert wer~
                      den.

- Nachricht,          Alle aktuellen Daten des Desktops werden in
                      einem  echtem  GEM-Fenster  dargestellt,  hier
                      kann man vor jedem Modulaufruf die Trans~
                      ferdaten �berpr�fen.



4)Bearbeiten:

- Datenanzeige,       Alle geladenen Daten wie z.B. die Positions~
                      daten, Auftragsdaten oder Einzelnutzungszeiten
                      werden in einem echtem GEM-Fenster darge~
                      stellt.              ( nur Kontrollfunktion )

- Daten bearbeiten,   Hier  k”nnen  die  geladenen  Daten weiter~
                      bearbeitet werden, um evnt. von einer Daten~
                      bank  oder  der  f�r  die  Zukunft  geplanten
                      HNZ-Datenbank erfasst werden zu k”nnen.

- Daten drucken,      Mit dieser Funktion k”nnen alle geladenen Daten
                      plus Erweiterung und alle Programmdaten auf
                      einem Drucker ausgegeben werden.

- Zusammenfassen,     Es k”nnen viele Einzelnutzungszeiten zu einer
                      Position und viele Positionen zu einem Auftrag
                      als Dateien zusammengefasst werden.



5) Vc-Wert:

- Bohren/Senken HSS,  Auswahl  eines Werkstoffes zum Bohren oder
                      Senken mit HSS-Werkzeugen. Auf diese Art
                      wird eine Schnittgeschwindigkeit f�r  die  Be~
                      rechnungsmodule ermittelt.

- Bohren/Senken HM,   Auswahl eines Werkstoffes zum Bohren oder
                      Senken  mit  Hartmetallwerkzeugen.  Auf  diese
                      Art wird  eine  Schnittgeschwindigkeit  f�r  die
                      Berechnungsmodule ermittelt.

- Gewindebohren,      Auswahl eines Werkstoffes f�r maschinell aus~
                      gef�hrtes Gewindebohren. Auf diese Art wird
                      eine  Schnittgeschwindigkeit  f�r  die  Berech~
                      nungsmodule ermittelt.

- Reiben HSS,         Auswahl  eines  Werkstoffes  zum Reiben mit
                      HSS-Reibahlen.  Auf  diese  Art  wird  eine
                      Schnittgeschwindigkeit f�r die Berechnungsmo~
                      dule ermittelt.

- Reiben Hartmetall,  Auswahl  eines Werkstoffes  zum  Reiben  mit
                      Hartmetallreibahlen. Auf diese  Art  wird  eine
                      Schnittgeschwindigkeit f�r die Berechnungsmo~
                      dule ermittelt.

- Drehen HSS,         Auswahl  eines Werkstoffes zum Drehen mit
                      HSS-Drehmeiželn.  Auf  diese  Art  wird  eine
                      Schnittgeschwindigkeit f�r die Berechnungsmo~
                      dule ermittelt.

- Drehen Hartmetall,  Auswahl  eines Werkstoffes zum Drehen mit
                      Hartmetalldrehmeiželn. Auf diese Art wird eine
                      Schnittgeschwindigkeit f�r die Berechnungsmo~
                      dule ermittelt.

- Drehen Oxidkeramik, Auswahl eines Werkstoffes f�r das Drehen mit
                      oxidkeramischen Wendeschneidplatten. Auf die~
                      se  Art  wird  eine  Schnittgeschwindigkeit f�r
                      die Berechnungsmodule ermittelt.

- Fr„sen HSS,         Auswahl eines Werkzeuges, einer Bearbeitungs~
                      art ( Schlichten/Schruppen) und eines Werk~
                      stoffes zur Vc-Bestimmung. ( HSS-Werkzeuge )


- Fr„sen Hartmetall,  Auswahl eines Werkzeuges, einer Bearbeitungs~
                      art ( Schlichten/Schruppen) und eines Werk~
                      stoffes zur Vc-Bestimmung. ( Hartmetall )


- Hobeln HSS,         Auswahl eines Werkstoffes f�r das Hobeln mit
                      HSS-Stožmeiželn.  Auf  diese  Art  wird  eine
                      Schnittgeschwindigkeit f�r die Berechnungsmo~
                      dule ermittelt.

- Hobeln Hartmetall,  Auswahl eines Werkstoffes f�r das Hobeln mit
                      Hartmetallstožmeiželn. Auf diese Art wird eine
                      Schnittgeschwindigkeit f�r die Berechnungsmo~
                      dule ermittelt.


6) Optionen:

- Desktop Eins.,      Dialogaufruf zur Einstellung von diversen Desktop~
                      eigenschaften. Die Einstellungen k”nnen abge~
                      speichert werden.

- Modul Einst.,       Dialogaufruf f�r die Voreinstellung der Modulauf~
                      rufe.

- Freier Speicher,    Anzeige des freien Speicherplatzes aller an~
                      geschlossenen  logischen  Laufwerke  und  des
                      RAM's.

- Ordner erzeugen,    Anlegen eines Ordners auf der Pfadebene.

- Bildschirm inv.,    Umschalten des Bildschirms zwischen Schwarz
                      und Weiž ( Nur auf SW-Bildschirmen ).

- Drehzahl direkt,    Funktionsdialog des DREHBOX.ACC's




22.1                         Die  Tastaturbelegung
----------------------------------------------------------------------------  TASTENKOMBINATION           FUNKTION

Tastenkombinaion :             Funktion :

  Shift - A                    Vc-Auswahl f�r Bohren/Senken HSS
  Shift - B                    Vc-Auswahl f�r Bohren/Senken Hartmetall
  Shift - C                    Vc-Auswahl f�r Gewindebohren
  Shift - D                    Vc-Auswahl f�r Reiben HSS
  Shift - E                    Vc-Auswahl f�r Reiben Hartmetall
  Shift - F                    Vc-Auswahl f�r Drehen HSS
  Shift - G                    Vc-Auswahl f�r Drehen Hartmetall
  Shift - H                    Vc-Auswahl f�r Drehen Oxidkeramik
  Shift - I                    Vc-Auswahl f�r Fr„sen HSS
  Shift - J                    Vc-Auswahl f�r Fr„sen Hartmetall
  Shift - K                    Vc-Auswahl f�r Hobeln HSS
  Shift - L                    Vc-Auswahl f�r Hobeln Hartmetall


  F1                           Tafel 1, Gewindedaten
  F2                           Tafel 2, Vorsch�be und Steigungen
  F3                           Tafel 3, Normdrehzahlen
  F4                           Desktop-Einstellungen
  F5                           Modul-Einstellungen
  F6                           Freier Speicherplatz
  F7                           Ordner erzeugen
  F8                           Bildschirm invertieren (S/W)
  F9                           Literaturhinweise
  F10                          Programmende

  Control - A                  Anzeige der geladenen Dateien
  Control - B                  Modulaufruf Bohren
  Control - D                  Modulaufruf Drehen
  Control - F                  Modulaufruf Fr„sen
  Control - H                  Modulaufruf Hobeln
  Control - I                  Programminfo
  Control - M                  Anzeige der Programm- und Transferdaten
  Control - N                  Daten bearbeiten
  Control - O                  Nutzungszeit laden
  Control - P                  Daten drucken
  Control - T                  Position laden
  Control - U                  Auftrag er”ffnen
  Control - W                  Auftrag laden
  Control - Z                  Auftrag zusammenfassen






3.                   Einf�hrung  in den  HNZ-Desktop
----------------------------------------------------------------------------
In diesem Kapitel m”chte ich die einzelnen Punkte sowie spezifische Dinge
erl„utern, die Anfangs sicherlich schwer verst„ndlich sind. Die
Hauptzeitberechnung ist ja im Prinzip eine Insider-Sache und wird in
Grožunternehmen durch eine REFA-Abteilung  erfažt.  Die Hauptzeitberechnung
eines  spanenden  Bearbeitungsverfahrens  dient  zur Kalkulation der
Auftragszeiten. Die Hauptnutzungszeit ist die Zeit, in der die Werkzeugschneide
im Einsatz ist, d.h. wie lange es z.B. dauert bis ein Bohrer bei einer
bestimmten Schnittgeschwindigkeit seinen vorgegebenen Vorschubweg (
Bohrungstiefe ) erreicht hat. Wenn die Hauptnutzungszeit ermittelt ist, wird sie
mit andern Zeiten wie z.B die Nebennutzungszeit, R�stzeit usw. addiert und man
erh„lt die Belegungszeit nach REFA ( Verband f�r Arbeitsstudien und
Betriebsorganisation e.V. ). Sie ist eine feste Gr”že um die Werkzeugmaschinen
im Einsatz zu �berblicken. Im nachfolgenden Teil werden die Desktop-Funktionen
n„her erl„utert !


Nutzungszeit Laden :
Wird diese Funktion �ber die Men�leiste oder die Tastatur aufgerufen, so
erscheint die Dateiauswahlbox des GEM. Es k”nnen nun Dateien mit der Endung
*.HNZ geladen werden. Diese Dateien werden erzeugt, wenn eine Nutzungszeit im
Modul abgespeichert wird. Ist das Message-Fenster des Desktops ge”ffnet, so
schaltet  es  sich  automatisch  auf DATENANZEIGE wenn eine Datei geladen wurde.
Die geladenen Daten werden  fortan  im  Datenanzeige-Fenster dargestellt.  Die
Hauptnutzungszeit und die dazu erforderlichen Schnitte werden aužerdem noch  in
die  EINZELZEIT-Dialogbox eingetragen ( Modus "Auswahl bearbeiten ^N" ).


Position Laden :
Wird diese Funktion �ber die Men�leiste oder die Tastatur aufgerufen, so
erscheint die Dateiauswahlbox des GEM. Es k”nnen nun Dateien mit der Endung
*.POS geladen werden. Diese Dateien werden erzeugt, wenn mit der Funktion "
Zusammenfassen ^Z " ( Modus "Position" ) gearbeitet wird ( der Desktop fažt alle
einzelnen Nutzungszeitdateien, die in einem Verzeichnis stehen in eine Datei
zusammen ). Ist das Message-Fenster des Desktops ge”ffnet, so schaltet  es  sich
 automatisch  auf DATENANZEIGE wenn eine Datei geladen wurde. Die geladenen
Daten werden  fortan  im  Datenanzeige-Fenster dargestellt.  Die
Hauptnutzungszeit und die dazu erforderlichen Schnitte werden aužerdem noch in
die POSITIONS- Dialogbox eingetragen ( Modus "Auswahl bearbeiten ^N" ).


Auftrag  Laden :
Wird diese Funktion �ber die Men�leiste oder die Tastatur aufgerufen, so
erscheint die Dateiauswahlbox des GEM. Es k”nnen nun Dateien mit der Endung
*.ORD geladen werden. Diese Dateien werden erzeugt, wenn mit der Funktion "
Zusammenfassen ^Z " ( Modus "kompletter Auftrag" ) gearbeitet wird ( der Desktop
fažt alle einzelnen Positionsdateien, die in mehreren Verzeichnissen stehen in
eine Datei zusammen ). Ist das Message-Fenster des Desktops ge”ffnet, so
schaltet  es  sich  automatisch  auf DATENANZEIGE wenn eine Datei geladen wurde.
Die geladenen Daten werden  fortan  im Datenanzeige-Fenster  dargestellt.  Die
Hauptnutzungszeit und die dazu erforderlichen Schnitte werden aužerdem noch in
die AUFTRAGS- Dialogbox eingetragen ( Modus "Auswahl bearbeiten ^N" ).


Auftrag er”ffnen :
Mit dieser m„chtigen Funktion k”nnen Ordnerstrukturen erzeugt werden, die eine
Auftrags~ bearbeitung sehr �bersichtlich gestalten. In diesem Beispiel wird ein
Ordner f�r den Auftrag " TEST " ( normalerweise Auftragsnummer  ) angelegt.  In
dem Ordner " TEST "  werden  nun  noch weitere zwei Ordner erzeugt, mit der
Bezeichnung POS 1 und POS 2 ( Anzahl  der Positionen= 2 ). Mit  dem Button "
Anlegen " wird die Struktur erzeugt, mit " Abbruch " kann  die Funktion   wieder
verlassen   werden. W„hrend  die  Struktur angelegt  wird, erscheint wieder
die bekannte Diskettenoperationsbox des Desktops und kommentiert das erzeugen
der Dateien. Nach der Funktionsausf�hrung befindet sich der Ordner " TEST " auf
der Pfadebene des Desktops, im Ordner " TEST " befinden sich die Positionsordner
und in den Positionsordnern die jeweiligen Hauptzeit- und Positionsdateien..
Wenn Strukturen mit mehr als 40 Verzeichnissen auf Atari-Festplatten erstellt
werden m�ssen, so sollte sich beim Systemstart das FOLDRXXX.PRG entsprechend
dimensioniert im Auto-Ordner auf der Boot-Partition befinden. Bei
Festplattentreibern anderer Fabrikationen ist der Betriebssystemfehler des ST
meistens  schon beseitigt. Ansonsten benennt man das FOLDRXXX.PRG um, z.B. in
FOLDR100.PRG f�r 100 zus„tzliche Unterverzeichnisse. F�r 150 weitere Ordner
m�žte es in FOLDR150.PRG umbenannt werden und dann in den Auto-Ordner kopiert
werden. Wenn von der Festplatte gebootet wird, so muž der Auto-Ordner auf der
Boot-Partition der Festplatte erstellt werden ( in der Regel Partition C ). Erst
wenn also das FOLDR. PRG beim Rechnerstart mitgeladen wird stehen die
Erweiterungen zur Verf�gung !


TAFEL 1 :
Hier k”nnen Daten �ber Abmessungen und Formen von 144 genormten Gewinden
entnommen werden. Enthalten sind Metrische-Regelgewinde, Metrische-Feingewinde,
Whitworth-Gewinde, sowie Trapez- und S„gengewinde. Die Daten des ausgew„hlten
Gewindes werden im Nachrichten-Fenster des Desktops angezeigt. Einige Daten wie
z.B. der Durchmesser des Kernlochbohrers wird jetzt schon vom Modul Bohren
�bernommen und erscheint im Moduldialog zur Schnittgeschwindigkeitsberechnung.


TAFEL 2 :
Aus der Tafel 2 k”nnen Maschinen�bliche Vorsch�be bzw. Steigungen ausgew„hlt
werden. Der Vorschubwert wird ebenfalls an die Module �bergeben. Die Werte
entsprechen der Vorschubbewegung in Milimeter pro Spindelumdrehung ( Einheit =
mm ). Von der Gr”že des Vorschubes h„ngen ganz entscheidend die
Hauptnutzungszeit und die Standzeit des Werkzeuges ( Zeit von einem Anschliff
bis zum n„chsten ) ab. Wird der Vorschub Grož gew„hlt, so verk�rzt sich die
Hauptnutzungszeit aber es verringert sich ebenfalls die Standzeit ( das Werkzeug
muž ”fter  scharfgeschliffen  oder ausgetauscht werden ).


TAFEL 3 :
Mit der Tafel 3 k”nnen geometrisch oder arithmetisch gestufte Drehzahlen
ausgew„hlt und somit als Wert wieder an die Module �bergeben werden. Man muž
vorher jedoch festlegen ob mit einer stufenlosen Drehzahl ( Werkzeug~ maschine
mit stufenlosem Getriebe ) oder mit einer gestuften Drehzahl ( Werkzeugmaschine
mit Stufengetriebe ) gearbeitet werden soll. Zuerst sollte man die stufenlose
Drehzahl mit Hilfe des DREHBOX.ACC berechnnen. Hier wird aus der
Schnittgeschwindigkeit und Durchmesser ( beim Bohren und Fr„sen der
Werkzeugdurchmesser, beim Drehen der Werkst�ckdurchmesser ) die stufenlose
Drehzahl berechnet. Wenn nun nur eine stufenlose Drehzahl erforderlich ist, so
kann man bequem im Berechnungsmodul das Accessory aufrufen und den Drehzahlwert
�bernehmen. Wird jedoch eine gestufte Drehzahl ben”tigt, so muž im Desktop erst
die stufenlose Drehzahl berechnet werden und danach in der Regel die n„chst
niedrigste Drehzahl der Tafel 3 ausgew„hlt werden. Eine weitere Problematik
bildet sich dadurch, das nicht jede Werkzeugmaschine alle Drehzahlen fahren kann
( Getriebeabstufung ). Hier muž zuerst noch der Stufensprung des Getriebes
ermittelt werden.  Man kann dies in der Desktop-Einstellungsbox im Abschnitt
TAFEL 3, Normzahlreihe einstellen. In der Reihe R 20 sind alle Drehzahlen der
Tafel 3 anw„hlbar. Wenn R 20/2 gew„hlt wird, so wird nur je~ der zweite Wert der
Tafel 3 aktiv. Das bedeutet, daž der Desktop alle Drehzahlen die nach diesem
Stufensprung nicht an der Werkzeugmaschine vorhanden sind, ganz einfach
deaktiviert. Bei R 20/3 ist nur noch jede dritte Drehzahl der Tafel 3 aktiv, bei
R 20/4 jeder vierte. Diese Einstellungsm”glichkeit bietet schon einen gewissen
Komfort, mužte man fr�her doch stundenlang Drehzahldiagramme durchforsten. Wenn
man z.B R 20/2 eingestellt hat und aus der Schnittgeschwindigkeit 22,5 m/min und
einem Durchmesser von 25 mm die Drehzahl 286,42 1/min im DREHBOX.ACC berechnet
hat, so kann man als n„chst niedrigste Drehzahl 280 1/min ausw„hlen.


DAS NACHRICHTEN-FENSTER :
Um die Vielzahl der m”glichen anw„hlbaren Werte zu �berblicken, dient das
Nachrichten-Fenster. Hier werden alle aktuellen Programmdaten mit Einheiten
dargestellt. Das Nachrichten-Fenster ( hier die Werte nach dem Programmstart )
zeigt wie schon zuvor erw„hnt, die aktuellen Gewinde- und Transferdaten an.
Wichtig sind hier jedoch mehr die Transferdaten im unteren Teil des Fensters,
denn das sind die aktuellen Werte die auch an die Module weitergegeben werden.
Das Fenster arbeitet Online, dh. es „ndert sofort den Wert im Fenster wenn z.B.
durch einen Dialog die Schnittgeschwindigkeit ge„ndert wird. Die Werte bleiben
auch noch nach einem Modulaufruf aktuell und ver„ndern sich solange nicht, bis
der Benutzer selbst eine Žnderung vornimmt. Als Dreh- und Angelpunkt des
Desktops sollte dieses Fenster st„ndig ge”ffnet sein, um vor jedem Modulaufruf
die zu �bermittelnden Daten zu kennen. Die Tranferdaten zum Mo~ dul k”nnen
nat�rlich nur dann �bergeben werden, wenn im Men�punkt - MODULAUFRUF (Taste F5 )
-, Transferdaten �bergeben mit " JA " eingestellt ist. Wenn " Nein " eingestellt
ist, so werden dem jeweiligen Modul keine Daten �bergeben, um eine
Geschwindigkeitssteigerung im Programmablauf zu erreichen. Es kann ja durchaus
sein, daž kein Datentransfer erforderlich ist. Weiterhin kann mit dieser
Dialogbox entschieden werden ob  nach dem Arbeiten im Modul zum Desktop
zur�ckgekehrt werden soll. Wenn " Nein " eingestellt ist und man im Modul den
Men�punkt - DESKTOP - w„hlt, so verl„žt man HNZ und kehrt zum GEM-Desktop
zur�ck.


DAS DATENANZEIGE-FENSTER :
Im Datenanzeige-Fenster werden alle geladenen Daten des Desktops angezeigt. Das
sind die Dateien mit den Extensionen *.HNZ, *.POS und *.ORD. Die *.HNZ Dateien
k”nnen von den Modulen erzeugt werden, wenn die errechnete Hauptnutzungszeit
abgespeichert wird. Die Dateien *.POS und *.ORD werden vom Desktop mit dem
Men�punkt ZUSAMMENFASSEN erzeugt. Sind Dateien geladen, so werden sie einmal in
das Datenanzeige-Fenster und einmal in die Dialogboxen zur weiteren Bearbeitung
der Daten geschrieben. Wenn z.B das Nachrichten-Fenster ge”ffnet ist und
gleichzeitig eine der oben genannten Dateien geladen wird, so schaltet sich das
Nachrichten-Fenster automatisch auf das Datenanzeige-Fenster um. Die geladenen
Dateien enthalten Werte, die in die Dialogboxen zur Auftragsbearbeitung
geschrieben werden. In diesen Dialogboxen k”nnen die Daten erg„nzt und als
Export-Datei ( *.EXP ) z.B. f�r ADIMENS ausgegeben werden. In diese Dialoge
gelangt man �ber eine Verteiler-Box, die den Anwender die Auswahl zwischen
Einzelheit, Position und Auftrag erm”glicht. Die  Verteiler-Box  kann �ber zwei
Men�punkte ( Auswahl/Bearbeiten, Auswahl/Drucken ) aufgerufen werden. Wenn
dieser Dialog �ber AUSWAHL/BEARBEITEN aufgerufen wird, so ist lediglich der
Button -Programmdaten- deaktiviert,  denn Programmdaten k”nnen nur �ber die
entsprechenden  Dialoge  ver„ndert werden.  Im Men�punkt AUSWAHL/ DRUCKEN werden
nach Anklicken des jeweiligen Buttons entweder die Programmdaten oder die
geladenen Dateiwerte auf dem Drucker ausgegeben.


AUSWAHL/BEARBEITEN ( Einzelheit ) :
In der Dialogbox f�r einzelne Nutzungszeiten sind die geladenen Daten einer
*.HNZ-Datei bereits eingetragen. Der Anwender kann die Datei mit den
Eingabefeldern Positionsnummer und Einzelheit ( Nummer ) erg„nzen. Mit dem
Button Ausgeben werden die Daten auf dem eingestellten Ausgabemedium entweder
gedruckt oder als *.EXP-Datei auf Diskette gespeichert. Die Ausgabe �ber die RS
232 Schnittstelle ist in einer zuk�nftigen Version vorgesehen. Man hat also auch
in diesen Dialogboxen noch die m”glichkeit einer Druckerausgabe. Mit dem Button
Abbruch gelangt man wieder zum Desktop. Die erzeugte *.EXP-Datei ( EXP=Export ),
kann z.B. von einem Datenbanksystem wie ADIMENS weiterverarbeitet und archiviert
werden.


AUSWAHL/BEARBEITEN ( Position ) :
Die geladenen Daten einer vom Desktop zusammengefassten Position k”nnen mit der
Dialogbox f�r die Positionsdaten erg„nzt werden. Hier sind die Werte der Datei
bereits wieder in  die  Dialogbox geschrieben. Die Daten m�ssen um die Nummer
der  Position  erg„nzt werden.  Die  Daten k”nnen  wieder auf Drucker oder Disk
ausgegeben werden.  Die so erzeugten  *.EXP-Dateien k”nnen  von einer  Datenbank
 erfažt und weiterverarbeitet werden. Von der Funktion her unterscheiden sich
die Dialoge f�r  die Auftragsbearbeitung aužer  durch  die  verschiedenen
Eingaben  nicht voneinander.


AUSWAHL/BEARBEITEN ( Auftrag ) :
Zur weiteren Bearbeitung der Daten von *.ORD-Dateien, die ebenfalls vom Desktop
mit der Funktion ZUSAMMENFASSEN erzeugt werden, dient der entsprechende Dialog
in den man�berdie Verteiler-Box und Anw„hlen des  Auf~ trag-Buttons gelangt. Die
geladenen  Daten   sind bereits  wieder eingetra~ gen. Es m�ssen lediglich eine
Auftragsnummer, eine evnt. Zeichnungsnummer, die Anzahl der Positionen und die
Anzahl der Einzelheiten erg„nzt werden.Die Datenausgabe erfolgt genauso wie bei
den zuvor beschriebenen Dialogen. Die erzeugbare *.EXP-Datei kann ebenfalls von
einer  Datenbank erfažt werden. Somit besitzt HNZ eine ( wenn auch bescheidene )
Schnittstelle zu Datenbanken. Mit einer Datenbank wie ADIMENS ist es dann auch
m”glich, die Daten auf einen PC zu transferieren ( dBase, Lotus ).


AUSWAHL/DRUCKEN :
Mit dieser Funktion kann der Anwender die aktuellen Daten zu Papier bringen.
Zuerst erscheint wieder die Verteiler-Box. Bei Auswahl eines Buttons werden die
entsprechenden Daten  ausgedruck.  HNZ  spricht  beim Drucken  nur  die  (
CENTRONICS  )  PARALLEL-Schnittstelle an. Die Druckeranpassung sollte �ber das
GEM-Desktop eingestellt werden. Dateidaten werden nur dann ausgegeben wenn sie
geladen sind, die Programmdaten sind immer vorhanden. W„hrend des Ausdruckes
erscheint die Informationsbox des Desktops und dokumentiert den Druckvorgang.


ZUSAMMENFASSEN ( Positionen ):
Die Funktion Zusammenfassen dient zur wesentlichen Erleichterung des Anwenders
um aus den vielen m”glichen *.HNZ-Dateien, die zu einer Position geh”ren k”nnen
( sie befinden sich in einem Positions-Ordner ), die Gesamthauptnutzungszeit und
die Anzahl der dazu erforderlichen Schnitte zusammenzurechnen und als
Positions-Datei ( *.POS ) abzuspei~ chern. Dazu verwendet man einfach die
bekannte Fileslect-Box des GEM. Man w„hlt also den Men�punkt - Zusammenfassen
Ctrl-Z - im HNZ-Desktop verzweigt dann �ber die Alert-Box in (1)-Komplette
Position. šber die so g”ffnete Fileselect-Box geht man in den jeweiligen
Positionsordner. Nun m�ssen jeweils nacheinander die betreffenden Dateien selek~
tiert und mit -Ok- quittiert werden. Die Funktion arbeitet deshalb im
Einzel-Modus ( alle Dateien m�ssen einzeln selektiert werden ), um dem Anwender
einen gewissen Spielraum zu geben. Man somit n„hmlich den grožen Vorteil manche
Dateien nicht mit in die Rechnung mit einzubeziehen.


ZUSAMMENFASSEN ( Auftrag ):
Anders als beim Positions-Zusammenfassen ist die Funktion f�r das Zusammenfassen
eines gesamten Auftrages automatisiert ( dh. weniger Arbeit ). Bei dieser
Funktion muž man lediglich in den Auftragsordner gehen und dann die Datei - INIT
- zu Laden. Die Datei INIT wird beim erzeugen der Ordner~ struktur mit der
Funktion AUFTRAG ERZEUGEN angelegt. W„hlt man also die Datei INIT so beginnt HNZ
die gesamten Positionsordner die sich im Auftragsordner befinden nach
*.POS-Dateien zu durchsuchen und addiert dabei alle Werte.


DIE MENšLEISTE - VC-WERT - :
Die Men�leiste - VC_WERT _ dient zur Schnittgeschwindigkeitsbestimmung und ist
somit wohl die wichtigste Funktion des Desktops. Die einzelnen Men�punkte k”nnen
�ber die Tastatur Shift A-L aufgerufen werden. Alle  im Desktop  verf�gbaren
Schnittgeschindigkeiten  sind Richtwerte die nach Bearbeitungsverfahren
gegliedert aus dem Tabellenbuch Metall ( Euro~ pa-Verlag ) entnommen sind. Jeder
einzelne Schnittgeschwindigkeitswert eines Men�punktes ( Button mit
Werkstoffbezeichnung ) kann maximal  3 Werte  annehmen.  Im  Tabellenbuch Metall
sind z.B oft Grenzwerte angegeben, dh. z.B 30 - 45 m/min . HNZ teilt solche
Werte in Niedrig-Mittel-Hoch auf, dies  kann  man  in der bereits bekannten
Dialogbox f�r die Desktop-Einstellungen  abstimmen.  Der  Grenzwert 30 - 45
m/min w�rde also im Niedrig-Modus den  Wert  30  m/min,  im Mittel-Modus  37,5
m/min und im Hoch-Modus 45 m/min anneh~ men. Man w„hlt im Men� zuerst nach dem
Bearbei~ tungsverfahren und der Werkzeugart, mit der zerspant werden soll ( z.B
Bohren/Reiben HSS ). Danach  gelangt  man in  die  entsprechende Dialogbox in
der die Werte enthalten sind. Man braucht nun lediglich den Werkstoff
auszuw„hlen, der bearbeitet werden soll und hat dann den richtigen aktuellen
Schnittgeschwindigkeitswert ermittelt. Dank GEM ist dieses Auswahlverfahren zu
einer absoluten Leichtigkeit geworden, nach der selbst unge�bte Anwender
vern�nftige Werte ermitteln k”nnen. Lediglich bei den Werten f�r das Fr„sen
mužte eine Verteiler-Box zwischenprogrammiert werden, um alle Werte zu erhalten.
Beim Fr„sen kommen neben  den  unterschiedlichen  Werkzeugarten  noch  die
Bearbeitungsverfahren Schruppen und Schlichten dazu. Dadurch w„re die Men�leiste
zu viel zu lang geworden. Im Men� findet man lediglich FRŽSEN HSS und FRŽSEN
HARTMETALL, also nur zwei Men�punkte. Insgesamt findet man Vc-Werte f�r Bohren,
Senken, Reiben, Drehen, Fr„sen und zum Hobeln.


DIE MENšLEISTE - OPTIONEN - :
In dieser Men�leiste wird in der Hauptsache das Desktop und die Arbeit mit den
Modulen Eingestellt.


DESKTOP-EINSTELLUNGEN :
Wie bereits in der Beschreibung der TAFEL 3  beschrieben, k”nnen mit der
Desktop-Einstellungsbox die Normzahlreihen eingestellt werden. Weiterhin ist es
mit dieser Box m”glich die Desktop-Objekte Ein- und Auszuschalten. Hier k”nnen
Online mit den Buttons EIN und AUS die jeweiligen Einstellungen get„tigt werden.
Ebenfalls beschrieben  sind  die  Vc-Bestimmungsmodi  HOCH-MITTEL-NIEDRIG.
Bleibt also noch das Abspeichern der Desktop-Einstellungen. Das Abspeichern der
Desktop-Einstellungen bezieht sich auf die Tastatur, die ICONS, dem Arbeits-
balken ( Short-Cuts ), dem Vc-Bestimmungsmodus sowie den Modul-Einstellungen.
Die Eingestellten Buttons werden abgespeichert und sind dann beim n„chsten
Programmstart wieder genau so  eingestellt.


MODUL-EINSTELLUNGEN :
Dieser Men�punkt erm”glicht die Manipulation der Modulbearbeitung. Zum einen
kann die šbergabe der Transferdaten vom Desktop zum Modul unterdr�ckt werden.
Bei einem Modulaufruf speichert HNZ die Transferdaten auf der Pfadebene in der
Datei TMP.DAT ab. Danach wird das Modul gestartet welches diese Datei l„dt und
die dort abgelegten Daten einliest und �bernimmt. Das kostet nat�rlich seine
Zeit ( vor allem auf Diskettenlaufwer~ ken ). Wenn es  also  nicht  erforderlich
ist,  daž  die  Desktop-Transferdaten �bergeben werden, kann dieses abgeschaltet
werden. Auf Festplatten ist dies allerdings nicht erforderlich, da man dort kaum
etwas von dieser Aktivit„t mitbekommt. Die Datei TEMP.DAT wird vom
Berechnungsmodul nach dem Einlesen der Daten wieder gel”scht. Sie tritt also f�r
den Anwender gar nicht in Erscheinung. Modus 1 f�r Multitaskingbetrieb wobei die
Module als parallel laufende Pozesse arbeiten. Hierbei werden die Module nicht
mehr vom Desktop aus aufgerufen sondern es werden nur noch die Transferdaten
gesichert, die wiederum von dem Modul-Prozess �ber Alt-X geladen werden kann.
Der Modus 2 ruft die Module wie bisher vom HNZ-Desktop aus auf, nat�rlich unter
vorbehalt der Transferdateneinstellung.


FREIER SPEICHER :
Mit Hilfe dieser Dialogbox kann der freie Speicherplatz von allen logischen
Laufwerken und vom   Arbeitsspeicher   angezeigt werden.  Auf
Diskettenlaufwerken ist  es  vorteilhaft  den  noch zur Verf�gung stehenden
Speicherplatz auf der Diskette zu ermitteln. Auf Diskettenlaufwerken kann der
Platz schnell einmal knapp werden. Eben~ so verh„lt es sich mit dem RAM. Der
Atari ST hat mit 1 MB  RAM auch f�r heutige Verh„ltnisse noch einen relativ
grožz�gigen  Arbeitsspeicher. Doch durch die Vielzahl von Erweiterungen die es
heute f�r die Atari-Computer gibt, ( Accessories, NVDI, Multitasking-Oberfl„chen
), kann auch dieser Speicherplatz einmal zu knapp werden. Generell richtet sich
HNZ vor dem Start den n”tigen Speicherplatz ein, es k”nnte aber zu
komplikationen mit anderen Programmen kommen, die ja schliežlich auch
Speicherplatz anfordern ( Die Anzeige bezieht sich bisher nur auf ST-RAM ).


ORDNER ERZEUGEN :
Mit dieser Funktion kann ein Ordner auf der Pfadebene von HNZ erzeugt werden.
Dies kann beim Zwischenspeichern von Daten vorteilhaft sein, man erzeugt so kein
Dateien- Chaos auf dem HNZ-Pfad.


BILSCHIRM INVERTIEREN ( S/W ) :
Auf Schwarz-Weiž Monitoren kann der Bildschirm invertiert werden. Man kann
umschalten wenn z.B. eine Pause eingelegt wird um den Monitor zu schonen.
Manchmal ist  es  auch einfach beruhigender f�r die Augen wenn man den
Bildschirm invertiert. Diese Funktion wird allerdings bei Farb-Aufl”sungen aus
Kompatibilit„tsgr�nden deaktiviert und steht dem Anwender dann nicht mehr zur
Verf�gung.  Dies ist z.B. in der VGA-Aufl”sung der FAll, da hier mehr als zwei
Farbpaletten verwendet werden.


Drehzahl direkt :
Hierbei handelt es sich um die Funktion des Drehbox.Acc's. Es kann also nach
Eingabe einer Schnittgeschwindigkeit und eines Durchmessers die stufenlose
Drehzahl berechnet werden. Der aktuelle Vc-Wert des Desktops ist hier immer
schon eingetragen, es muž also nur noch der Durchmesser des Werkzeuges
eingegeben wrden. Nach quittieren mit OK werden die Desktoptransferdaten auf die
neuen Drehzahl- und  Durchmesserwerte aktualisiert.


PASS.PRG :
Als letzte Neuerung ist das PASS.PRG als Desktop-Modul hinzugekommen ! Es dient
zur bestimmung von DIN/ISO Passungsabmažen und Freimažtoleranzen f�r L„ngen,
Rundungen und Fasen nach DIN 7168 T1. Alle berechneten Werte k”nnen auf einem
Epson/NEC-Kompatiblen Drucker �ber den Parallel-Port oder als Datei auf Diskette
oder Festplatte ausgegeben werden. Das Modul kann nur �ber die Tastatur
aufgerufen werden ( Ctrl-E ). Alle enthaltenen Werte wurden aus dem Tabellenbuch
Metall ( EUROPA-Verlag ) �bernommen.  Auch das Passungs-Modul ist ein
GEM-Programm mit modalen Dialogen und d�rfte somit kompatibel zu den meisten
Atari-Systemen sein.



4.                      Datenausgabe  auf  Druckern
----------------------------------------------------------------------------
HNZ bietet neben der Dateiausgabe auch die M”glichkeit Daten auszudrucken.
Leider bietet HNZ nicht die M”glichkeit mit Druckertreibern zu arbeiten. Die
Daten werden allesamt �ber die CENTRONICS oder PARALLEL-Schnittstelle des
Computers ausgegeben. Die einzige M”glichkeit zur Manipulation des Druckers ist
diejenige wobei der Drucker �ber das Kontrollfeld angepažt wird. Bei
EPSON-Kompatibelen Druckern sollte es jedoch keine Probleme geben. Alle
Druckfunktionen werden nur dann ausgef�hrt, wenn der Drucker auf Online
geschaltet ist. Erst dann erscheint die Informationsbox des Desktops und
dokumentiert den Ausdruck, der gleichzeitig einsetzt. Die Druckfunktionen werden
�ber die Men�pnkte AUSWAHL/DRUCKEN ^P und �ber die Dialoge zur Datenbearbeitung
AUSWAHL/BEARBEITEN ^N aufgerufen. Bei AUSWAHL/DRUCKEN und Option Programmdaten
druckt HNZ zuerst eine Kopfzeile, die einen Hinweis auf HNZ sowie das Datum und
die Uhrzeit enth„lt. Im Men�punkt  AUSWAHL/DRUCKEN  ^P  k”nnen  alle  geladenen
Dateien  sowie  die  Programmdaten auf dem Drucker ausgegeben werden. Im
Men�punkt AUSWAHL/BEARBEITEN ^N k”nnen alle zus„tzlichen Eintr„ge in den Dialog~
boxen auf dem Drucker oder als Datei ausgegeben werden. In den Dialogen zur
Datenbearbeitung ist auch schon ein RS232 Button f�r die Ausgabe �ber die
Serielle Schnittstelle vorgesehen. Er wird allerdings erst in einer zuk�nftigen
Version seine Funktion erf�llen. Eine weitere M”glichkeit daten auf dem Drucker
auszugeben ist in einem Berechnungsmodul gegeben. Diese Druckfunktionen sind
in den Kapiteln der einzelnen Module n„her erl„utert.



22.10.93


Elmar Baumann , Programmautor