066000000000000132000000000000000
11
21
F0110000001
9[..............................................................]0011
€
JML-Snapshot-V-2.0


Inhalt

  1.      Einleitung

     1.1. Features

     1.2.-Nutzungsrechte

  2.      Installation

  3.      Bedienung

--4.------Was-habe-ich-davon,-wenn-ich-zahle

  5.      Falls-es-nicht-geht...  

--6.      Benutzerkonfiguration

  7.      Was-noch-zu-sagen-w„re...

  8.      Bekannte-Fehler

  9.      History

 10.      Aussichten

 11.      Dank-an...

 12.      Meine-Anschrift




1.-Einleitung

Tja,-so-ist-das.-Da-hat-man-sich-gerade-eine-Grafikkarte-f�r-den-ST-gekauft-und-
ben”tigt-eine-Hardcopy-als-File.-Kein-Problem-(dachte-ich),-es-gibt-ja-
tonnenweise-Software-in-diesem-Bereich.-Weit-gefehlt!-Ich-habe-kein-Programm-
gefunden,-das-mit-Grafikkarten-zurechtkommt.

Mir-blieb-also-nur-noch-ein-Weg:-Selbst-programmieren.

Da-ich-mir-denke,-daž-noch-mehr-ST/TT-User-vor-diesem-Problem-stehen,-habe-ich-
mich-entschlossen,-das-Programm-zu-ver”ffentlichen.             

Zu-JML-Snapshot-geh”ren-folgende-Dateien:

--JML_SNAP.ACC      das-eigentliche-Programm
--JML_SNAP.DOC      diese-Dokumentation

JML-Snapshot-darf-nur-komplett-weitergegeben-werden.


1.1.-Features


€JML-Snapshot-kann-folgendes:

--Ein-beliebiges-Rechteck-aus-dem-Bildschirm-ausschneiden

--Den-Ausschnitt-als-IFF-File-schreiben

Das-Programm-ist-"sauber"-geschrieben,-d.h.-es-benutzt-nur-dokumentierte-
Funktionen,-die-auch-in-Zukunft-zur-Verf�gung-stehen-werden.

F�r-JML-Snapshot-ist-es-unerheblich,-unter-welcher-Aufl”sung-es-gestartet-wird.-
Es-kommt-mit-Grafikmodi-bis-zu-256-Farben-zurecht.-Alles-was-dr�ber-hinausgeht-
(32768,-65536-oder-16.7-Mio-Farben),-wird-nicht-unterst�tzt,-da-f�r-solche-Modi-
noch-kein-Standard-ver”ffentlicht-wurde.-Das-wird-aber-im-Zuge-des-FALCON-nicht-
lange-auf-sich-warten-lassen.

JML-Snapshot-wird-unter-einem-Singletasking-TOS-als-Accessory-eingesetzt.-Durch-
einfaches-umbenennen-in-JML_SNAP.PRG-l„sst-es-sich-auch-als-Programm-starten;-
man-kann-dann-allerdings-nur-den-Standardpfad-einstellen.-(siehe-3.)

Arbeitet-man-mit-Multitasking-(MagX!/MultiGem/Multi-TOS),-so-l„sst-sich-JML-
Snapshot-(fast)-uneingeschr„nkt-als-PRG-nutzen.-So-muž-es-nicht-st„ndig-im-
Speicher-stehen.-


1.2.-Nutzungsrechte

Seit-der-Version-2.0-ist-JML-Snapshot-Shareware.-Es-ist-ausdr�cklich-erw�nscht,-
das-Programm-mit-dieser-Dokumentation-weiterzugeben.

Allerdings-gibt-es-doch-ein-paar-Einschr„nkungen:

--Weder-das-Programm,-noch-die-Dokumentation-d�rfen-ver„ndert-werden

--Weitergabe-ist-erlaubt,-das-schliežt-aber-kommerzielle-Nutzung--
--(einschliežlich-PD-Versand-o.„.)-aus

--Jeder-der-das-Programm-nach-einem-ausf�hrlichem-Test-benutzen-m”chte,-muž-die-
--Sharewaregeb�hr-von-DM-15,--an-mich-zahlen.-Das-Geld-kann-per-Brief,-als-
--Scheine-oder-Scheck,-oder-aber-per-Bank�berweisung-an-mich-geschickt-werden.-
--Meine-Kontonummer-steht-unter-12.-Anschrift.-Die-Versionen-1.x-bleiben-PD.


2.-Installation

JML_SNAP.ACC-einfach-auf-die-Bootpartition/Bootdiskette-kopieren-und-
eventuell-den-Speicherpfad-anpassen-(siehe-3.)-Unter-Multitasking-kann-JML-
Snapshot-auch-als-PRG-arbeiten.-In-dem-Fall,-kopiert-man-das-Programm-einfach-
in-den-gew�nschten-Ordner.-Das-war's.


3.-Bedienung

Die-Bedienung-von-JML-Snapshot-gliedert-sich-in-zwei-Teile.-Der-eigentliche-
Snapvorgang-und-die-Auswahl-eines-Standardpfades.

Hat-man-JML_SNAP-als-Accessory-installiert,-l”st-man-den-Snapshot-aus,-in-dem-
man-in-der-Men�leiste-JML_SNAP-2.x-anw„hlt.-Startet-man-JML_SNAP-als-PRG,-so-
hat-es-eine-eigene-Men�leiste-mit-den-Eintr„gen-JML_SNAP-und-Datei.-Unter-Datei-
findet-man-den-Men�punkt-Snap...--Dieser-l”st-dann-den-Snapshot-aus.

Hat-man-nun-durch-eine-der-beiden-M”glichkeiten-den-Snap-gestartet,-wird-der-
Mauszeiger-zum-Fadenkreuz.-Sollte-man-sich-vertan-haben,-kann-der-Vorgang-durch-
dr�cken-der-rechten-Maustaste-abgebrochen-werden.-


€Ansonsten-platziert-man-das-Fadenkreuz-auf-die-gew�nschte-Stelle-des-
Bildschirms-und-dr�ckt-die-linke-Maustaste.-Der-Mauszeiger-wird-zur-zeigenden-
Hand-und-man-kann-ein-"Gummiband"-aufziehen,-um-den-Ausschnitt-festzulegen.-
Wird-die-Maustaste-losgelassen,-wird-das-Bild-als-IFF-File-gespeichert.

Der-Filename-ist-immer-SNAP_xx.LBM-wobei-xx-f�r-eine-Zahl-zwischen-00-und-99-
steht.-Nach-jedem-Snapshot-erh”ht-sich-diese-Zahl.-Schon-bestehende,-
gleichnamige-Files-werden-�berschrieben!

Der-Pfad,-in-den-das-File-abgelegt-wird,-kann-man-vorher-in-JML_SNAP-festlegen.-
Dazu-gibt-es-in-der-Men�leiste-den-Punkt-Pfad-einstellen...-Da-ein-Accessory-im-
Normalfall-keine-Men�leiste-hat,-habe-ich-hier-einen-anderen-Weg-beschritten.-
Die-Auswahl-des-Pfades-geschieht,-wenn-w„hrend-der-Auswahl-von-JML_SNAP-2.x-die-
rechte-Shift-Taste-niedergedr�ckt-ist.

Es-erscheint-ein-Fileselector,-und-man-w„hlt-den-gew�nschten-Pfad-aus.-
Vorgegeben-ist-der-momentan-g�ltige-Speicherpfad.-

Danach-wird-man-gefragt,-ob-dieser-gespeichert-werden-soll.-W„hlt-man-Ja,-so-
wird-der-Pfad-dauerhaft-in-JML_SNAP-gespeichert.-Wenn-nicht,-so-gilt-der-Pfad-
nur-bis-zum-n„chsten-Programmstart-bzw.-Reboot-des-Rechners.

Falls-das-Programm-sich-selbst-nicht-findet,-wird-noch-ein-Fileselector-
aufgerufen.-Man-muž-nun-JML_SNAP-suchen-und-OK-anklicken.

In-der-Programmversion-existieren-zus„tzlich-noch-die-Men�punkte-Info...-und-
Ende.-Ende-f�hrt-zum-Verlassen-des-Programms,-Info...-zeigt-eine-kleine-Infobox-
an.

Im-Endeffekt-ist-aber-alles-ziemlich-Selbsterkl„rend--(Warum-schreib-ich-das-
hier-eigentlich...)

Ach-ja,-wurde-kein-Pfad-angegeben,-so-schreibt-JML_SNAP-das-File-in's-
Rootdirectory-des-Laufwerks,-auf-dem-sich-JML_SNAP-befindet.

Falls-der-Pfad-aber-nicht-existiert,-wird-man-aufgefordert-einen-neuen-Pfad-zu-
setzen.

4.-Was-habe-ich-davon,-wenn-ich-zahle

Eine-Menge!-Jeder-Zahler-bekommt-f�r-seine-DM-15,--von-mir-eine-Diskette-mit-
JML-Snapshot-3.x-zugeschickt.-Die-3er-Version-ist-nicht-frei-kopierbar-und-f�r-
den-jeweiligen-Anwender-registriert.--Daf�r-bietet-sie-aber-auch-etwas-mehr,-
als-die-2er-Version.-

Folgende-Funktionen-sind-in-JML-Snapshot-3.x-zus„tzlich-integriert:

--Name-und-Pfad-des-Snapshots-k”nnen-auch-�ber-einen-Fileselector-ausgew„hlt-
--werden,-wenn-gew�nscht

--Als-Speicherformat-stehen-IFF,-(X)IMG-und-TIFF-zur-Verf�gung

--Auf-Wunsch-werden-vorhandene-Snaps-nicht-�berschrieben

--Snap-des-gesamten-Bildschirms-ohne-"Gummiband"

--Unterst�tzung-des-VA-Protokolls-von-GEMINI

--Bessere-MTOS-Unterst�tzung,-wenn-JML-Snapshot-als-PRG-l„uft



€5.-Falls-es-nicht-geht...

Ausschliessen-kann-man-Fehler-ja-nie.-Wenn-JML-Snapshot-irgendwie-muckt,-so-
m”ge-sich-der-User-bitte-an-mich-wenden.-Zus„tzlich-zu-Benutzerkonfiguration-
(siehe-6.)-brauche-ich-aber-auch-eine-m”glichst-genaue-Fehlerbeschreibung.-Ohne-
diese-geht-leider-(fast)-nichts.-Registrierte-User-erhalten-zusammen-mit-der-
Version-3.x-eine-genaue-Beschreibung-des-Update-Verfahrens.

6.-Benutzterkonfiguration

Ich-kann-das-Programm-nat�rlich-nicht-in-allen-erdenklichen-Lagen,-mit-jeder-
Hardware-testen.-Normalerweise-m�sste-es-aber-gehen.-Falls-aber-doch-mal-Fehler-
auftreten,-w„re-es-gut-f�r-mich-zu-wissen,-unter-welchen-Bedingungen-das-
Programm-nicht-l„uft.-

Eine-Benutzterkonfiguration-sollte-folgendes-beinhalten:

--Versionsnummer-von-JML-Snapshot

- Verwendeter-Rechner-(ST/STE/TT/FALCON)

--Betriebssystem-(TOS-x.xx;-mit/ohne-MagX!,MultiGem,MTOS...)

--Programme-im-AUTO-Ordner

--Installierte-Accessories

--Bestehende-Grafikhardware-(original-ATARI,-Grafikkarte...)

--Falls-Grafikkarte,-Versionsnummer-der-Treibersoftware


7.-Was-noch-zu-sagen-w„re...

Der-f�r-den-Snapshot-ben”tigte-Speicher-wird-ab-Version-1.2-bei-der-Installa
tion-des-ACC/PRG-intern-installiert.-Das-erh”ht-den-Speicherbedarf-nur-um-2-
kByte.-Der-interne-Speicher-selbst-ist-2-kByte-grož,-d.-h.-der-Ausschnitt-darf-
maximal-2048-Byte-in-X-Richtung-betragen.-Das-w„ren-bei-256-Farben-immerhin-
2048-Pixel.-Monochrom-w„ren-das-16384.-Das-d�rfte-wohl-auch-in-Zukunft-
ausreichend-sein.-Sollte-JML-Snapshot-eines-Tages-True-Color-beherrschen,-kann-
man-"nur"-noch-682-Pixel-ausschneiden.-Man-k”nnte-aber-auch-den-internen-
Speicher-auf-4-kByte-erh”hen,-und-somit-1364-Pixel-bearbeiten.

In-Y-Richtung-ist-die-Aufl”sung-unerheblich,-da-immer-nur-eine-Bildschirmzeile-
bearbeitet-wird.

Das-mit-dem-internen-Speicher-hat-den-Vorteil,-daž-man

--Vom-Hauptspeicher-fast-unabh„ngig-ist-(1-Mbyte-User-werden's-danken)
--Auch-in-Programmen,-die-fast-den-ganzen-Speicher-"klauen",-ein-Snapshot-machbar-
--ist.

Andererseits-ist-dieser-Prozedur-die-freie-Wahl-des-Dateinamens-und-Pfades-zum-
Opfer-gefallen.-Da-man-aber-einen-Pfad-vordefinieren-kann,-ist-das-wohl-nicht-
besonders-kritisch.-In-der-Version-3.x-wird-es-aber-wieder-m”glich-sein.

Ein-Wort-zur-Dauer-des-Snapshots:
Gerade-bei-256-Farben-kann-ein-Snapshot-etwas-l„nger-dauern!-Das-VDI-muž-halt-
den-Ausschnitt-in-das-Standard-Format-umrechnen,-und-das-dauert.-Sollte-der-
freie-Speicher-doppelt-so-grož-wie-ben”tigt-sein,-geht-der-Snapshot-schneller!

Also-nicht-verzweifeln,-falls-es-mal-etwas-l„nger-dauert.-Es-sind-nur-ein-paar-
Sekunden-(die-halt-lang-werden-k”nnen,-wenn-man-auf-etwas-wartet...).


€Noch-etwas-zum-IFF-Format.-Ich-habe-mich-dazu-entschlossen,-weil-man-ein-
unkompimiertes-Bild-schreiben-kann!-Das-spart-nat�rlich-Zeit.-Aužerdem-ist-IFF-
relativ-leicht-zu-handhaben-und-ist-Aufl”sungsunabh„ngig.-Desweiteren-ist-es-
auf-mehreren-Rechnern-implementiert.-Da-ein-Snapshot-manchmal-etwas-dauert,-
wollte-ich-mir-die-Zeit-zum-komprimieren-sparen.-Ein-Snapshot-wird-aber-
meistens-weiterverarbeitet,-dann-ist-das-auch-nicht-so-schlimm...

Die-3.x-kann-aber-auch-in-(X)IMG-und-TIFF-speichern.

Soweit-mir-bekannt-ist,-ist-das-Programm-frei-von-Rechten-dritter!

Ach-ja,-die-Copyrightbestimmungen-wollen-es-so!-JML-Snapshot-wurde-komplett-in-
GFA-BASIC-3.5E-entwickelt.

JML-Snapshot-unterliegt-meinem-Copyright!


8.-Bekannte-Fehler

F�r-Benutzer-von-TOS-1.04-und-einem-Grožbildschirm-stellen-sich-weitere-
Probleme.-Die-vr_trnsform---Routine-des-TOS-arbeitet-fehlerhaft.-In-diesem-Fall-
muž-NVDI-(ab-2.0)-oder-ein-Patch-f�rs-TOS-installiert-sein!

Auch-kann-es-(bei-Grafikkarten)-zu-leichten-Fehlern-in-den-Farben-kommen.-Das-
resultiert-aus-der-Tatsache,-daž-die-Farbwerte-mehrfach-umgerechnet-werden-
(m�ssen).-Die-Fehler-sind-aber-nur-theoretisch-(zumindest-mit-meiner-Grafik
karte)!

Eine-dumme-Sache-gibt-es-noch,-wenn-JML-Snapshot-als-Programm-unter-MTOS-l„uft.-
Sobald-man-auf-JML_SNAP-umschaltet,-wird-wieder-die-Standard-Farbpalette-
eingestellt,-so-daž-man-u.-U.-keinen-sinvollen-Snap-durchf�hren-kann.-Dann-
hilft-nur-noch-der-Einsatz-als-ACC.-In-der-Version-3.x-gibt-es-daf�r-aber-schon-
eine-L”sung.

Andere-Fehler-sind-mir-z.Z.-nicht-bekannt.-Getestet-wurde-JML-Snapshot-unter-
folgenden-Bedingungen:

--1040-STF-Bj.-1987,-3MB-und-1040-STF-Bj.-1988-4MB

--TOS-1.04-und-TOS-2.06

--68000-8-MHz,-68000-16-MHz,-68020-16-MHz

--MultiTOS

--Mit-und-ohne-GDOS-(auch-FontGDOS)

--ATARI-Hi--und-Lo-Res

--mit-NOVA-Grafikkarte-in-verschiedenen-Aufl”sungen-in-2,-16-und-256-
--Farben

--mit-NOVA-Grafikkarte-und-ResSwitch



€9.-History

v1.0 Die-erste-ver”ffentlichte-Version!

v1.1-Hat-man-den-Snapshot-mit-der-rechten-Maustaste-abgebrochen,-wurde-der------
-----Mauszeiger-nicht-restauriert!

v1.2-JML-Snapshot-ist-nun-nach-der-Installation-vom-freien-Hauptspeicher------
-----unabh„ngig!
-----Es-gibt-keine-Fileselectbox-mehr.
-----Der-Pfad-f�r-den-Snapshot-kann-in-einer-Datei-"JML_SNAP.INF"-voreinge
-----stellt-werden.
     Die-Installation-erfolgt,-auf-Wunsch,-durch-ein-Installations-Programm.

v1.3-Der-Speicherpfad-kann-nun-auch-von-JML-Snapshot-aus-ge„ndert-und-auf-
-----Wunsch-gespeichert-werden.

v1.4-Die-JML_SNAP.INF-Datei-ist-weggefallen,-der-Standardpfad-wird-direkt-im-
-----Accessory-gespeichert.-Dies-war-notwendig,-da-GEM->3.0-(TOS-2.xx,-TOS-
-----3.xx)-Accessories-anders-installiert,-und-das-Laden-der-INF-Datei-"zu-
-----lange"-dauert.-Es-kommt-dann-zu-�blen-Effekten-(meist-in-Form-von-drei-
-----Bomben).

v1.5-vq_color-liefert-jetzt-den-gesetzten,-nicht-den-eingestellten-VDI-Wert-

v1.6-Sehr-dummer-Fehler-in-Zusammenhang-mit-Multitasking-behoben

v2.0-Shareware-Status-eingef�hrt.-JML-Snapshot-unterst�tzt-nun-auch-
-----Multitasking.-Kein-Installationsprogramm-mehr.-Kleinere-Bugfixes


10.-Aussichten

Es-hat-sich-schon-ne-Menge-getan,-aber-der-eine-oder-andere-User-hat-bestimmt-
noch-eine-Idee,-was-man-„ndern-oder-hinzuf�gen-k”nnte.

Nur-raus-damit!-Was-gew�nscht-wird,-sinnvoll-erscheint-und-realisierbar-ist,-
wird-gemacht!

Auch-hier-wieder-eine-Einschr„nkung!

Vorerst-werden-weder-Hi-Color-(15-bzw.-16-Bit-Planes)-noch-True-Color-(24-Bit-
Planes)-unterst�tzt.-Das-ist-keine-Gemeinheit-von-mir,-sondern-liegt-einfach-an-
fehlenden-Standards!-Es-gibt-keine-M”glichkeit-sauber-festzustellen,-wie-der-
Bildschirm-physikalisch-aufgebaut-ist.-Man-k”nnte-h”chstens-die-JML_SNAP.INF-
Datei-um-einen-Eintrag-f�r-Hi--und-True-Color-erweitern,-und-so-JML-Snapshot-
den-Modus-mitteilen.-Dann-fehlt-mir-aber-immer-noch-die-M”glichkeit-das-ganze-
zu-testen.

Ich-werde-Hi--und-True-Color-nur-dann-implementieren,-wenn-dies-ausdr�cklich-
gew�nscht-wird!-Und-dann-auch-nur,-wenn-sich-jemand-als-Beta-Tester-zur-
Verf�gung-stellt,-der-�ber-eine-solche-Grafikkarte-verf�gt-und-von-mir-leicht-
zu-erreichen-ist.
Wenn-sich-also-jemand-dazu-bereit-erkl„rt,-muž-er-entweder-in-meiner-N„he-
wohnen-oder-sich-das-Programm-aus-einer-Mailbox-in-meiner-N„he-(in-der-er-
eingetragener-Benutzer-ist)-abholen,-und-mir-dort-die-Ergebnisse-mitteilen-
k”nnen!

Weiterhin-werde-ich-Neuerungen-nur-in-die-3er-Versionen-aufnehmen.-Die-2er-
werden-nur-von-Bugs-ges„ubert.

Geplant-ist-u.-a.-ein-Ausl”sen-des-Snapshots-mit-ALT-HELP



€11.-Dank-an...

--die-Autoren-des-Profibuches

--Laurenz-Pr�ssner,-f�r-Anregungen-durch-Artikel-im-ST-Magazin

--Joachim-Loder-f�r's-Betatesten-und-Ertragen-meiner-Launen

--Reinhard-Weger,-der-mich-a)-als-erster-angeschrieben-und-b)-auf-einen-b”sen-
--Fehler-aufmerksam-gemacht-hat.

--Mike-Steffl-f�r-sein-Betatest-Angebot-und-MEMOHELP

--Gregor-Duchalsky-f�r-DEFFN-acc-...

--*MHG*-von-Computer-Insel-f�r-einen-tollen-Support,-obwohl-ich-wie-immer-
--nerve!-(Danke)

--Dieter-Fiebelkorn-f�r-GemView-und-so...

--last,-but-not-least,-meiner-Verlobten-f�r-ihr-Verst„ndnis,-wenn-ich-mal-wieder-
--zu-lang-am-Rechner-h„nge!-(Und-f�r-vieles-Andere...)


12.-Meine-Anschrift

John-McLoud
Mozartstraže-1a
W-6093-Fl”rsheim-am-Main

�bers-MAUS-NET:--John-McLoud-@-WI2


Bankverbindung

Taunussparkasse--BLZ-512-500-00---Kto.Nr.-9-45-02-97





Man-m”ge-mir-Dreckfuhler-verzeihen...