0720003030074
1
2
9[..........................................................]
-
ˆBeschreibung-des-Assemblers
€1.-Allgemeines
1.1-Dieser-Assembler-erlaubt-das-Erstellen-von-Maschinensprachprogrammen-
unter-Verwendung-der-allgemein-gebr„uchlichen-68000er-Befehle.-Er-arbeitet-
zeilenorientiert,-kann-aber-auch-Dateien,-die-mit-einem-anderen-Editor-
erstellt-wurden,-verarbeiten.-Bei-der-Programmierung-wurde-auf-einfache-
Handhabung-Wert-gelegt.-Das-Quelllisting-bleibt-stets-im-Speicher,-ebenso-
wird-auch-das-beim-Assemblieren-entstandene-Programm-in-den-Speicher-
geschrieben.-Von-dort-l„žt-es-sich-sofort-aufrufen-und-testen.
1.2-Der-Assembler-wurde-f�r-die-mittlere-und-hohe-Aufl”sung-geschrieben.-
Beim-Gebrauch-der-niedrigen-k”nnten-(-insbesondere-beim-Editieren-)-
unerw�nschte-Effekte-auftreten.
1.3-Das-im-Speicher-befindliche-Listing-darf-aus-max.-30000-Zeilen-
bestehen.-Hinzu-kommt,-daž-Sie-genug-Speicher-f�r-das-Listing,-die-Labels-
und-das-assemblierte-Programm-reserviert-haben-m�ssen.-Um-dies-zu-tun,-
wird-gleich-nach-dem-Laden-der-freie-Speicher-angezeigt.-Sie--haben-nun-
die-M”glichkeit-den-Speicher-nach-Ihren-W�nschen-auf-die-drei-Bereiche-
aufzuteilen.-In-der-Regel-brauchen-Sie-sich-dar�ber-keine-Gedanken-zu-
machen-und-k”nnen-durch-Druck-auf-"Return"-die-Standartwerte-einstellen.-
Bedenken-Sie-jedoch,-daž,-falls-der-reservierte-Speicher-nicht-ausreichen-
sollte,-keine-Meldung-erfolgt-und-daž-es-zu-Datenverlusten-kommen-kann.
1.4-Der-Assembler-unterscheidet-zwischen-Gross--und-Kleinbuchstaben-nur-
dann,-wenn-diese-in-Anf�hrungszeichen-auftauchen.-Dies-ist-einerseits-der-
Fall,-wenn-Sie-mit-DC-Strings-definieren,-oder-wenn-Sie-mit-LIST-"LABEL"-
ab-einem-Label-listen-wollen.
À
€2.-Direktbefehle
Nach-dem-Laden-des-Assemblers-und-der-Eingabe-des-zu-reservierenden-
Speichers-befinden-Sie-sich-im-Direktmodus.-Es-steht-Ihnen-nun-eine-Reihe-
von-Befehlen-zur-Verf�gung,-die-hier---nach-ihren-Funktionen-sortiert---
aufgef�hrt-sind:
2.1-Befehle-zum-Bearbeiten-des-Programmlistings
ˆADD€-----
Hiermit-k”nnen-Sie-Zeilen-an-das-Ende-des-Programmes-anf�gen,-bzw.,-falls-
kein-Programm-im-Speicher-steht,-ein-neues-eingeben.
ˆE-oder-EDIT-(-Ln#,-Ln#-)€
Dieser-Befehl-dient-zum-Žndern-von-Zeilen.-Sie-k”nnen-die-Start--und-
Endzeile-angeben-(-durch-ein-Komma-getrennt-),-auf-eine-oder-beide-
Zeilenangabe(n)-verzichten,-usw.-Statt-einer-Zeile-k”nnen-Sie-auch-in-
Anf�hrungszeichen-eine-Zeichenfolge-(-z.B.-ein-Label-)-angeben.-Das-
Editieren--beginnt-dann-in-der-Zeile,-an-deren-Anfang-diese-Zeichen-
stehen.
ˆINS-(-Ln#-)€
Diese-Funktion-erlaubt-es-Ihnen,-Zeilen-vor-der-angegebenen-Zeile-
einzuf�gen.
ˆDEL-(-Ln#,-Ln#-)€
Hiermit-k”nnen-Sie-Bereiche-des-Programmes-l”schen.-Die-Zeilenangaben-
funktionieren-wie-bei-EDIT.
ˆCOPY-Ln#,-Ln#-TO-Ln#€
Dieser-Befehl-kopiert-den-angegebenen-Bereich-unmittelbar-vor-die-Zeile,-
die-hinter-TO-steht.
ˆL-oder-LIST-(-Ln#,-Ln#-)€
Programm-listen.
ˆFIND-"String"-(-Ln#,-Ln#-)€
Diese-Funktion-sucht-einen-String-im-Listing.
ˆNEW€
Programm-l”schen.
2.2-Assemblieren-und-Starten-des-Programmes--
ˆASM-(-F-)€
Dieser-Befehl-assembliert-das-Listing-so,-daž-ein-ablauff„higes-Programm-
im-Speicher-erzeugt-wird.-Wenn-Sie-hinter-ASM-ein-F-schreiben,-wird-das-
Listing-beim-Assemblieren-nicht-angezeigt.
ˆPRGASM-(-F-)€
Hiermit-wird-das-Listing-so-assembliert,-daž-man-das-entstandene-Programm-
anschliežend-mit-PRGSAVE-als-Programmdatei-speichern-kann.
ˆLABEL-(-Adr./Label-)
€Dieser-Befehl-zeigt-alle-Labels-nach-ihren-Adressen-geordnet-an.-Wenn-Sie-
ein-Label-bzw.-eine-Adresse-angeben,-so-werden-die-vorausgehenden-Labels-
nicht-gezeigt.
ˆGO-Adr./Label€
Hiermit-k”nnen-Sie-Ihr-Programm-aufrufen.-Dabei-m�ssen-Sie-die-
Startadresse-(-als-Zahl-oder-Label-)-angeben.
ˆTRACE-Adr./Label€
Aufgerufen-wird-dieser-Befehl-wie-GO.-Er-zeigt-allerdings-nach-jedem-
Maschinensprachbefehl-die-Registerinhalte-und-Flags-an.
2.3-Befehle-zum-Speichern-und-Laden
ˆDIR-(-Filespec.-)€
Directory-zeigen.-Sie-k”nnen-dabei-beliebig-mit-Wild-Cards-arbeiten.-
Sollten-Sie-keine-Angabe-machen,-wird-*.*-angenommen.
ˆPATH-(-Drive:-)Pathname€
Hiermit-k”nnen-Sie-das-Laufwerk-und-den-Pfadnamen-festlegen.-(-Beispiel:-
PATH-A:path.nam-)
ˆSAVE-Filename€
Speichert-das-Programm.
ˆLOAD-Filename
€L„dt-ein-Programm.
ˆMERGE-Filename€
H„ngt-ein-Programm-an-das-Ende-des-im-Speicher-stehenden-an.
ˆBSAVE-Adr.,-Length,-Filename€
Sichert-einen-Bereich-des-Speichers.
ˆBLOAD-Adr.,-Filename€
L„dt-eine-Datei-ab-einer-bestimmten-Adresse-in-den-Speicher.
ˆPRGSAVE-Filename€
Dieser-Funktion-muž-ein-PRGASM-vorausgehen.-Sie-speichert-das-assemblierte-
Programm-als-ablauff„hige,-vom-Desktop-aus-ladbare-Datei.
2.4-Druckeransteuerung
ˆPON€
Schaltet-die-Druckerausgabe-ein:-Alle-Ausgaben-auf-den-Bildschirm-werden-
gleichzeitig-an-den-Drucker-gesandt.
ˆPOFF€
Schaltet-die-Druckerausgabe-ab.
2.5-Sonstige-Befehle
ˆDUMP-Adr./Label€
Hiermit-lassen-sich-Speicherinhalte-ausgeben.
ˆDIS-Adr./Label€
Disassembliert-den-Speicher-ab-der-angegebenen-Adresse.
ˆ=-/-DEZHEX-Expression
€Zeigt-den-Ausdruck-(-Berechnungen,-Labels...-)-hexadezimal-und-dezimal-an.
ˆ!Opcode€
Hiermit-k”nnen-Sie-einzelne-Maschinensprachbefehle-ausprobieren.-(-z.B.-
!CLR.B-(A0)+-)-Die-Wirkung-k”nnen-Sie-mit-dem-Befehl-REG-�berpr�fen.
ˆREG€
Nach-jedem-Aufruf-von-GO,-TRACE-umd-!Opcode-werden-s„mtliche-
Registerinhalte-abgespeichert.-Mit-diesem-Befehl-werden-sie-angezeigt.
ˆPMREG
€Immer-wenn-sich-der-Rechner-wieder-einmal-'aufgeh„ngt'-hat,-werden-seine-
letzten-Registerinhalte-so-abgespeichert,-daž-diese-Informationen-nach-
einem-Reset-erhalten-bleiben.-Eben-diese-Werte-zeigt-der-Befehl-an.
ˆQUIT€
Hiermit-verlassen-Sie-den-Assembler-und-gelangen-zur�ck-zum-Desktop.

3.-Die-Assemblerbefehle
Wie-schon-gesagt-entsprechen-die-Befehle-im-grožen-und-ganzen-den-
allgemeinen-Regeln.-Einige-Besondernheiten:-
3.1-Der-Assembler-verlangt-'klar'-formulierte-Befehle.-Einige-Beispiele:-
Schreiben-Sie-ADDA-A0,A1-statt-ADD-A0,A1;-CMPI-#5,(A1)-statt-CMP-#5,(A1)-
usw.--MOVEQ-verwendet-er-auch-nur-dann,-wenn-es-im-Listing-gew�nscht-wird.-
3.2-Die-Wortbreite-wird,-wie-�blich,-durch-Anh„ngen-von-".B",-".W"-oder-
".L"-an-den-Befehl-gekennzeichnet.-Wenn-nur-eine-Breite-erlaubt-ist,-oder-
".W"-gew�nscht-ist,-k”nnen-Sie-darauf-auch-verzichten.-

Bei-der-Adressierung-'Adressregister-indirekt-mit-Index-und-Distanz'--
m�ssen-Sie-jedoch-die-Verarbeitungsbreite-angeben.-(-z.B.-..-0(A0,D0.W)-)
3.3-Kurze-Branch-Befehle-mit-einer-Sprungweite-zwischen--128-und-+126-
sollten-Sie-mit-einem-".S"-kennzeichnen,-denn-nur-dann-werden-Sie-auch-als-
kurze-Befehle-�bersetzt.
3.4-Das-K�rzel-"SP"-(-Stack-pointer-)-akzeptiert-der-Assembler-nicht.-
Schreiben-Sie-statt-dessen-"A7".
3.5-Zus„tzlich-gibt-es-noch-die-Befehle-SAVEALL-und-LOADALL.-Sie-sind-
Abk�rzungen-f�r-MOVEM.L-D0-A6,-(A7)-bzw.-MOVEM.L-(A7)+,D0-A6.-F�r-die-LINE-
A-Befehle-stehen-ebenfalls-Mnemonics-zur-Verf�gung:-
A_INIT--=-$A000,-A_PUPIX-=-$A001,-A_GEPIX-=-$A002,-A_LINE--=-$A003,
A_HOLIN-=-$A004,-A_RECT--=-$A005,-A_POLY--=-$A006,-A_BTBLT-=-$A007,
A_TXBLT-=-$A008,-A_SHMOU-=-$A009,-A_HICUR-=-$A00A,-A_TRMOU-=-$A00B,
A_UNSPR-=-$A00C,-A_DRSPR-=-$A00D,-A_COPRF-=-$A00E

4.-Pseudobefehle
Neben-den-eigentlichen-Assemblerbefehlen-k”nnen-Sie-im-Listing-von-
weiteren-Anweisungen-Gebrauch-machen:
4.1-Bemerkungen-m�ssen-mit-einem-Semikolon-oder-einem-Sternchen--beginnen.-
Bei-einem-Abstand-von-mehreren-Zeichen-zu-dem-Assemblerbefehl-der-selben-
Zeile,-k”nnen-Sie-auch-darauf-verzichten.
4.2-Der-Befehl-DC-(-.DC-ist-auch-erlaubt-)-definert-eine-Reihe-von-Bytes,-
Worten-oder-Langworten-(-abh„ngig-von-.B,-.W,-.L-).-Texte-m�ssen-dabei-mit-
einfachen-oder-doppelten-Anf�hrungszeichen-eingeschlossen-werden.-Bei-.W-
und-.L-werden-diese-ggf.-mit-einem-Nullbyte-erg„nzt,-so-daž-die-n„chste-
Adresse-eine-geradzahlige-ist.-Durch-Voranstellen-eines-Ausrufungszeichens-
k”nnen-Sie-in-einer-Kette-von-Bytes-oder-Worten-ein-Langwort-festlegen.-(-
Beispiel:-DC.B-1,2,!LABEL,..)
4.3-Mit-DS-(-oder-auch-.DS-)-l„žt-sich-Speicher-reservieren.-Auch-hier-
k”nnen-Sie-wieder-mit-.B,-.W-und-.L-arbeiten.
4.4-Der-Befehl-.EVEN-bewirkt,-daž-die-n„chste-zu-bearbeitende-Adresse-eine-
geradzahlige-ist.
4.5-Wenn-Sie-eine-ausf�hrbare-Programmdatei-erstellen-wollen-(-mit-PRGASM-
und-PRGSAVE-),-m�ssen-Sie-zwischen-drei-Sektionen-unterschieden:-Einer,-in-
der-das-Programm-steht,-eine-f�r-initialisierte-Daten-und-eine-f�r-
uninitialisierte-Daten.-Dieser-Assembler-verlangt,-daž-diese-Bl”cke-schon-
im-Listing-in-der-genannten-Reihenfolge-auftauchen.-Um-sie-zu-
kennzeichnen,-schreiben-Sie-.DATA-am-Beginn-der-definierten-Daten-und-.BSS-
am-Beginn-der-undefinierten.

5.-Labels
Selbstverst„ndlich-k”nnen-Sie-auch-Labels-verwenden.-Sie-m�ssen-
unmittelbar-am-Zeilenanfang-stehen.-Im-Gegensatz-dazu-muž-vor-den-
Assemblerbefehlen-mindestens-ein-Leerzeichen-stehen.-Die-Labels-d�rfen-
beliebig-lang-sein,-allerdings-werden-nur-die-ersten-10-Zeichen-
unterschieden.-Die-Labels-d�rfen-nicht-mit-einem-Doppelpunkt-abgeschlossen-
werden.-Ein-Label-muž-mit-einem-Buchstaben-beginnen-und-darf-weiterhin-nur-
Buchstaben,-Zahlen-oder-das-"_"-Zeichen-enthalten.

6.-Editieren
Beim-Eingeben-eines-Direktbefehls-oder-beim-Editieren-von-Zeilen-sollten-
Sie-folgendes-beachten:
Die-Editierzeile-ist-stets-72-Zeichen-lang.-Sollten-Sie-versuchen,-�ber-
die-Zeile-hinauszuschreiben,-so-wird-der-Cursor-wieder-auf-den-Anfang-der-
Zeile-gesetzt.
Mit-den-Cursortasten-k”nnen-Sie-den-Cursor-nach-rechts-und-links-bewegen.
Mit-der-Taste-"Clr-Home"-l„žt-sich-die-Zeile-l”schen.
Um-Zeichen-einzuschieben-oder-zu-l”schen,-k”nnen-Sie-von-"Insert",-
"Delete"-und-"Backspace"-Gebrauch-machen.
Um-die-Eingabe-zu-beenden,-dr�cken-Sie-"Return".-Wollen-Sie,-daž-die-
ge„nderte-Zeile-ignoriert-wird,-so-dr�cken-Sie-"Undo".-(-Bei-EDIT,-INS-und-
ADD-kehren-Sie-dadurch-automatisch-in-den-Direktmodus-zur�ck.-)
Hier-sei-auch-erw„hnt,-daž-Sie-Listvorg„nge-mit-Druck-auf-die-Leertaste-
anhalten-und-wieder-fortsetzen--und-mit-"Return"-abbrechen-k”nnen.


7.-Zahlensysteme
šberall,-wo-sie-Werte-angeben-m�ssen---sei-es-im-Assemblerlisting-oder-im-
Direktmodus---haben-Sie-verschiedene-M”glichkeiten-der-Darstellung--zur-
Auswahl:
Dezimal---------------------:-(+/-)xxxx
Hexadezimal-----------------:-(+/-)$xxxx
Bin„r-----------------------:-(+/-)%xxxx
Label-----------------------:-LABEL
Character-------------------:-'c
String-(-bis-zu-4-Zeichen-)-:-"cccc"
Aužerdem-k”nnen-Sie-mehrere-solcher-Werte-(-aužer-Character--und-
Stringwerten-)-mit-den-Rechenoperationen-+,--,-*,-/-verkn�pfen.-Es-gelten-
dabei-nicht-die-�blichen-Rechenregeln,-sondern-die-Ergebnisse-werden-von-
rechts-nach-links-berechnet!-(-Beispiel:-Schreiben-Sie-anstatt-(b-c)*a:---
a*b-c-)
(-Dies-ist-sicherlich-eine-sehr-ungewohnte-und-un�bersichtliche-
Schreibweise.-Da-ich-jedoch-davon-ausging,-daž-man-in-der-Regel-h”chstens-
von-einer-einfachen-Addition-oder-Subtraktion-Gebrauch-macht,-habe-ich-mir-
die-M�he-gespart,-eine-bessere-Berechnung-zu-programmieren.-)

8.-Fehlermeldungen
W„hrend-des-Assemblierens-oder-auch-w„hrend-der-Direkteingabe-kann-es-zu-
verschiedenen-Fehlern-kommen.-Es-ert”nt-dann-ein-Glockenton-und-eine-
Fehlermeldung-erscheint.-Das-Assemblieren-wird-dabei-abgebrochen.
Es-kann-nicht-garantiert-werden,-daž-der-Assembler-absolut-alle-Fehler-
erkennt,-aber-in-weit-den-meisten-F„llen-d�rften-solche-Probleme-nicht-
auftauchen.-(-Wenn-Sie-sich-im-Unklaren-sind,-k”nnen-Sie-die-fragliche-
Stelle-ja-einmal-disassemblieren.-)
Hier-nun-die-Fehlermeldungen-mit-ihren-Bedeutungen:
ˆIllegal-opcode------:€-Beim--Assemblieren--tauchte--ein--unbekannter-Befehl-
auf.
ˆUndefined-error-----:€-Nicht-n„her-identifizierbarer-Fehler.
ˆWrong-adressing-mode:€-Der--gew�nschte--Adressierungsmodus--darf-an--dieser-
Stelle-nicht-angewandt-werden.
ˆUnknown-adr.-mode---:€-Der-Adressierungsmodus-existiert-nicht.
ˆUndefined-label-----:€-Es-wird-auf-ein-nicht-definiertes-Label-verwiesen.
ˆSyntax--------------:€-Fehlerhafte-Eingabe-im-Direktmodus.
ˆFile-not-found------:€-Datei-existiert-nicht.
ˆDouble-def.-label---:€-Label-wurde-zum-zweiten-Mal-definiert.
ˆIllegal-reg-#-------:€-Sie--haben--in-Verbindung--mit--einem--Adress---oder-
Datenregister-eine-falsche-Nummer-angegeben.-(-0-7-sind-zul„ssig.-)
ˆAdr.-out-of-range---:€-Ein-Branch-Befehl--verzweigt-zu--einer--Adresse,-die-
nicht-in-seinem-Bereich-liegt.-Dieser-Fehler-kann-auch-auftauchen,-wenn-
Sie-mit-einem-Branch.S-Befehl-unmittelbar-zur-n„chsten-Adresse-springen-
wollen.
ˆValue-out-of-range--:€-Der-Wert--kann--mit-der--gew„hlten--Wortbreite-nicht-
dargestellt-werden.
ˆAbort---------------:€-Sie--haben-den--Assembliervorgang-mit--einem-Tasten-
druck-abgebrochen.
ˆIllegal-word-size---:€-Die-gew�nschte--Wortbreite-ist--bei-dem-Befehl-nicht-
erlaubt.
ˆPrinter-not-on-line-:€-Der-Drucker-ist-nicht-eingeschaltet-oder-aus-anderen-
Gr�nden-nicht-empfangsbereit.
ˆUnknown-word-size---:€-Sie-haben-eine-andere-Verarbeitungsbreite-als-.B,-.W-
oder-.L-angegeben.
ˆNo-data-register----:€-Sie--m�ssen--bei-dem--Befehl-ein--Datenregister-ver-
wenden.
ˆDisk:---xx----------:€-Es-tauchte--der-mit-der-Nummer-angegebene-Disketten-
fehler-auf.