Tools und Beispiele zur DSP-Programmierung
      ==========================================
      
Dieses Paket enth„lt ein komplettes Entwicklungssystem f�r den
DSP 56001 des Falcon 030.

Dieses Paket enth„lt:

 - Einen DSP-Assembler
 
 - Einen LOD-Dissassembler
 
 - Diverse Hilfs- und Konvertierprogramme
 
 - Eine Shell von der aus alle Programme aufgerufen werden
   k”nnen.
   
 - Ein DSP.HLP File f�r das Pure Pascal/Pure C-Hilfesystem mit
   einer Beschreibung aller DSP-Befehle und Falcon-Spezifischer
   Details.
   
 - Eine Pure Pascal Unit mit Hilfsfunktionen f�r die Benutzung
   des DSP in Pascal Programmen. Da die Unit im Sourcecode vor-
   liegt, l„žt sie sich einfach auf andere Programmiersprachen
   anpassen.
   
 - Beispielprogramme in Pure Pascal
 
 
WICHTIGER HINWEIS:
==================

Die Programme A56.TTP, DISASM.TTP und OUTTOLOD.TTP sind frei kopier-
bare Programme von einem FTP-Server. Ich bin nicht der Autor dieser
Programme.
Ich habe diese Programme in dieses Paket integriert, damit nicht jeder
Benutzer meines Paketes sich diese Programme selbst aus irgendwelchen
Mailboxen zusammensuchen muž.

Ich habe diese Programme, so wie ich sie auf einem FTP-Server gefunden
habe, in dem Ordner ORIGINAL abgelegt. Dort finden Sie auch die Dokumen-
tationen der Autoren.
Bitte lesen Sie auch diese Dokumentationen und README-Files aufmerksam
durch !

Autor des Programms A56.TTP:
----------------------------

Ate Brink
Moderator of the Atari archive at the Utrecht university (ftp.cs.ruu.nl)
Email: ate@cs.ruu.nl

Autor der Programme OUTTOLOD.TTP und DISASM.TTP:
------------------------------------------------

Gabriel Sebestyen   email: szoli@palma1.elte.hu
Damnjanich 23
1071 BUDAPEST (HUNGARY)


Weitere Hinweise zum Copyright
==============================

Alle von mir verfassten Programme und Beispiele dieses Paketes sind
Public-Domain.
N„here Informationen zu den nicht von mir stammenden Programmen
A56.TTP, OUTTOLOD.TTP und DISASM.TTP entnehmen Sie bitte den
entsprechenden Dokumentationen im Verzeichnis ORIGINAL.
(Archive m�ssen erst ausgepackt werden)

Das Helpfile DSP.HLP ist NICHT Public-Domain, sondern Freeware.
D.h. ich behalte mir einige Rechte an dieser Datei vor:

 - DSP.HLP darf beliebig oft kopiert und weitergegeben werden.
 
 - DSP.HLP darf aber NICHT zur Entwicklung komerzieller Programme
   benutzt werden und NICHT einzeln oder im Paket verkauft
   werden.


Anschrift des Autors:

                     Dirk Hohmann
                     An der Etzequelle 6
                     37130 Gleichen/Etzenborn

--------------------------------------------------------------------------
|                     Bedienungsanleitungen                              |
--------------------------------------------------------------------------

Installation des Paketes:
=========================

F�r den ersten Test sollte man den kompletten Ordner DSP_TOOL auf das
Laufwerk C kopieren. Die Pfade der Shell sind so eingestellt, daž alle
Aktionen bis auf 'Linkfile' funktionieren m�žten.


A56_SHL.PRG:
============

šber eine Dialogbox kann man den DSP-Assembler, den Disassembler und
einige Konvertierprogramme aufrufen.

Das Programm ben”tigt mindestens 16 Farben !!!

In dem oberen Feld der Dialogbox kann man die Pfade f�r die Programme
und den Code einstellen. Alle Pfade m�ssen sich auf dem selben Laufwerk
befinden.
Im unteren Feld kann man die Aktion ausw„hlen, die beim Anklicken von
'Start' ausgef�hrt werden soll.

Assembler:    Ein DSP-Sourcecode wird in ein LOD-File �bersetzt. Dazu
              wird A56.TTP aufgerufen und anschliežend OUTTOLOD.TTP.
              Die Bildschirmausgaben des Assemblers werden in eine
              Datei 'A56_LIST.OUT' umgeleitet. Falls beim Assemblieren
              ein Fehler passiert, wird man von der SHELL aufgefordert
              sich diese Datei anzusehen.
              šbrigens: Der Assembler mag keine „,”,� und ž in den 
              Kommentaren !!!
           
Disassembler: Eine LOD-Datei wird in Assemblercode zur�ck�bersetzt.
              Leider kann dieses Programm so nicht wieder vom A56
              assembliert werden, da der Assembler einige Probleme
              mit der Schreibweise der Adressierungsarten hat.
              Ausserdem ist er sehr pingelig was MOVE-Befehle angeht.
              F�r Kontrollregister m”chte er ein MOVEC und f�r Pheri-
              pherie ein MOVEP haben. Er akzeptiert kein MOVE an diesen
              Stellen.
              Der Assembler benutzt bei MOVEP automatisch die f�r
              Pheripheriezugriffe vorgesehene Adressierungsart '<<'.
              Wenn man diese bei MOVEP trotzdem angibt, so erh„lt man
              eine Fehlermeldung.
              ACHTUNG der Disassembler �bersetzt einige TFR-Befehle 
              falsch !!
              L”sung der Probleme: Weiterlesen !!!
              
Formatieren:  Ein disassembliertes Programm wird optisch aufbereitet
              und die Fehler des Disassemblers werden behoben.
              Das Programm l„žt sich nun mit dem A56.TTP assemblieren.
              Alle vom Formatprogramm ge„nderten Zeilen werden mit einem
              entsprechenden Kommentar versehen.
              
Label einf.:  Wenn man statt der hexadezimalen Adressen f�r die Pheri-
              pherieregister lieber die Namen der IOEQU.INC haben
              m”cht, so kann man sie mit diesem Programm einsetzen
              lassen.
              Im Klartext: Das Programm ersetzt alle Konstanten eines
              Quelltextes durch die in der Include-Datei definierten
              Namen.
              
Reassembler:  Alle drei og. Punkte werden nacheinander ausgef�hrt.

Linkfile:     Eine LOD-Datei wird in eine Objektcode-Datei umgewan-
              delt. N„heres dazu in der DSP-Hilfe und in den
              Beispielprogrammen DSP_SIN1.PAS und DSP_SIN2.PAS.
              Das Linkfile-Programm braucht zum erstellen des Objekt-
              codes einen 68000er-Assembler (z.B. PASM.TTP).
              Der Pfad zu diesem Assembler muž in der Datei DSPLINK.INF
              stehen.
              Der dort eingetragene Assembler erh„lt �ber die Kommando-
              zeile den Dateinamen (incl. Pfad) des zu �bersetzenden
              Programms. Der Assembler muž als Ausgabedatei den Objekt-
              code liefern (*.o oder *.obj usw..). Das �bergebene
              Programm besteht aus einem Hexdump und einem Label.
              
Wird dem Programm ein Dateiname (incl. Pfad) �bergeben, so wird ohne
die Dialogbox anzuzeigen der Assembler gestartet.


Die DSP-Hilfedatei 'DSP.HLP':
=============================

Diese Datei wurde mit dem Pure Pascal beiliegendem HELPCOMP.TTP �bersetzt.
Ich benutze die Hilfe in Pure-Pascal 1.1. Wenn sich das Dateiformat nicht
allzusehr unterscheidet, m�žte diese Hilfe auch unter Pure C arbeiten.
Mit dem Schl�sselwort 'dsp' gelangt man in ein Hauptmen�, von dem aus
alle weiteren Punkte, wie der komplette 56000-Befehlssatz und Hilfen zu
den weiteren Programmen dieses Paketes erreichbar sind.