X_CASIO.PRG  Dokumentation
--------------------------

Diese Beschreibung gliedert sich in zwei Teile:

1. In ein "CASIO Kurzhandbuch" (welches auch schon in gedruckter 
   Form ausgeliefert wurde). Darin geht's um Grundlegendes zum 
   CASIO-Bedienungskonzept und um den Vergleich mit den vom ATARI 
   her gewohnten Funktionen damit.

2. In eine spezielle Beschreibung der X_CASIO.PRG Software mit Tips 
   und Tricks f�r die allt„gliche Benutzung.



CASIO Kurzhandbuch
------------------
Klar, als allererstes sollten Sie das Ger„t anhand des normalen 
Handbuches kennenlernen. Also, auspacken und los. Aber das 
Handbuch ist doch eher f�r den Laien gemacht, der noch nie eine 
Datenbank bedient hat. Aus der Sicht eines 1ST-BASE-Anwenders, 
der mit dem Umgang einer Datenbank vertraut ist, gibt es 
andere Fragen, die wir in diesem Zusatzinfo beantworten 
wollen. Aužerdem gibt's einige Gedanken dazu, was sich die CASIO-
Entwickler bei dem einen oder anderen gedacht haben... 

Das Display ist wirklich nicht sonderlich grož, aber das ganze 
Ger„t sollte ja auch m”glichst klein sein. Um trotzdem damit 
arbeiten zu k”nnen, wurden einige Kompromisse bei der Anzeige 
eingegangen. Am auff„lligsten ist, daž bei einer Eingabe nicht 
die Feldbezeichnung vor dem Cursor angezeigt wird, so wie 
wir es von 1ST-BASE gewohnt sind. Stattdessen erscheint die 
Anzeige nur bei leerem Feld an der Cursorposition. Wenn Sie im 
Telefonregister den Namen eingeben sollen, dann steht dort 
NAME ?
und sowie Sie den ersten Buchstaben eingeben, verschwindet diese 
Anzeige und der Buchstabe wird angezeigt. Wenn Sie den ersten 
Buchstaben wieder l”schen, steht dort wieder
NAME ?

Trotz des kleinen Displays kann aber jede Zeile beliebig lang 
sein, sie wird dann einfach auf der n„chsten Zeile fortgef�hrt. 
Die Unterscheidung nach Feldern geschieht �ber Grafik-Zeichen - 
dazu sp„ter mehr bei der Beschreibung der Tasten < NEXT und SET.

Auch die Tastatur sollte ja m”glichst klein sein, daher fehlen 
leider einige Tasten. Trotzdem ist die kleine Gummitastatur 
erstaunlich gut, aber es gibt auch einige Besonderheiten, z.B.

SHIFT
Etwas anders als am ATARI ist die SHIFT-Taste. Die wird n„mlich 
nicht gleichzeitig mit anderen Tasten gedr�ckt, sondern vorher 
einmal gedr�ckt. Um ein grožes A einzugeben, dr�cken Sie also 
SHIFT (und lassen SHIFT wieder los) und dr�cken dann das A.

CAPS
Mit der CAPS-Taste wird generell auf Grožschrift geschaltet, 
genau wie beim ATARI.

Umlaute und Sonderzeichen
Da leider einige Sonderzeichen fehlen und auch keine Umlaute 
vorhanden sind, kann �ber die Taste SMBL (heižt SYMBOL) ein Men� 
aufgerufen werden, in dem verschiedene Sonderzeichen angew„hlt 
werden k”nnen (fast wie bei 1ST-BASE mit CTRL-"+"). Mit Cursor-
tief (oder erneutem Dr�cken von SMBL) schalten Sie solange zu den 
n„chsten 8 Zeichen weiter, bis das gew�nschte erscheint und dann 
dr�cken Sie die entsprechende Zahl. Ein Komma erhalten Sie mit 
SMBL 4 und ein grožes Ž mit 
SMBL SMBL SMBL SMBL SMBL SMBL SMBL 5
Zugegeben etwas umst„ndlich, aber man kann damit leben.

TEL MEMO SCHEDULE CALENDAR HOME WORLD REMINDER CAL
Hier schalten Sie zwischen den verschiedenen Funktionen um. Nur 
die Bereiche TEL, MEMO und REMINDER k”nnen per Daten�bertragung 
an den ATARI �berspielt werden. Auf gr”žeren CASIOs gibt es auch 
noch BUSINESS, eine erweiterte TEL-Funktion. Lassen Sie sich 
durch BUSINESS in der šbertragungs-Software nicht weiter 
irritieren, der kleine CASIO hat dies nicht - und sooo 
sinnvoll ist die Funktion auch nicht, schliežlich hat man mit TEL 
alles was man braucht.

DISP CHNG
Mit DISPlay CHaNGe schalten Sie von der 
Listenanzeige in die Einzelanzeige um, genau wie mit einem 
Doppelklick in 1ST-BASE auf den obersten Datensatz. In den 
Funktionen HOME und WORLD k”nnen Sie damit eine andere 
Zeitdarstellung einstellen.

FUNC
Die FUNCtion-Taste ist dazu da, die verschiedenen Men�punkte -wie 
Žndern, l”schen etc. auszuw„hlen. Meistens gibt es zwei Men�s, 
die Sie mit einmaligem und zweimaligem Dr�cken dieser Taste 
erreichen. Ein drittes Mal FUNC f�hrt wieder zur�ck zur Eingabe. 
Im ersten Men� sind die wichtigen Funktionen wie EDIT DELETE 
COPY, im zweiten Men� die selten benutzten Funktionen wie 
Daten�bertragung etc.

< NEXT SET
Die drei Tasten haben unterschiedliche Funktionen, wohingegen wir 
bei 1ST-BASE gewohnt sind, alles per RETURN-Taste zu machen. Beim 
CASIO geht das wegen des kleinen Displays aber nicht.

Die Return-Taste wird nur verwendet, wenn wirklich INNERHALB 
EINES FELDES ein Return eingegeben werden soll. Alle Felder des 
CASIOs sind von Natur aus mehrzeilig und wenn Sie in einem Feld 
ADDRESS ?
nach der Straže in der n„chsten Zeile Postleitzahl und Ort 
eingeben wollen, dann m�ssen Sie dazwischen die Return-Taste 
dr�cken. Es erscheint ein kleiner Pfeil, der anzeigt, daž die 
n„chste Zeile noch zu diesem Feld geh”rt.
Wenn Sie dagegen zum n„chsten Feld springen m”chten, um 
beispielsweise ein Bemerkung einzugeben, dann dr�cken Sie NEXT. 
Es erscheint ein Dreieck am Ende der Zeile, welches anzeigt, daž 
das Feld hier zuende ist.
Wenn alles eingegeben ist, speichern Sie den Datensatz mit der 
Taste SET (fast wie SHIFT-RETURN in 1ST-BASE).

CURSOR-Tasten
Cursor hoch und -tief bewegt den Cursor entsprechend weiter. 
Dabei ist es egal, ob Sie sich innerhalb eines mehrzeiligen 
Feldes bewegen oder ob Sie �ber die Feldgrenze hinweg in das 
n„chste Feld laufen. Mit SHIFT Cursor-links und SHIFT 
Cursorrechts gelangen Sie an das geweilige Ende des Feldes.

INS
Wenn Sie ein einzelnes Zeichen einf�gen wollen, m�ssen Sie mit 
den Cursortasten an die entsprechende Stelle gehen und INS 
dr�cken. Danach k”nnen Sie das Zeichen dort einf�gen. Einen 
generellen Einf�gemodus wie bei 1ST-BASE mit dem Haarnadelcursor 
gibt es nicht.

DEL
Genauso ist DEL nur das einfache L”schen des Zeichens �ber dem 
Cursor. Eine BACKSPACE-Taste, die links vom Cursor l”scht gibt es 
nicht.

MARK (SHIFT INS)
Die Markierung von Datens„tzen hat eine andere Bedeutung als das 
Anklicken eines Datensatzes in 1ST-BASE. Zun„chst m�ssen Sie den 
Datensatz mit FUNC 1 (EDIT) aufrufen, um die Markierung an- oder 
abzuschalten. Und dann bedeutet diese Markierung eher eine Art 
Schutzfunktion vor unbeabsichtigtem L”schen. Die Funktion 
FUNC FUNC 2 (ALL DELETE) l”scht n„mlich nur NICHT-markierte 
Datens„tze. Eine weitere Bedeutung von Markierungen ist nicht zu 
erkennen.

SEARCH
Es gibt ein generelles Problem, welches 1ST-BASE-Anwendern 
vielleicht nicht so bewužt ist, weil es unter 1ST-BASE l„ngst zur 
Selbstverst„ndlichkeit geworden ist: Grož- und Kleinbuchstaben 
sind auf dem CASIO f�r die Suchfunktion NICHT IDENTISCH. Das 
bringt nat�rlich das Problem mit sich, immer genau wissen zu 
m�ssen, ob etwas nun gerade grož- oder kleingeschrieben wurde. Da 
ist es weitaus praktischer, entweder alles grož- oder alles 
kleinzuschreiben. Ich pers”nlich bevorzuge die Kleinschrift, weil 
Sie lesbarer ist.

Es gibt zwei Suchfunktionen: Eine, die nur am Anfang des 
ersten Feldes sucht und eine, die alles durchsucht (wie bei 1ST-
BASE).
Erstere wird ganz normal �ber die SEARCH-Taste aufgerufen. Tippen 
Sie den Anfangsbuchstaben ein (oder auch die ersten zwei oder 
drei) und starten Sie mit SEARCH. Es wird dann eine Teilliste der 
Eintr„ge angezeigt, die mit diesen Buchstaben anfangen. Unten 
rechts wird "SEARCH" angezeigt, was dies kennzeichnet. Wenn 
Sie wieder auf die Gesamtliste schalten wollen, m�ssen Sie 
erneut SEARCH dr�cken und der Suchmodus wird aufgehoben 
(die Anzeige SEARCH verschwindet dann).
Weil diese Suchfunktion die am h„ufigsten gebrauchte Funktion 
�berhaupt ist, macht es Sinn, im Telefon-Verzeichnis die Namen in der Form
Nachnahme Vorname
einzugeben. Auf ein Komma wollen wir verzichten, weil es nur �ber 
die Tastenkombination SMBL-4 zu erreichen ist, w„hrend SPACE eine 
eigene -und auch noch grože- Taste hat.

Daneben gibt es eine Suchfunktion, die �ber die gesamten Daten 
l„uft und auch nach Wortfragmenten sucht, genau wie bei 1ST-BASE. 
Das kann allerdings bei grožen Datenbest„nden schon mal ein paar 
Sekunden dauern, denn der kleine CASIO hat keine ATARI-Power. 
Genau wie bei der normalen Suchfunktion geben Sie erst das 
gew�nschte Wort ein und dr�cken dann statt SEARCH aber SHIFT und 
SEARCH (Achtung! Nacheinander dr�cken!)

KEY
Die Schl�ssel-Taste fordert bei erstmaliger Bedienung zur Eingabe 
eines Passwortes auf - das MšSSEN SIE SICH MERKEN, denn Sie 
kommen sonst nie wieder da ran. Achten Sie auch darauf, daž Grož- 
und Kelinschreibung dieses Passwortes beachtet werden m�ssen. 
Sie beenden die Eingabe mit erneutem Dr�cken der KEY-Taste und 
befinden sich damit im "gesch�tzten Bereich". Dieser ist nichts 
weiter als eine zweite Datenbank f�r Telefonnummern, eine zweiter 
MEMO-Block usw. Sie k”nnen also auch zwei verschiedene 
Datenbanken mit ihrem CASIO verwalten - und im normalen und eine 
im gesch�tzten Bereich. Mit FUNC FUNC 1 haben Sie die 
M”glichkeit, einzelne Datens„tze von der einen in die andere 
Datenbank zu �bertragen.

OFF und ON
sind ganz normale Tasten, die vom CASIO-Betriebssystem wie alle 
anderen Tasten abgefragt werden. Daher kann ON w„hrend der 
normalen Eingabe als ganz normale Taste zum L”schen des 
aktuellen Feldes dienen. OFF schaltet den CASIO erst dann 
aus, wenn die aktuelle Operation beendet ist. Falls der Rechner 
noch mit irgendetwas besch„ftigt ist, dauert es ein bižchen, bis 
auf OFF geschaltet wird.

RESET
Auf der R�ckseite befindet sich ein RESET-Taster, der nur mit 
einem Kugelschreiber zu bedienen ist. Nach Bet„tigung von RESET 
kommt die Abfrage ALL DATA CLEAR Y/N, damit Sie sich 
nicht versehentlich ihre Daten l”schen.


Soweit unser eigenes Kurzhandbuch zum CASIO. Hier noch ein paar 
Ratschl„ge aus zweij„hriger Anwendung, damit Ihnen das Ger„t auch 
�ber Jahre hinaus Freude bereitet.

Die Daten sind wirklich sehr sicher. Mir selbst ist noch nie 
etwas verlorengegangen. Ein Grund ist, daž beim ™ffnen des 
Batteriefaches automatisch ein Schalter umgeschaltet wird 
(rechts neben der mittleren Batterie), der den CASIO in eine Art 
stromsparenden SLEEP-Modus bringt. In diesem Modus Daten zu 
verlieren ist schwer m”glich- Sie k”nnen in Ruhe die Batterien 
wechseln.

Noch etwas f�r solche, die alles wissen wollen: Links neben der 
linken Batterie ist unter einem Aufkleber ein Kontakt verdeckt. 
Wird der beim Einschalten geschlossen, l„uft ein Testprogramm, 
mit dem man das DISPLAY �berpr�fen kann, einen Speichertest und -
dump ausf�hren kann und anderes. CASIO macht mit diesem Programm 
wohl den End-Test, bevor der PASSED-Aufkleber vergeben wird...

Sie sollten den CASIO �brigens NIE in der Ges„žtasche mit 
sdich herumtragen. Das Geh„use ist aus 
Kunststoff und doch etwas biegsam. Wenn Sie sich da 
draufsetzen, kann die Hauptplatine einen Riž bekommen und ist 
dann ein f�r allemal hin.

Ansonsten ist der CASIO sehr robust. Einzig eine kleine Macke 
hat mich mal ge„rgert: Nach einigen Monaten regelm„žiger 
Benutzung schaltete sich das Ger„t manchmal beim Bet„tigen 
gewisser Tasten einfach ab. Des R„tsels L”sung: Schmutz war in 
das Geh„use gekommen und hatte sich zwischen den Federkontakten 
zur Batterie abgelagert. In so einem Fall bitte die Daten auf den 
ATARI �bertragen, das Geh„use aufschrauben und die Federkontakte 
(die Hauptplatine mit Batteriefach verbinden) mit Spiritus 
reinigen. Bei der Gelegenheit k”nnen diese Kontakte gleich etwas 
nachgebogen werden, damit der Kontakt besser ist.

Wir w�nschen Ihnen viel Spaž mit Ihrem CASIO.



X_CASIO.PRG  Dokumentation
--------------------------
Das X_CASIO.PRG stellt die elementaren Funktionen zur 
Daten�bertragung zur Verf�gung. Urspr�nglich sollte das Programm mal 
ein 1ST-BASE-Modul werden, jedoch reichte die Spezifikation dieser 
Programmierschnittstelle in der 1ST-BASE Version 2 noch nicht aus. 
Vielleicht gibt's mit 1ST-BASE V3.0 ein integriertes X_CASIO-Modul.
Dennoch ist auch jetzt schon ein sehr komfortables Arbeiten m”glich. 
Das Programm liest und schreibt 1ST-BASE-Dateien direkt, sodaž es 
nur noch notwendig ist, eine solche Datei f�r den Datenaustausch zu 
exportieren.

[PFAD]
Der Austausch der Daten erfolgt �ber die drei fest definierten 
Dateien TEL.1BF, MEMO.1BF und SCHEDULE.1BF, die die jeweiligen 
Inhalte von TEL, MEMO und SCHEDULE repr„sentieren (die REMINDER- 
Daten sind ebenfalls SCHEDULE-Eintr„ge, haben jedoch 
keine Jahreszahl und keinen Zeit-Eintrag). Die 1ST-BASE Anwendung 
CASIO.1B hat diese drei Dateien auf den K”rbchen A, B und C im 
Zugriff. Das X_CASIO-Programm macht nichts anderes, als diese drei 
Dateien zum oder vom CASIO zu �bertragen. Alle drei Dateien m�ssen 
sich im gleichen Ordner befinden, der im X_CASIO-Programm unter 
[Pfad] beliebig eingestellt werden kann.

DAS KABEL
Die šbertragung funktioniert nur mit dem mitgelieferten 
Spezialkabel. So mancher mag sich fragen, wo denn da das Problem 
ist, aber das Kabel ist eben nicht nur ein Kabel sondern beinhaltet 
im Stecker eine kleine Platine mit allerlei Elektronik. Diese 
Elektronik funktioniert nur, wenn Sie mit Strom versorgt wird, der 
weder am CASIO noch am seriellen ATARI-Port anliegt. Und damit 
man nicht ein extra Netzteil f�r den Stecker braucht, holt sich 
diese kleine Stecker-Platine den Strom mittels eines kleinen 
"Kraftwerks" aus f�r diese Anwendung unbenutzten Datenleitungen. 
So, jetzt wissen Sie auch, warum manch andere Pocketdatenbank ein 
extra Computer-Link ben”tigt, welches dann gr”žer und teurer als die 
ganze Pocketdatenbank ist.

[PORT]
Im šbertragungsteil des X_CASIO.PRG l„žt sich zum einen der [Port] 
und zum anderen die [Baud]-Rate (=šbertragungsgeschwindigkeit) 
einstellen. Mit [Port] ist immer der gew�nschte serielle Port 
gemeint, von dem es in der Regel nur einen einzigen gibt. Am ST ist 
dieser Port 25polig, mit einem Telefonh”rer beschriftet und 
m„nnlich. An TTs, ST-BOOKs, Mega-STEs und FALCONs ist der Port 
9polig, ebenfalls m„nnlich und mit MODEM oder MODEM1 bezeichnet. F�r 
diese Rechner brauchen Sie einen Adapter (wie bereits oben erw„hnt), 
um das Kabel anschliežen zu k”nnen. Der TT hat zus„tzlich noch drei 
weitere -ebenfalls 9polige- Ports namens MODEM2, SERIAL1 und 
SERIAL2.

Das Port-Problem ist ein ATARI-spezifisches Problem. Einerseits sei 
der Programmierer angehalten, "sauber" zu programmieren, also die 
bereitgestellten Betriebssystemaufrufe zu verwenden, andererseits 
funktionieren diese Routinen gerade bei den seriellen Ports beim 
ATARI nur in den seltensten F„llen. Ok, das erste TOS 1.0 hatte 
einen Fehler, der dann im TOS 1.2 behoben wurde, aber schon in TOS 
1.4 und verschiedenen sp„teren TOSsen (bis zu den heutigen neuen 
Versionen) immer wieder mal drin war und mal nicht. Reinstes Chaos 
also, das mit verschiedenen Patch-Programmen f�r den AUTO-Ordner ein 
Ende finden sollte. Aber auch die Patches von ATARI haben nicht 
immer funktioniert...

Nun gibt es im X_CASIO mehrere "saubere" und "schmutzige" 
M”glichkeiten, den ersten (oder einzigen) Modem-Port anzusteuern. 
Die Auswahl [MFP direct] geht direkt auf den seriellen Chip und 
funktioniert eigentlich immer - geht aber am Betriebssystem vorbei. 
Dann gibt es noch die "sauberen" L”sungen [AUX BIOS] (�ber die 
standardm„žigen Betriebssystem-Routinen, [AUX vector] �ber eine seit 
TOS 1.2 eingef�hrte Einsprungtabelle (Absturz bei TOS 1.0!) und �ber 
die in den offiziellen TT-Aufruf MODEM1 (Absturz bei TOS 1.x). Wie 
gesagt, alle diese Einstellungen sind unterschiedliche 
Ansteuerungsarten des ERSTEN (oder EINZIGEN) seriellen Ports. Falls 
die voreingestellte "saubere" [AUX Vector]-Methode nicht 
funktioniert, sollten Sie [MFP direct] anw„hlen und sich einen 
feuchten Kehricht um irgendwelche Prinzipien scheren - das 
funktioniert wenigstens.
Die anderen Einstellungen MODEM2 und SERIAL2 betreffen tats„chlich 
auch die anderen Ausg„nge am TT. Da die Routinen im Betriebssystem 
hier fehlerfrei sind, gibt es da keine unterschiedlichen 
M”glichkeiten.

[BAUD]
Mit dieser Einstellung k”nnen Sie die šbertragungsgeschwindigkeit 
einstellen. Die muž auf den gleichen Wert gestellt werden wie am 
CASIO im SET UP (dazu sp„ter). Sie sollten mit einer m”glichst 
langsamen Geschwindigkeit anfangen und sp„ter eine schnellere 
probieren. Nicht immer vertragen die kleinen CASIOs auch die 
Geschwindigkeit, die sich einstellen l„žt...
Die sonst �blichen serielle Parameter PARITY und BIT LENGTH lassen 
sich nicht einstellen. Es wird immer NO PARITY und BIT LENGTH=7 
verlangt, alles andere w„re nur langsamer und bringt keine Vorteile.

SCHNELL AUSPROBIERT
Jetzt kommt das erste Erfolgserlebnis. Starten Sie 1STBASED.PRG und 
schauen sich mal die drei K”rbchen mit unseren Testdaten an. Diese 
Daten werden jetzt auf Ihren CASIO �bertragen:
Kabel angeschlossen, X_CASIO.PRG gestartet, ggf. [Port] [MFP direct] 
ausgew„hlt und los geht's. Stellen Sie am CASIO gem„ž den 
Anweisungen die Parameter ein, klicken Sie auf den 
[Laden]-Pfeil (es werden die Testdaten geladen) und 
senden Sie die mit [Senden] zum CASIO. Voil , funktioniert 
also, jetzt geht's Ihnen besser und damit haben Sie den Kopf frei 
f�r etwas tiefgreifendere šberlegungen.

ABBRUCH
Falls irgendetwas nicht geklappt hat und die šbertragung "h„ngt", 
k”nnen Sie mit der Tastenkombination CTRL-SHIFT-ALT einen Abbruch 
herbeif�hren. Also, genau wie bei 1ST-BASE, einfach die drei Tasten 
links unten dr�cken und kurz festhalten. Dann den korrekten Sitz des 
Kabels pr�fen, ggf. einen anderen [Port] ausprobieren und nochmal...

HINTERGRšNDIGES
Generell ist anzumerken, daž zwar X_CASIO in beide Richtungen Daten 
�bertragen kann, daž es aber nicht immer sinnvoll ist, auch 
wirklich auf beiden Rechnern (ATARI und CASIO) die Daten zu 
ver„ndern. Dazu kommt, daž viele auf ihrem ATARI ungeheure 
Datenmengen haben, die nat�rlich in den kleinen CASIO nicht 
hineinpassen und dort auch nur unn”tigen Ballast bedeuten w�rden. Es 
ist daher ratsam, nur die wirklich f�r unterwegs bedeutungsvollen 
Daten in ihrer Datenbank zu markieren und auch nur diese Daten zu 
�bertragen.

Am besten legen Sie dazu ein neues Feld an, welches z.B. die 
Bezeichnung CASIO tr„gt. Man k”nnte jetzt bei diesem Feld 
einfach ein "x" als Markierung eintragen, um die relevanten 
Datens„tze f�r den CASIO zu markieren. Sinnvoller ist allerdings, 
als Markierung "Firma Leerstelle Nachnahme Leerstelle Vorname" in 
Klein-(oder wahlweise auch Grož-)schrift einzutragen. Dieses Feld 
wird dann in das erste Feld auf dem CASIO �bertragen und beinhaltet 
einen sortierf„higen (und in Grož-/Kleinschrift einheitlichen) 
NAMEn. Aužerdem k”nnen Sie mit dem einfachen Suchbegriff CASIO>0 
jederzeit eine Teilliste der an den CASIO zu �bertragenen Datens„tze 
zusammenstellen.

Richten Sie also ein neues Feld "CASIO" ein und gehen Sie 
anschliežend Ihren Datenbestand durch, um die Felder zu markieren. 
Sie k”nnten jetzt �berall von Hand im CASIO-Feld den entsprechenden 
Eintrag machen, aber der Mensch ist ja von Natur aus faul und wozu 
gibt es denn im 1ST-BASE die Ersetzen-Funktion. Also, Sie wollen bei 
allen selektierten Datens„tzen in Kleinschrift den Eintrag "Firma 
Leerstelle Nachname Leerstelle Vorname" in das CASIO-Feld zaubern 
und schreiben deshalb beim Ersetzen als Formel

 lower$(trim$(Firma$+" "+Name$+" "+Vorname$))
oder
 upper$(trim$(Firma$+" "+Name$+" "+Vorname$))

falls Sie lieber in Grožschrift arbeiten. Die gleiche Formel k”nnen 
Sie unter "Tabelle umgestalten.." auch als variable Vorbelegung 
eintragen, so daž das Feld immer automatisch gef�llt wird, wenn es 
mit dem Cursor durchlaufen wird. Setzen Sie am besten gleich in das 
darauffolgende Feld einen "Tab-Stop", damit Sie die automatsche 
Eingabe mit der Tab-Taste bei Bedarf �berspringen k”nnen.

Wenn Sie einmal Ihre Datei um dieses CASIO-Feld erg„nzt haben, ist 
der Rest leicht: Sie gehen auf "Export", w„hlen unter [Parameter] 
das 1ST-BASE Systemformat aus und exportieren sich eine TEL.1BF. Da 
der CASIO 9 Felder hat, k”nnen in dem Selektor bis zu 9 Felder 
angew„hlt werden. Die Felder heižen

Nr im CASIO ...und werden gef�llt mit ihren Datenbankfeldern
------------------------------------------------------------
1. NAME     CASIO     (beinhaltet Name und Vorname)
2. TEL      Tel
3. ADDRESS  Straže
4. FREE 1   PLZ
5. FREE 2   Ort
6. FREE 3   z.B. Fax
7. FREE 4   z.B. Geburtsdatum
8. FREE 5   z.B. Kontoverbindung
9. FREE 6   z.B. Bemerkung

Voil , das war's auch schon. Die so erzeugte TEL.1BF kann direkt vom 
X_CASIO.PRG �bertragen werden.

Nun fragen Sie nat�rlich, wie der Weg zur�ck wieder geht. Wenn Sie 
sowohl am CASIO, als auch am ATARI neue Daten erfassen, werden Sie 
fr�her oder sp„ter vor dem Problem stehen, daž Sie nicht mehr 
wissen, welcher von beiden Datenbest„nden der aktuellere ist. Auch 
hier bietet 1ST-BASE zwar einfache M”glichkeiten, mittels 
Datenabgleich die Daten wieder in alt und neu zu trennen, aber als 
sehr praktisch hat es sich erwiesen, neue Adressen auf dem CASIO mit 
einem "!" beginnen zu lassen. Solchermažen markierte Datens„tze 
werden auf dem CASIO immer nach oben sortiert und lassen sich sp„ter 
bequem auf den ATARI �bertragen.

An eines sollten Sie bei der šbertragung aber immer denken:
Es gibt einen normalen und einen mit Passwort gesch�tzten Bereich 
auf Ihrem CASIO. Sie d�rfen nie vergessen, daž dies zwei ganz 
unterschiedliche Paar Schuhe sind. Wenn Sie also ein Komplett-Backup 
anfertigen wollen, m�ssen Sie die Funktion "Empfangen" zun„chst im 
normalen und dann nochmal im gesch�tzten Bereich durchlaufen.

Falls der Datentransfer NICHT klappt, denken Sie bitte an folgendes: Der 
Stecker muž FEST im CASIO eingesteckt werden! Am Ende klickt's noch mal, 
bevor er richtig sitzt. Nur dann funktioniert die šbertragung!


Und zum Abschluž noch ein Tip f�r den Profi:
Es gibt noch eine komfortablere M”glichkeit der Datenaufbereitung, 
die aber einige weitere Vorbereitungen erfordert, daf�r aber 
sp„ter einfacher in der Bedienung und viel flexibler ist: 
Das Schreiben eines Reports auf Disk. Ein solcher Report versetzt 
Sie in die Lage, auch komplexere Sachen zu machen und z.B. mehrere 
Felder f�r die šbertragung zusammenzufassen. Gehen Sie auf 
"Ausgeben", w„hlen Sie als Ger„t "Diskette" und erstellen Sie mit 
[ Neu ] z.B. folgenden Report:

#REPORT šbertragung an CASIO
PRINT "NAME: ";CASIO$
PRINT "TEL: ";Tel$;
IF Fax$>""          'Fax$ dazu, falls vorhanden
PRINT "/";Fax$;
ENDIF
PRINT               'abschliežendes <cr><lf>
PRINT "ADDRESS: ";Straže$  'Feld mit Straže, PLZ und Ort
PRINT PLZ$;" ";Ort$
PRINT "FREE1: ";Geb_Datum$     'Geburtsdatum f�r FREE 1
PRINT "FREE2: ";BLZ$;" ";Kto$  'BLZ und Konto f�r FREE2
PRINT "FREE3: ";Bemerkung$(1)  'erste Bemerk.zl f�r FREE3

Dieser Report erzeugt eine Datei, die sich mit 1ST-BASE im Format 
ASCII-Dokument problemlos importieren und als TEL.1BF abspeichern 
l„žt. Wie Sie sehen, er”ffnet Ihnen diese Variante allerlei 
M”glichkeiten. Sicher haben Sie noch weitere Ideen...

Hier nochmal die Bestell-Information: Das komplette X_CASIO-Paket 
bestehend aus Software plus Spezialkabel gibt's f�r DM 89,- bei 
unten genannter Adresse. F�r den Betrieb an einem ATARI-TT oder 
Mega-STE brauchen Sie einen Adapter "9pol-Buchse auf 25pol Stift". 
Die seriellen Ports an diesen Rechnern sind n„mlich 9polig, unser 
šbertragungskabel hingegen endet 25polig. Falls Sie keinen solchen 
Adapter haben, bestellen Sie den am besten gleich mit (kostenlos).

Wir w�nschen Ihnen viel Spaž mit ihrer CASIO Pocketdatenbank.

VICTOR GmbH
Halbmond 8
D-21481 Lauenburg
Tel. 04153-52323 (Funktel. 0171-6236130)
Fax 04153-51048