SetGMC V9.2              Bedienungsanleitung                   Seite 1





     ›1mNAME 

          ›0mSetGMC - Konfigurierungsprogramm für GMC 



     ›1mSYNOPSIS 

          ›0mSetGMC [-f <set file name>]|[[DEF] <Command> <Argument(s)>] 



     ›1mBESCHREIBUNG 

               ›0mMit   SetGMC   können   GMC-Prozesse  (Console-Handler)
          konfiguriert werden.  Dies kann für ein  einzelnes  Kommando
          über  die Kommandozeile erfolgen, interaktiv durch separaten
          Prompt oder durch Einlesen einer Datei.  


       Parameter 

               In der Datei <set file name>  sind  die  Kommandos  und
          ihre Argumente  enthalten.    Die  Syntax  wird weiter unten
          beschrieben.  

               Wenn kein Dateiname verwendet wird, kann  ein  Kommando
          mit Argumenten  als Parameter angegeben.  DEF gibt dabei an,
          daß das Kommando als globale  Einstellung  verwendet  werden
          soll.  

               Falls  weder  ein  Dateiname  noch ein Befehl angegeben
          wird, geht SetGMC in den Interaktiv-Modus. Es wird dann  ein
          spezieller  Prompt  ausgegeben  und  auf Kommandos gewartet.
          Der Interaktiv-Modus wird durch Ctrl-\ wieder verlassen.  


       Kommandos 

          INS ON|OFF 
          Einfüge-Modus ein/aus 

          TAB ON|OFF 
          Datei-/Verzeichnisnamen-Erweiterung ein/aus 

          HELP ON|OFF 
          Hilfstasten-Funktion ein/aus 

          PATH ON|OFF 
          Aktueller Verzeichnispfad im Fenstertitel ein/aus 

          FKEYS ON|OFF 
          Funktionstasten ein/aus 

          NEWSIZE ON|OFF 
          Prompt-Neudarstellung bei Größenänderungen ein/aus 




     SetGMC V9.2                                                   21.07.90


     SetGMC V9.2              Bedienungsanleitung                   Seite 2


          BEEP <v> <c> <d> 
          Die Lautstärke kann durch v bestimmt werden.  Bei 0 wird die
          Funktion abgeschaltet, Maximalwert ist 64. c gibt die  Dauer
          des Tonsignals  an.    Die  Werte  können  zwischen 1 und 10
          liegen.  Mit d kann der  Zeitraum  in  Sekunden  eingestellt
          werden,  der  zwischen dem Zeitpunkt des Zurücksendens eines
          Read-Packets und dem Empfang des nächsten vergehen muß, also
          normalerweise  der  Zeitraum  zwischen   dem   Drücken   der
          RETURN-Taste   und  der  Darstellung  eines  neuen  Prompts.
          Gültige Werte für d liegen zwischen 0 und 65535.  

          BUFFER <n> 
          Die Zahl n legt die Größe des Puffers  zur  Speicherung  der
          Ausgaben fest.   Der Bereich geht von 4096 bis 999999 Bytes,
          eine Verkleinerung wird dabei ignoriert.  

          PAGELEN <n> 
          Mit diesem Kommando wird die Seitenlänge des  Ausdrucks  des
          Bildschirmpuffers bestimmt.     Gültige  Werte  für  n  sind
          0,40..99, dabei schaltet 0 die Einstellung  der  Seitenlänge
          ab.  

          XY <x> <y> 
          x und y geben die Position der linken, oberen Ecke des Icons
          an.     Wenn   die   Maximalwerte   des   aktuellen   Screen
          überschritten werden sollten, wird das Icon an  den  rechten
          bzw.  unteren Rand gesetzt.  

          SCRIPT <filename> 
          Die Datei filename wird als Script-File geöffnet.  Wenn kein
          Dateiname  angegeben  wird,  bedeutet das, daß eine göffnete
          Datei geschlossen  wird.    Dieses  Kommando  kann  nur  zur
          lokalen Konfigurierung verwendet werden.  

          <q>F<n> "<string>" 
          Dieses  Kommando  ermöglicht  es die Funktionstasten in vier
          Ebenen zu belegen.  Der Qualifier  der  Funktionstaste  wird
          mit  q  angegeben  ('','S','C','A'),  n  ist  die Nummer der
          Funktionstaste.  Die  Belegung  der  Funktionstaste  muß  in
          Anführungszeichen gesetzt    werden.        Innerhalb    der
          Anführungszeichen können weitere  Anführungszeichen  stehen,
          die dann so in die Belegung übernommen werden.  

          BS <n><s><c><a> 
          DEL <n><s><c><a> 
          CUL <n><s><c><a> 
          Cur <n><s><c><a> 
          Mit  Hilfe  dieser  Kommandos werden die Löschtasten und die
          Cursortasten (links/rechts)  gesetzt.    n,s,c,a  geben  die
          Funktionen  der Tasten mit den entsprechenden Qualifiern an.
          Möglich sind die folgenden Funktionen: 

            -  Keine Funktion: 0 

            -  Cursor nach links/Löschen Zeichen vor Cursor: 1 

            -  Cursor nach rechts/Löschen Zeichen unter Cursor: 2 

            -  Cursor zum vorigen Wort/Löschen bis Wortanfang: 3 




     SetGMC V9.2                                                   21.07.90


     SetGMC V9.2              Bedienungsanleitung                   Seite 3


            -  Cursor zum nächsten Wort/Löschen bis Wortende: 4 

            -  Cursor zum Zeilenanfang/Löschen zum Zeilenanfang: 5 

            -  Cursor zum Zeilenende/Löschen bis Zeilenende: 6 

            -  Zeile löschen: 7 


               Die Löschfunktionen  können  nur  mit  den  Löschtasten
          verwendet   werden,  die  Bewegungsfunktionen  nur  mit  den
          Cursortasten.  

               Wenn globale Konfigurierung eingesetzt wird, müssen die
          Editierungstasten explizit eingestellt werden,  da  sonst  0
          (keine Funktion) als Voreinstellung verwendet wird.  



     ›1mSIEHE AUCH 

          ›0mGMC.Doc 



     ›1mFehler 

          ›0mKeine bekannt 



     ›1mBEMERKUNGEN 

               ›0mgehalten werden (z.B. mit ARes oder Resident).  

               Lokale  Konfigurierung  hat  immer nur Auswirkungen auf
          den GMC-Prozeß in dessen  Fenster  SetGMC  ausgeführt  wird.
          Bei  Ausführung  in  einem  Nicht-GMC-Fenster  werden lokale
          Kommandos (ohne DEF) mit einer Fehlermeldung quittiert.  

               Die  Versionsnummern  von   SetGMC   und   GMC   müssen
          übereinstimmen.  





















     SetGMC V9.2                                                   21.07.90