SetGMC V9.8              Bedienungsanleitung                   Seite 1





     ›1mNAME 

          ›0mSetGMC - Konfigurierungsprogramm für GMC 



     ›1mSYNOPSIS 

          ›0mSetGMC [-f <set file name>]|[[DEF] <Command> <Argument(s)>] 



     ›1mBESCHREIBUNG 

               ›0mMit   SetGMC   können   GMC-Prozesse  (Console-Handler)
          konfiguriert werden.  Dies kann für ein  einzelnes  Kommando
          über  die Kommandozeile erfolgen, interaktiv durch separaten
          Prompt oder durch Einlesen einer Datei.  


       Parameter 

               In der Datei <set file name>  sind  die  Kommandos  und
          ihre Argumente  enthalten.    Die  Syntax  wird weiter unten
          beschrieben.  

               Wenn kein Dateiname verwendet wird, kann  ein  Kommando
          mit Argumenten  als Parameter angegeben.  DEF gibt dabei an,
          daß das Kommando als globale  Einstellung  verwendet  werden
          soll.  

               Falls  weder  ein  Dateiname  noch ein Befehl angegeben
          wird, geht SetGMC in den Interaktiv-Modus. Es wird dann  ein
          spezieller  Prompt  ausgegeben  und  auf Kommandos gewartet.
          Der Interaktiv-Modus wird durch Ctrl-\ wieder verlassen.  


       Kommandos 

          INS ON|OFF 
          Einfüge-Modus ein/aus 

          HELP ON|OFF 
          Hilfstasten-Funktion ein/aus 

          PATH ON|OFF 
          Aktueller Verzeichnispfad im Fenstertitel ein/aus 

          FKEYS ON|OFF 
          Funktionstasten ein/aus 

          NEWSIZE ON|OFF 
          Prompt-Neudarstellung bei Größenänderungen ein/aus 
          Die Funktion wird bei SIMPLE_REFRESH-Fenstern ignoriert.  

          BEEP <v> <c> <d> 
          Die Lautstärke kann durch v bestimmt werden.  Bei 0 wird die
          Funktion abgeschaltet, Maximalwert ist 64. c gibt die  Dauer


     SetGMC V9.8                                                   30.10.90


     SetGMC V9.8              Bedienungsanleitung                   Seite 2


          des Tonsignals  an.    Die  Werte  können  zwischen 1 und 10
          liegen.  Mit d kann der  Zeitraum  in  Sekunden  eingestellt
          werden,  der  zwischen dem Zeitpunkt des Zurücksendens eines
          Read-Packets und dem Empfang des nächsten vergehen muß, also
          normalerweise  der  Zeitraum  zwischen   dem   Drücken   der
          RETURN-Taste   und  der  Darstellung  eines  neuen  Prompts.
          Gültige Werte für d liegen zwischen 0 und 65535.  

          BUFFER <n> 
          Die Zahl n legt die Größe des Puffers  zur  Speicherung  der
          Ausgaben fest.   Der Bereich geht von 4096 bis 999999 Bytes,
          eine Verkleinerung wird dabei ignoriert.  

          PAGELEN <n> 
          Mit diesem Kommando wird die Seitenlänge des  Ausdrucks  des
          Bildschirmpuffers bestimmt.     Gültige  Werte  für  n  sind
          0,40..99, dabei schaltet 0 die Einstellung  der  Seitenlänge
          ab.  

          XY <x> <y> XY <x> <y> <x> <y> <w> <h> (KS 2.0 Version) 
          x und y geben die Position der linken, oberen Ecke des Icons
          an.     Wenn   die   Maximalwerte   des   aktuellen   Screen
          überschritten werden sollten, wird das Icon an  den  rechten
          bzw.  unteren Rand gesetzt.  

          Bei  der  KS  2.0  Version wird mit diesem Befehl zusätzlich
          Größe und Position des MAXWINDOW-Fenster  angegeben.    Auch
          hier  gilt  das  Bereichsüberschreitungen  Maximalgröße bzw.
          Position am rechten und/oder unteren Rand zur Folge haben.  

          SCRIPT <filename> 
          Die Datei filename wird als Script-File geöffnet.  Wenn kein
          Dateiname angegeben wird, bedeutet das,  daß  eine  göffnete
          Datei geschlossen  wird.    Dieses  Kommando  kann  nur  zur
          lokalen Konfigurierung verwendet werden.  

          <q>F<n> "<string>" 
          Dieses Kommando ermöglicht es die  Funktionstasten  in  vier
          Ebenen zu  belegen.    Der Qualifier der Funktionstaste wird
          mit q angegeben  ('','S','C','A'),  n  ist  die  Nummer  der
          Funktionstaste.  Die  Belegung  der  Funktionstaste  muß  in
          Anführungszeichen gesetzt    werden.        Innerhalb    der
          Anführungszeichen  können  weitere Anführungszeichen stehen,
          die dann so in die Belegung übernommen werden.  

          BS <n><s><c><a> 
          DEL <n><s><c><a> 
          CUL <n><s><c><a> 
          Cur <n><s><c><a> 
          Mit Hilfe dieser Kommandos werden die  Löschtasten  und  die
          Cursortasten (links/rechts)  gesetzt.    n,s,c,a  geben  die
          Funktionen der Tasten mit den entsprechenden Qualifiern  an.
          Möglich sind die folgenden Funktionen: 

            -  Keine Funktion: 0 

            -  Cursor nach links/Löschen Zeichen vor Cursor: 1 

            -  Cursor nach rechts/Löschen Zeichen unter Cursor: 2 




     SetGMC V9.8                                                   30.10.90


     SetGMC V9.8              Bedienungsanleitung                   Seite 3


            -  Cursor zum vorigen Block/Löschen bis Blockanfang: 3 

            -  Cursor zum nächsten Block/Löschen bis Blockende: 4 

            -  Cursor zum vorigen Wort/Löschen bis Wortanfang: 5 

            -  Cursor zum nächsten Wort/Löschen bis Wortende: 6 

            -  Cursor zum Zeilenanfang/Löschen zum Zeilenanfang: 7 

            -  Cursor zum Zeilenende/Löschen bis Zeilenende: 8 

            -  Zeile löschen: 9 


               Die  Löschfunktionen  können  nur  mit  den Löschtasten
          verwendet  werden,  die  Bewegungsfunktionen  nur  mit   den
          Cursortasten.  

               Wenn globale Konfigurierung eingesetzt wird, müssen die
          Editierungstasten  explizit  eingestellt  werden, da sonst 0
          (keine Funktion) als Voreinstellung verwendet wird.  

               Ab   Version   9.4   sind    zwei    neue    Funktionen
          hinzugekommen.   Dadurch  haben  sich  die Bezeichnungen und
          Funktionsnummern geändert.  Eine genauere Beschreibung steht
          in GMC.Doc zur Verfügung.  

          TAB <n><s><c><a> 
          Datei-/Verzeichnisnamen-Erweiterung:  anzuzeigende   Objekte
          auswählen.   Jede  der  vier  Zahlen gibt an, welche Objekte
          dargestellt werden sollen.  Die Zahlen werden als Bit-Muster
          interpretiert.  Bit 2 gibt an,  daß  info-Dateien  angezeigt
          werden sollen.   Bit 1 steht für Verzeichnisse und Bit 0 für
          normale Dateien.  

          Beispiele: 

               TAB 1427 
               Nur TAB: normale Dateien; S-TAB:  info-Dateien;  C-TAB:
               Verzeichnisse;  A-TAB:  alle Dateien und Verzeichnisse.
               Funktion wie bisher TAB ON.  

               TAB 7777 
               TAB mit allen Qualifiern: alles anzeigen.  

               TAB 0000 
               Nichts   wird   angezeigt   (es   werden   auch   keine
               Verzeichnisse durchsucht).    Voreinstellung,  Funktion
               wie bisher TAB OFF.  



     ›1mSIEHE AUCH 

          ›0mGMC.Doc 







     SetGMC V9.8                                                   30.10.90


     SetGMC V9.8              Bedienungsanleitung                   Seite 4


     ›1mFehler 

          ›0mKeine bekannt 



     ›1mBEMERKUNGEN 

               ›0mDer Code zu SetGMC ist reentrant geschrieben.    SetGMC
          kann  daher  resident  gehalten  werden  (z.B. mit ARes oder
          Resident).  

               Lokale Konfigurierung hat immer  nur  Auswirkungen  auf
          den  GMC-Prozeß  in  dessen  Fenster SetGMC ausgeführt wird.
          Bei Ausführung  in  einem  Nicht-GMC-Fenster  werden  lokale
          Kommandos (ohne DEF) mit einer Fehlermeldung quittiert.  

               Die   Versionsnummern   von   SetGMC   und  GMC  müssen
          übereinstimmen, sonst wird eine Fehlermeldung erzeugt.  












































     SetGMC V9.8                                                   30.10.90