DITHER V1.1:  Programm zum Erzeugen von Dithermatrizen f�r GEMVIEW.
(Juni 1993)   Das Programm ist FREEWARE.
              
Dieses Programm ist nur sinnvoll in Verbindung mit GEMVIEW 
einzusetzten.



Autor: Alexander Clauss
       Stresemannstr. 44
       64297 Darmstadt

email: aclauss@rbg.informatik.th-darmstadt.de




Kurzbeschreibung
----------------

DITHER.PRG kann auch als Accessory benutzt werden, wenn man es
in DITHER.ACC umbenennt.


Was ist eine Dithermatrix?
--------------------------
Eine Dithermatrix ist ein Feld mit 16x16 Punkten. Jeder Punkt dieses 
Feldes beinhaltet einen Helligkeitswert (Graustufe) zwischen 
0 (schwarz) und 255 (weiá).
Das Ordered-Dither-Verfahren von GEMVIEW benutzt Dithermatrizen um 
Farb- oder Graustufenbilder in monochrome Bilder zu verwandeln. Farben 
(bzw. Graustufen) m�ssen mit den Farben weiss und schwarz nachgebildet 
werden. Jeder Pixel des Bildes bekommt entsprechend der Farbe einen 
Helligkeitswert (Graustufe) zwischen 0 (schwarz) und 255 (weiss) 
zugeordnet. Dann wird dieser Wert mit dem entsprechenden Wert der 
Dithermatrix verglichen; ist der Wert kleiner (d.h. dunkler) oder 
gleich dem Wert in der Dithermatrix wird ein schwarzer Punkt gesetzt, 
sonst ein weisser Punkt. 
Der Punkt in der Dithermatrix, der zum Vergleich herangezogen wird, 
berechnet sich folgendermassen:
  x_dither = x_bild mod 16
  y_dither = y_bild mod 16



Groáes Feld (Dithermatrix)
---------------------------
Hier setzt man mit gedr�cktem Mausknopf die Punkte der Dithermatrix 
in der aktuellen Graustufe. Dr�ckt man zus„tzlich eine SHIFT-Taste 
werden die Punkte gel”scht.

Slider
------
Auswahl der aktuellen Graustufe (0...255).

Modus
-----
256 Graustufen (256 G):
Ein: Darstellung der Dithermatrix als Graustufenbild. Alle 256 Grau-
---- stufen werden dargestellt. In dieser Darstellung kann man die 
     Matrix gut bearbeiten; man kann aber schwer erkennen, wie eine 
     bestimmte Graustufe eines Bildes, das mit dieser Matrix be-
     arbeitet wird, aussehen w�rde.
Aus: In dieser Darstellung der Matrix kann man genau erkennen, wie 
---- die aktuelle Graustufe (am Slider eingestellt) ausehen w�rde, 
     wenn man sie mit der Matrix bearbeitet. Alle dunkelgrauen und 
     schwarzen Punkte w„ren in dieser Graustufe gesetzt, alle hell-
     grauen und weiáen Punkte w„ren nicht gesetzt.
     Schwarze Punkte: Punkte in der aktuellen Graustufe.
     Weiáe Punkte: Punkte, welche noch nicht definiert wurden (sie 
     werden wie Punkte der Graustufe 0 behandelt). 
     Zum Bearbeiten der Matrix ist diese Darstellung aber wenig 
     geeignet.

Test (CTRL-T)
-------------
Ein Grauverlauf wird mit der Dithermatrix bearbeitet und angezeigt.
Man sieht hier, welche Wirkung die Dithermatrix auf die 256 Grau-
stufen hat.
Diesen Button ein zweites mal anw„hlen, um den Test auszuschalten.



Undo (UNDO)
-----------
Die letzte Žnderung an der Matrix wird widerrufen. 


Heller
------
Bearbeitet man ein Bild mit dieser Matrix, wird es jetzt etwas heller 
werden. Die Matrix selbst wird im '256 G'-Modus dunkler dargestellt
(siehe: Definition der Dithermatrix in 'Was ist eine Dithermatrix').


Dunkler
-------
Bearbeitet man ein Bild mit dieser Matrix, wird es jetzt etwas dunkler 
werden. Die Matrix selbst wird im '256 G'-Modus heller dargestellt.


L”schen (CTRL-E), 
Laden (CTRL-O), 
Speichern (CTRL-S),
Ende (RETURN,ENTER,CTRL-Q)
--------------------------
Diese Funktionen ben”tigen wohl keine Erkl„rung.