TTTTTTTT   PPPPPPPP  KK    KK
                       TT      PP    PP  KK   KK 
                       TT      PP    PP  KK  KK  
                       TT      PPPPPPP   KKKKK   
                       TT      PP        KK  KK  
                       TT      PP        KK   KK  
                       TT      PP        KK    KK



        Terminal PacKet pour le TNC-2 et IBM-PC ou compatible


                                 par

                                FC1EBN
                            Gerard Regnard
                             Mocquesouris
                        77220 Tournan en Brie
                             F R A N C E

      CE PROGRAMME EST ABSOLUMENT GRATUIT ET NE PEUT ETRE VENDU
                    SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT

           Sa diffusion est libre a la condition ci-dessus.



























TPK version 1.64                                            21/03/1991


                          Table de reference
                          ------------------

     Possibilites de TPK ......................................  2
     Installation .............................................  3
     Connexion du TNC au micro-ordinateur .....................  4
     Les ports serie ..........................................  5
     Gestion de la liaison serie ..............................  6
     Utilisation d'un driver serie externe ....................  6
     Utilisation avec un KAM ..................................  7
     Utilisation avec un PK232 ................................  7
     Gestion des station entendues et connectees ..............  8
     Retour en arriere : le mode "revue" ......................  9
     Ecriture sur disque au fil de l'eau ......................  9
     Imprimante ............................................... 10
     Acces au DOS ............................................. 10
     Connexion a une station .................................. 10
     Les commandes a distance ................................. 10
     Commandes clavier : touches ALT .......................... 13
                         touches de fonction .................. 14
     Touches de fonction programmables ........................ 15
     Macro-commandes .......................................... 16
     Programmation d'un evenement a une heure determinee ...... 17
     Fichiers programmes ...................................... 17
     Syntaxe des commandes .................................... 19
     Les fichiers de configuration : CONFIG.TPK ............... 24
                                     TPK.CFG .................. 24
     Les fichiers de TPK ...................................... 24
     TPK et les repertoires ................................... 26
     Les transferts de fichiers ............................... 28
     Reprise de transfert ..................................... 29





























                                                               Page 1

TPK version 1.64                                            21/03/1991

                         Possibilites de TPK.
                         --------------------

     TPK  est le successeur de PK1PC (programme pour le PK1) et a  ete 
ecrit  dans le meme esprit.Il reprend donc les memes fonctions qui ont 
ete ameliorees et d'autres lui ont ete ajoutees.
     Ce  n'est en aucun cas un programme de mini-BBS comme j'ai pu  le 
lire a plusieurs occasions pour PK1PC !!!!  (meme s'il est possible de 
laisser  un  message !) .  C'est simplement un programme  de  terminal 
specialise pour le packet radio .

     Principales caracteristiques :

     Affichage :  en couleur sur ecrans CGA ,  EGA (25 ou 43  lignes), 
VGA  (25 ou 50 lignes) .  Les modes monochromes (Hercules etc) sont en 
principe supportes ,  mais je n'ai pas eu l'occasion de faire moi meme 
des  essais  avec ce type de cartes .  Avec les cartes EGA ou  VGA  en 
emulation  monochrome tout est OK ,  il faut simplement reprendre  les 
parametres de couleur dans TPK.CFG .
     Fenetres  :  l'ecran est divise en deux parties au minimum  ,  la 
fenetre  du  bas  etant  l'entree clavier et la  fenetre  du  haut  la 
reception  du TNC ainsi que les reponses eventuelles de  TPK  .  Cette 
derniere  fenetre peut egalement etre divisee pour afficher une partie 
definie  du trafic .  En mode connecte l'ecran haut peut  afficher  le 
trafic dans une fenetre dans le cas d'utilisation d'un TNC2 .
     Retour  en arriere :  un tampon garde en memoire tout ce qui  est 
recu dans la fenetre de trafic .
     Edition : l'entree clavier est editee dans le bas de l'ecran avec 
possibilite  de  suppression ,  insertion ,  les lignes  entrees  sont 
gardees  en memoire (16) et explorees avec les touches fleche haute et 
fleche  basse ,  coupure ou justification du texte .  Le  principe  de 
gestion  du clavier est tres simple :  TPK analyse ce qui a ete  entre 
apres  validation  par  <RETURN>  ,  s'il reconnait  une  commande  il 
l'execute sinon tout est envoye vers le TNC . Certaines commandes sont 
egalement  traitees  avant  d'etre  envoyees  comme  par  exemple  les 
commandes CONNECT ou MCON ou RXBLOCK .
     Capture : sur disque ou imprimante .
     Transferts  de  fichiers  :  binaire (protocole  Yapp)  ou  ASCII 
accessible  a distance .  Le protocole Yapp de TPK a la possibilite de 
reprendre  un transfert interrompu avec un autre TPK ou une BBS  F6FBB 
en download uniquement dans ce cas.
     Acces au DOS : commande SHELL pour lancer un programme depuis TPK 
ou touche F3 pour passer simplement sous DOS .
     Interface serie : acces a n'importe quel port serie par un driver 
interne  a  TPK (ports 1 … 8) ou par des drivers externes  (COMBIOS  , 
MBBIOS , G8BPQ)
     Programmation :  execution de commandes dans un fichier (commande 
EXECUTE)  ,   de  macro-commandes  (TPK.DIR)  ,  touches  de  fonction 
programmables  (TPK.KEY) .  Les macro-commandes et touches de fonction 
sont  modifiables dans TPK et les fichiers de commandes  doivent  etre 
crees  avec  un  editeur  .  L'execution de ces  commandes  peut  etre 
programmee a une heure determinee par la commande AT .
     Acces a distance :  transfert de fichier , changement de disque , 
de repertoire ,  entree de messages , aide sont disponibles a distance 
et peuvent etre verouilles a un repertoire pour plus de securite .
     LOG :  tenue d'un log des connexions et d'un log des commandes  a 
distance (M/A par commande LOG)




                                                               Page 2

TPK version 1.64                                            21/03/1991

                         Installation de TPK
                         -------------------
     L'installation  la plus simple sur un disque dur est la  creation 
d'un   repertoire  par  exemple  C:\TPK  dans  lequel  il  suffit   de 
decompacter  le  fichier  TPKxxx.ZIP  (xxx est  la  version)  avec  le 
programme PKUNZIP .

     A:\>PKUNZIP  TPKxxx  C:\TPK
     va  donc decompacter tous les fichiers de TPK dans le  repertoire 
C:\TPK  et  il ne vous reste plus qu'a personaliser  les  fichiers  de 
configuration si vous le desirez .  Pour l'installer sur une disquette 
la  procedure est pratiquement la meme ,  a partir du disque contenant 
TPKxxx.ZIP (par exemple B:) tapez  : 

     B:\>PKUNZIP TPKxxx.zip A: 
     apres avoir mis une disquette formatee dans le lecteur A:

     Liste des fichiers de TPK :

     AIDE            Fichier envoye en reponse a /AIDE
     CONFIG.TPK      Les commandes a executer au debut de TPK
     CONFIG-1.TPK    D'autres  configurations  utilisables avec  la
     CONFIG-2.TPK    commande INIT n
     CONFIG-X.TPK    Fichier execute a la fin de TPK
     CONNECT.TXT     Modification DCD des Tiny-2 par PacComm
     COULEURS        Type COULEURS vous affiche les couleurs de TPK
     KOI29.TPK       Historique des modifications de TPK
     LOG.DAT         Le fichier de log vide
     MESSAGE1.TPK    Message a envoyer avec ALT-1
     MESSAGE2.TPK    Message a envoyer avec ALT-2
     TNC2.SET        Configuration standard de TNC2 eprom v 1.1.6
     TNC2-117.SET    Configuration standard de TNC2 eprom v 1.1.7b
     TPK.001         Les ecrans d'aide
     TPK.CFG         Configuration materielle de TPK
     TPK.DIR         Les macro-commandes
     TPK.DOC         Documentation de TPK
     TPK.EXE         Le programme lui meme
     LBBS            Exemple de fichier programme (liste des messages)
     RBBS            Exemple de fichier programme (lire des messages)
     KAM.ZIP         Configuration pour le KAM
     PK232.ZIP       Configuration pour le PK232
     PK232SP.ZIP     Configuration pour le PK232 sans piles
     TNCXXXXX.ZIP    Autres configurations de TNCs (en cours)

     Vous pouvez a partir de cet instant faire un premier essais  avec 
TPK sans TNC et meme sans interface serie .  Si vous tapez TPK<RETURN> 
vous  devez  d'abord  obtenir  un  ecran  d'accueil  pendant  que  TPK 
initialise  tous ses parametres et lit ses fichiers ,  puis un message 
d'erreur vous indiquant qu'il n'a pas trouve le port serie ou le TNC . 
Ce n'est pas grave et meme normal si le TNC n'est pas en route . Tapez 
une  touche  comme demande pour continuer .  Si vous ne tapez  pas  de 
touche  une  temporisation va s'ecouler et la suite  du  programme  se 
deroulera  apres un certain temps d'attente .  Le message d'erreur qui 
a  ete  genere  par  le test des signaux  DSR  et  CTS  correspond  au 
parametre  controle de flux de TPK.CFG (message "Erreur acces TNC")  . 
Vous pouvez ainsi essayer de manipuler les commandes et les touches de 
TPK  de  maniere  a  voir  si tout se passe  bien  avec  votre  mirco-
ordinateur et qu'il n'y a pas d'incompatibilite (affichage , clavier , 
etc)


                                                               Page 3

TPK version 1.64                                            21/03/1991


     Ensuite  examinez tout d'abord le fichier TPK.CFG dans lequel  il 
va  falloir  verifier le port serie et le changer s'il n'est  pas  bon 
(COM1  dans le fichier original) ,  le reste des parametres peut  pour 
l'instant  rester  d'origine  car il  correspondent  a  un  equipement 
standard (nombre de lignes affichage etc) .
     
               Connexion du TNC-2 au micro-ordinateur.
               ---------------------------------------

La  liaison  RS232 doit s'effectuer en fil a fil dans le cas d'un  TNC 
equipe d'une prise a 25 broches .  Ce cablage est valable pour le TNC2 
et le PK232 par exemple et en general il suffit d'utiliser le  cablage 
indique  dans  la documentation du TNC ,  appele "cablage complet"  et 
preconise pour les BBS type WA7MBL , etc .

          PC                 TNC     PC               Tiny-2
Masse     1 ----------------- 1      1 et 7 ----------- 5
TXD       2 ->------------->- 2      2 ->------------>- 3
RXD       3 -<-------------<- 3      3 -<------------<- 2
RTS       4 ->------------->- 4      4 ->------------>- 7
CTS       5 -<-------------<- 5      5 -<------------<- 8
DSR       6 -<-------------<- 6      6 -<------------<- 6
Masse     7 ----------------- 7
DCD       8 -<-------------<- 8      8 -<------------<- 1
DTR       20 ->------------>- 20

Dans  le cas du TNC2 le signal DTR (broche 20) est utilise par le  TNC 
pour  le  controle  de flux avec le micro-ordinateur mais  en  general 
c'est le signal RTS qui joue ce role .  TPK utilise les deux signaux , 
c'est  a  dire  que  lorsque ses  tampons  reception  sont  pleins  ou 
lorsqu'il  n'est  pas en mesure de traiter les signaux recus  (cas  du 
shell  au  dos par exemple) il met ces deux lignes au  niveau  logique 
zero  et  le  TNC arrete d'envoyer les caracteres sur la  ligne  RS232 
(s'il est correctement parametre ! XFLOW OFF par exemple).
L'un des parametres de TPK.CFG est egalement concerne par le  controle 
de  flux mais il s'agit la de l'autre sens de la liaison RS232  .  CTS 
est  le  signal  utilise  par le TNC  pour  dire  au  micro-ordinateur 
d'arreter  d'envoyer  des  donnees sur la ligne et TPK lit  sa  valeur 
avant  d'envoyer  des  caracteres au TNC .  Vous pouvez  lui  dire  de 
surveiller egalement le signal DSR et c'est le but de ce parametre  de 
TPK.CFG .  En tappant sur ALT-V vous pouvez voir l'etat de ces signaux 
tels  qu'ils  sont  vus de TPK par l'intermediaire  des  registres  de 
l'UART de l'interface serie .
Le  signal DCD de la broche 8 est celui qui aura sans doute  cause  le 
plus de difficultes a de nombreux OMs pour demarrer TPK .  En effet ce 
signal a ete neglige sur certains TNCs comme le Tiny-2 et ses nombreux 
clones  .  Pourtant le DCD est tres important car c'est ce signal  qui 
indique  que le TNC est connecte ou non du point de vue AX25 dans  les 
TNC2s  equipes  du  logiciel du TAPR ou les TNCs  commerciaux  et  TPK 
l'utilise a cet usage .
Suivant le TNC ce signal est soit simplement non connecte ,  soit tire 
au +5V a travers une resistance , soit directement cable sur le SIO du 
TNC c'est a dire a un niveau TTL au lieu du niveau RS232 .
En general le DCD au niveau TTL fonctionne assez correctement si votre 
carte serie accepte ce genre de niveau a la place du RS232 et c'est la 
cas de la majorite des cartes d'origine Asiatique , par contre cela ne 
fonctionne  pas  avec  les  cartes  IBM equipees  de  CI  qui  veulent 
absolument des niveaux corrects .


                                                               Page 4

TPK version 1.64                                            21/03/1991






























































                                                               Page 5

TPK version 1.64                                            21/03/1991

Dans  le cas ou le DCD n'est pas connecte ou relie au +5V vous  pouvez 
dans  un premier temps relier celui-ci directement a la broche  25  du 
SIO . Cette modification vous amenera au meme niveau que les TNCs dont 
le signal est au niveau TTL et fonctionnera dans beaucoup de cas .
Dans  tous  les cas le montage d'un simple transistor comme  preconise 
par  Paccomm  pour ses Tiny-2 permettra un fonctionnement  correct  de 
l'ensemble  TNC  -- TPK .  Vous trouverez le schema  dans  le  fichier 
CONNECT.TXT .
ALT-V  vous donne egalement l'etat de cette ligne DCD qui doit etre  a 
zero (logique) lorsque le TNC n'est pas connecte en AX25 . Cette ligne 
reflete l'etat de la LED CON et est connectee au meme endroit .

                      Les ports serie dans TPK.
                      -------------------------

             Le  TNC-2 peut etre relie sur COM1 a COM8 .

                   Vitesse : 4800/9600/19200 bauds
                   Parite  : sans
                   Bits    :    8
                   Stop    :    1

     La  vitesse implicite de TPK est 9600 bauds ,la commande  Vitesse 
accepte  4800/9600/19200  et  elle  doit  etre  au  debut  du  fichier 
CONFIG.TPK  avant toute commande accedant au TNC  bien  entendu.  Pour 
obtenir  un fonctionnement optimum en transfert de fichier par exemple 
il est indispensable de conserver une vitesse superieure a celle de la 
liaison radio entre le TNC et le micro-ordinateur ,  c'est pour  cette 
raison  que  la vitesse minimum est fixee a 4800 bauds .  Un PC XT  de 
base a 4.77 Mhz fonctionne sans problemes a 9600 bauds avec TPK . 
     Pour  changer le TNC-2 de port serie taper PORT n (avec n=1 a  8) 
et SAUVE pour modifier le fichier de configuration.
     Les  parametres  des ports series sont  initialises  aux  valeurs 
standards du materiel IBM c'est a dire :

                 COM1 (et COM5) en 3F8 et IRQ4
                 COM2 (et COM6) en 2F8 et IRQ3
                 COM3 (et COM7) en 3E8 et IRQ4
                 COM4 (et COM8) en 2E8 et IRQ3

  Tous ces parametres sont modifiables par la commande "port"

PORT            sans parametre donne le port utilise par TPK

PORT  n         affecte le port n a TPK 

PORT n ?  donne l'adresse et l'IRQ du port n
          ex:  port 1 ?  doit donner au depart Adresse:3F8 IRQ4

PORT n adr irq 

     Avec  adr=adresse  en hexadecimal de l'interface serie  que  l'on 
veut  utiliser  et irq le numero de l'interruption utilisee par  cette 
interface (2 a 5)
     A T T E N T I O N   cette commande avec ces parametres ne modifie 
pas le port utilise par TPK mais uniquement son adresse et IRQ.
     ex:port 4 370 4    affecte le port 4 a  l'adresse  370  en 
                        hexadecimal et IRQ4



                                                               Page 6

TPK version 1.64                                            21/03/1991

                     Gestion de la liaison serie.
                     ----------------------------

     Le  controle  de flux peut etre gere differement entre le  micro-
ordinateur  et le TNC .  C'est la ligne CTS qui est utilisee  pour  le 
controle  de flux mais il est possible d'y ajouter DSR .  Un parametre 
de  TPK.CFG  controle  cette gestion et depuis TPK  la  commande  FLux 
permet de la modifier .  Si le controle de flux est different de celui 
du  TNC2 il faut mettre le bon parametre dans TPK.CFG sinon il y  aura 
un message d'erreur lors du test des signaux de controle.La valeur  de 
ce parametre est la meme que pour la commande Flux dont la syntaxe est 
decrite plus loin et est rappelee en commentaire dans TPK.CFG.
     N'oubliez pas de mettre XFlow off pour n'utiliser que le controle 
de flux par les signaux de controle de la liaison serie entre le micro 
et le TNC.


                Utilisation d'un driver serie externe.
                --------------------------------------

     Deux  parametres  du fichier de configuration et  deux  commandes 
permettent  l'utilisation de drivers serie externes comme les  COMBIOS 
de  WA7MBL  ou  le  MMBIOS de AA4RE ainsi que le  driver  de  G8BPQ.Le 
fonctionnement  doit  etre  correct avec COMBIOS  ou  MBBIOS  mais  le 
support  de G8BPQ n'est qu'au stade de test et de nombreuses fonctions 
de TPK ne fonctionnent pas avec lui..
     La mise en place de G8BPQ dans le fichier de configuration ou par 
la  commande G8BPQ valide l'utilisation d'un driver externe et  permet 
un fonctionnement correct de la connexion au SWITCH.
     Certaines  commandes  deviennent sans effet dans le  cas  de  ces 
drivers  comme  par  exemple la modification des adresses et  Irq  des 
ports serie ou la vitesse dans le cas de G8BPQ..

     Il est bien entendu preferable de parametrer correctement TPK.CFG 
plutot  que  d'utiliser  les commandes INT14  et  G8BPQ  dans  TPK..Le 
demarrage  du  programme se fait bien sur avec ce qui se  trouve  dans 
TPK.CFG  mais  ces  commandes autorisent le changement  de  port  sans 
quitter  TPK  avec  des sytemes completement  differents..Il  est  par 
exemple  possible  de  passer ainsi d'un TNC2 en mode KISS  associe  a 
G8BPQ a un autre TNC2 connecte sur un autre port et n'utilisant pas de 
driver externe..

     La  liaison  RS232  etant etablie ,  le bon port etant  mis  dans 
TPK.CFG et le TNC etant alimente vous pouvez maintenant relancer TPK . 
Si  tout  va  bien  il n'y a pas de message  d'erreur  ,  le  TNC  est 
initialise et vous devez avoir sur votre ecran les reponses de  celui-
ci et le trafic packet si vous avez mis le monitoring en service .

Messages d'erreur :

     Erreur  acces TNC (manque DSR CTS) :  vous n'avez pas mis le  bon 
parametre de controle de flux dans TPK.CFG , le TNC n'est pas alimente 
,  il  n'est pas connecte sur le bon port serie ,  votre  cable  RS232 
n'est  pas correct .  Ce signal est emis a l'initialisation du port  , 
apres  le test des signaux CTS et DSR et suivant la valeur de controle 
de  flux donnee dans TPK.CFG .  Le signal utilise en principe est  CTS 
qui  doit  etre au niveau logique 1 ,  cette valeur  etant  verifiable 
grace a la touche ALT-V .



                                                               Page 7

TPK version 1.64                                            21/03/1991

     Erreur  acces  UART  :  un  test de  lecture  ecriture  dans  les 
registres de l'UART de l'interface serie est fait a l'installation  du 
driver   serie  et  si  ce  test  est  negatif  le  port  est  declare 
indisponible et ce message est affiche .  Verifiez l'adresse de  votre 
port  serie  d'apres la documentation de votre carte interface  et  la 
commande PORT n ? de TPK .
     Erreur DCD !  :  le signal DCD de la liaison RS232 est au  niveau 
logique  un et TPK a detecte que le TNC n'etait pas connecte au niveau 
AX25 .  Vous pouvez controler cet etat grace a la touche ALT-V .  Voir 
les causes et solutions dans le paragraphe "Connexion du TNC au micro-
ordinateur".

                   Utilisation de TPK avec un KAM.
                   -------------------------------

     Grace  au  pret d'un KAM par Marc F3YX le fonctionnement  de  TPK 
avec  ce  TNC  a  pu etre grandement ameliore  .  Le  fichier  KAM.ZIP 
contient des fichiers de configuration utilisables avec ce TNC et pour 
les  installer  il  suffit  de  decompacter  ce  fichier  dans   votre 
repertoire TPK .

     C:\TPK>PKUNZIP -O KAM

     Vous allez obtenir les fichiers suivants :

     CONFIG.TPK avec les commandes specifiques au KAM
     CONFIG-X.TPK execute a la sortie de TPK
     KAM.SET qui contient l'ensemble des commandes de configuration du 
KAM et pourra servir de reference par exemple en comparant son contenu 
avec l'etat de votre TNC par une commande DISPLAY , ou pourra servir a 
initialiser votre TNC par la commande /SEND KAM.SET
     TPK.KEY  fichier des touches de fonction avec quelques  commandes 
specifiques au KAM .


                  Utilisation de TPK avec un PK232.
                  ---------------------------------

     Grace  au pret d'un PK232 par Michel F6ANO le  fonctionnement  et 
surtout  le  demarrage de TPK a pu etre ameliore .  Il est  maintenant 
possible d'utiliser TPK avec un PK232 avec ou sans piles . Dans le cas 
ou celui-ci est equipe de piles son utilisation est la meme qu'un  TNC 
standard   c'est  a  dire  qu'il  n'y  a  que  quelques  parametres  a 
initialiser  .  Si votre PK232 n'est pas equipe de piles il  perd  ses 
parametres a chaque coupure d'alimentation et il faut tout restaurer . 
La   vitesse  n'etant  pas  initialisee  il  faut  donc  realiser   la 
reconnaissance  de celle-ci par le PK232 par l'envoi du caractere *  , 
ceci  etant  effectue  automatiquement par TPK  qui  envoie  egalement 
aussitot  apres  la commande DCDCONN ON pour avoir  un  fonctionnement 
correct  du signal DCD .  Il faut ensuite envoyer toutes les commandes 
de  configuration  du  PK232 ce qui est fait dans CONFIG.TPK  par  une 
commande /SEND PK232.SET .









                                                               Page 8

TPK version 1.64                                            21/03/1991

     De  meme  que  pour le KAM vous avez  un  fichier  PK232.ZIP  qui 
contient les fichiers de configuration et il suffit de le decompacter:

     C:\TPK>PKUNZIP -O PK232

     Qui va donner :

     CONFIG.TPK avec les commandes specifiques au PK232
     CONFIG-X.TPK

     Et un fichier PK232SP.ZIP : (SP pour "sans piles" !)

     C:\TPK>PKUNZIP -O PK232SP

     Qui va donner :

     CONFIG.TPK avec la commande /SEND PK232.SET
     CONFIG-X.TPK
     PK232.SET  qui contient l'ensemble des commandes de configuration 
du  PK232 et pourra servir de reference par exemple en  comparant  son 
contenu  avec  l'etat de votre TNC par une commande DISPLAY   Z  ,  ou 
pourra  servir a initialiser votre TNC par la commande /SEND PK232.SET 
(cas du PK232 sans piles).
     Pour initialiser un PK232 sans piles il faut le demander a TPK ce 
qui se fait en lui passant un parametre particulier : PK232
     
     La commande dans le cas du PK232 sans piles devient :
     C:\>TPK PK232

     Comme  TPK  dans  cette  version  ne  sait  pas  gerer  plusieurs 
parametres   il  n'est  pas  possible  dans  ce  cas  d'utiliser   les 
possibilites de TPK d'aller chercher ses fichiers dans des repertoires 
particuliers .


            Gestion des stations entendues et connectees:
            ---------------------------------------------

     - Fenetre  :  il est possible d'envoyer le trafic  d'une  station 
dont  on  a donne l'indicatif dans une fenetre en haut  de  l'ecran.Le 
texte  sera reproduit correctement dans le cas du TNC2 tel que vous le 
verriez  si vous etiez vous meme connecte hormis bien entendu dans  le 
cas  de  repetition (!) auquel cas il est affiche autant de  fois  que 
repete.Le   chemin   est   indique  au   bas   de   la   fenetre.Autre 
possibilite:envoyer  dans cette fenetre tout le trafic contenant  dans 
sa  ligne d'indicatifs un texte defini par cette commande.Dans ce  cas 
le  texte  de reference est affiche sur la barre de separation  et  le 
trafic  dans  la  fenetre.Par  exemple la  commande  FE  ">FC1EBN"  va 
afficher tout ce qui est envoye a FC1EBN dans la fenetre,FE  "FC1EBN*" 
va  afficher tout ce qui est repete par FC1EBN ,FE "/H" avec un KAM va 
envoyer  tout  le  trafic  HF  dans  cette  fenetre...Les  possibiltes 
d'utilisation sont donc tres nombreuses et variees ! 
     - En mode connecte il est egalement possible d'avoir une  fenetre 
en  haut de l'ecran dans laquelle va s'afficher le trafic recu par  le 
TNC2  et non destine a l'indicatif du TNC2.Cette fenetre ne fonctionne 
pas  en  transfert de fichier car le TNC est en  transparent  dans  ce 
mode.Ce  mode  ne fonctionne que sur les TNC2s ou clones  (Tiny-2  par 
ex.) . N'essayez pas avec un PK232 cela ne fonctionne pas !!!



                                                               Page 9

TPK version 1.64                                            21/03/1991

     - Alarme  :  des la reception de la station donnee a la  commande 
Alarme une sonnerie est emise.
     - Connexions ,  deconnexions ,  commandes :  un log des  stations 
entendues  avec le chemin est maintenu en memoire (16 stations)  ainsi 
que  les  stations  connectees avec eventuellement les  commandes  que 
cette station aurait envoyees et traitees par TPK. (touche F2)
     - A  chaque connexion et deconnexion deux fichiers log sur disque 
sont  mis a jour (si desire) ,  le fichier LOG.DAT qui est  compatible 
avec  le  programme  PCLOG ecrit par un OM  americain  et  le  fichier 
LOGDIST.TPK  qui  contient  les  connexions  ,   deconnexions  et  les 
commandes eventuellement traitees par TPK . Cette fonction est mise en 
service ou supprimee par la commande LOG [ON|OFF].

               Retour en arriere : Mode "revue" de TPK.
               ----------------------------------------

    Le trafic (ou tout texte venant du TNC-2) est mis en memoire.Tapez 
une touche de gestion du curseur (HOME END PGUP PGDN ) ,  TPK passe en 
mode "revue" et vous pouvez relire les lignes memorisees .  Le  nombre 
de lignes conservees en memoire est parametre dans TPK.CFG . Attention 
si vous mettez le maximum de lignes il ne vous restera plus qu'environ 
30KO de disponibles lors d'un SHELL au DOS...Ce tampon peut etre ecrit 
sur disque (ALT-W) ou sur imprimante (ALT-P).
     Attention   s'il   est  plein  cela  risque   d'etre   long   sur 
l'imprimante! (ESC pour arreter).

Lorsque vous passez en mode revue vous vous trouvez alors a la fin  de 
ce  tampon  sauf avec HOME qui vous met directement au debut  et  vous 
pouvez vous deplacer dans celui-ci avec les touches suivantes:

            HOME pour revenir au debut
            PGUP pour monter d'une page
            PGDN pour descendre d'une page
            Fleche vers le haut pour monter d'une ligne
            Fleche vers le bas pour descendre d'une ligne
            END  pour sortir du mode revue

En mode connecte la fenetre d'entree clavier reste active ce qui  vous 
permet  d'entrer une ligne de texte ,  par exemple une commande R  sur 
une  BBS  (c'est le but de ce mode !) ,  le mode revue  restant  actif 
jusqu'a l'envoi de la ligne .

                 Ecriture sur disque au fil de l'eau:
                 ------------------------------------

     Le  trafic recu peut etre envoye sur disque en meme temps que sur 
l'ecran (ALT-S).C'est une commande bascule c'est a dire qu'au  premier 
appui  sur ALT-S la fonction est mise en service et a l'appui  suivant 
elle est supprimee.Le texte est envoye dans le fichier dont le nom est 
donne  dans  une fenetre .Implicitement c'est TEMP.TPK .Si ce  fichier 
n'existe  pas il est cree et s'il existe le texte est ajoute a la  fin 
du  fichier,a  la suite de ce qui s'y trouve deja.Cette  commande  est 
surtout  utile pour capturer des informations en  mode  connecte.Cette 
fonction  est  systematiquement  supprimee  a la fin d'un  QSO  (a  la 
deconnexion).






                                                               Page 10

TPK version 1.64                                            21/03/1991

                             Imprimante:
                             -----------

     Une imprimante peut etre mise en service par les touches ALT-I ou 
F4  et  le  tampon  reception  peut  etre  ecrit  sur  disque  ou  sur 
l'imprimante par l'appui sur ALT-W (disque) ou ALT-P (imprimante).

                            Acces au DOS:
                            -------------

     L'acces au DOS est possible de plusieurs manieres:
     F3:saut au DOS sans commande.Le retour se fait avec EXIT
     Commande  Shell:une  commande  DOS  peut  etre  passee  avec  ses 
parametres.Dans  ce  cas le retour se fait a TPK apres l'execution  de 
cette commande.Si il n'y a pas de commande apres Shell l'execution est 
comme avec la touche F3.

                       Connexion a une station:
                       ------------------------

     Une demande de connexion est transmise au TNC-2 bien entendu mais 
est  egalement  geree  par TPK:les indicatifs  passes  au  TNC-2  sont 
memorises  et  si cette connexion n'aboutit pas il est possible de  la 
relancer  en  tapant sur la touche F8.De meme  lorsqu'une  station  se 
connecte  a  vous  il  suffit de taper F8 s'il y  a  deconnexion  pour 
relancer une demande de connexion.


                   Les commandes a distance de TPK.
                   --------------------------------

     Ces  commandes  sont accessibles par la station a qui  vous  etes 
connecte.Pour  etre  acceptee comme commande par  TPK   celle-ci  doit 
etre precedee de / .

                       Transferts de fichiers:
                       -----------------------

     TPK  permet  le  transfert  de  fichiers  ASCIIs  ou  binaires.Le 
protocole utilise pour les transferts binaires est l'excellent YAPP de 
WA7MBL.La  difference  avec  YAPP  est  que  ces  transferts   peuvent 
s'executer  sans  la  presence d'un operateur a une  extremite  de  la 
chaine.Il  est ainsi possible a votre correspondant (ou a vous meme si 
il  est equipe de TPK) de transferer des fichiers binaires sans  votre 
intervention (ou la sienne dans l'autre cas).
     Votre    correspondant   peut   egalement    executer    quelques 
commandes:acceder  a  vos disques pour avoir le  repertoire  (/DIR),le 
nombre d'octets libres (/FREE),changer de disque implicite (/DISK).

                         Commandes diverses:
                         -------------------

     /HELP donne une liste des commandes a distance.








                                                               Page 11

TPK version 1.64                                            21/03/1991

     /LOG : Votre corresponadnt peut obtenir la liste des stations que 
vous  avez entendues (/LOG) et il peut laisser un message sur disque a 
votre intention uniquement (/MSG et /EX).Il ne s'agit pas d'un systeme 
BBS  car il n'y a pas de titre de message ni de destinataire.Ce  n'est 
qu'une  possibilite  pour laisser un petit message  a  l'operateur.Les 
messages sont stockes sur disque sous la forme :  MSGhhmm.xxx ou  hhmm 
est   l'heure  courante  et  xxx  les  trois  derniers  caracteres  de 
l'indicatif de votre correspondant.
     Enfin  une  derniere  commande  (/OPE)  permet  de  reveiller  un 
eventuel  operateur somnolant dans une douce torpeur a proximite de la 
station!!.

                  Syntaxe des commandes a distance.
                  ---------------------------------

/HELP
     Envoie un court texte rappelant la liste des commandes.

/DIR [X:[FICHIER.YYY]
     Envoie le repertoire du disque X: a votre correspondant

/DISK [X:]
     Renvoie  le disque courant si le parametre est absent et  modifie 
le  disque courant si le parametre est present.Cette commande  renvoie 
le disque courant en reponse a la commande.

/FREE [X:]
     Renvoie le nombre d'octets libres sur le disque courant si pas de 
parametre ou sur le disque X: donne en parametre.

/OPE
     Appel de l'operateur :  une sonnerie est declanchee sur le PC  et 
un message de bonne execution envoye.

/LOG
     Renvoie la liste des stations entendues.

/MSG
     Permet   a   votre  correspondant  de  laisser  un  message   sur 
disque.Celui  ci est stocke sur le disque specifie dans le fichier  de 
configuration de TPK.(il n'est donc pas forcement visible par un  /DIR 
de   votre   correspondant).Un  message  est  envoye   (Entrez   votre 
message.Terminez  par  /EX ou [CTRL-Z]) .LES AUTRES COMMANDES ne  sont 
alors  plus OPERATIONNELLES tant que le message n'est pas  entre  (fin 
par /EX ou CTRL-Z).
     En  local  la  commande  /MSG liste les messages  entres  sur  le 
disque. (fichiers MSG*.*)

/EX
     Pour terminer l'entree d'un message. (ou CTRL-Z)











                                                               Page 12

TPK version 1.64                                            21/03/1991

/SEND [X:]FICHIER[.XXX] [Y|A|T|E]

     Transfert d'un fichier ASCII ou BINAIRE
     Y : YAPP
     A : ASCII avec le TNC en mode CONVERS
     T : ASCII avec le TNC en mode TRANS
     E : ASCII sans echo dans la fenetre trafic de TPK
     TE: ASCII sans echo avec le TNC en mode TRANS

Exemple : /SEND X:FICHIER[.XXX]

     Enverra  le fichier FICHIER[.XXX] qui se trouve sur le disque  X: 
avec le protocole YAPP.Si le disque n'est pas specifie c'est le disque 
courant  qui est utilise et celui-ci peut etre facilement modifie  par 
/DISK.   (Yapp est le protocole implicite en mode connecte et ASCII en 
mode deconnecte)

/BYE
     Deconnexion : TPK envoie une demande de deconnexion au TNC

/AIDE
     Envoi  du  fichier  AIDE qui donne la  syntaxe  des  commandes  a 
distance  .  Ce fichier est un petit texte que vous pouvez modifier  a 
votre gre , le personaliser , mais TPK doit le trouver a son lancement 
sinon vous aurez un message d'erreur .

/CHDIR ou /CD
     Changement  de repertoire courant .  Si le systeme est "ferme" il 
n'est pas possible de changer de repertoire a distance bien entendu et 
votre correspondant est limite au repertoire actuel , la descente dans 
l'arborescence n'etant pas possible non plus .

     Les commandes suivantes sont egalement executables en local (vous 
pouvez les taper sur votre clavier):  /DIR /OPE /DISK /FREE /LOG /HELP 
/SEND /CHDIR /CD . En local /SEND permet l'envoi d'un fichier ASCII au 
TNC par exemple pour reconfiguer celui-ci.

























                                                               Page 13

TPK version 1.64                                            21/03/1991

                       Commandes clavier de TPK
                       ------------------------
                             Touches ALT
                             -----------

ALT-A  Passage en terminal direct sur l'interface serie .  Tout ce qui 
       est tape au clavier est envoye directement au TNC . Les touches 
       de fonction fonctionnent correctement , les commandes et macro-
       commandes  sont gerees par TPK mais apres avoir ete envoyees au 
       TNC (!!??) . Ce mode de fonctionnement permet de trafiquer dans 
       d'autres  modes  que  la packet comme par  exemple  le  RTTY  , 
       l'AMTOR  ,   etc  pour  les  TNCs  qui  ont  cette  possibilite 
       (PK232,KAM) .
ALT-B  Suppression/Autorisation des sonneries.Lorsque qu'il est  actif 
       les  sonneries  sont remplacees par le caractere  ascii  numero 
       14.L'effet est le meme que la commande BELL .
ALT-C  Efface l'ecran mais pas la fenetre si il y en a une d'active.
ALT-D  Envoie DAYTIME date/heure au TNC-2 (execute au debut de TPK)
ALT-E  En mode chat envoi par F10 ou CR ou seulement par F10  
ALT-F  Efface la fenetre. (ecran haut)
ALT-G  Bascule l'affichage en 8 bits ou en 7 bits
ALT-H  Affichage des commandes avec leur syntaxe
ALT-I  Marche/Arret de l'imprimante (comme la touche F4)
ALT-J  Marche/Arret  de  la  justification du texte entre  au  clavier 
       (commande Justifie)
ALT-K  Repasse un TNC2 du mode KISS en fonctionnement normal
ALT-M  Affiche la liste des macro-commandes
ALT-P  Impression du tampon de reception
ALT-S  Mise   en   service  ou  suppression  de  la   sauvegarde   sur 
       disque.(tout  ce  qui  est recu est ecrit sur  disque  dans  un 
       fichier (implicite TEMP.TPK))
ALT-T  Affiche la liste des touches de fonction programmables
ALT-V  Affiche l'etat de la ligne RS232
ALT-W  Ecriture  du tampon de reception sur le disque dans un  fichier 
       (implicite TAMPON.TPK) 
ALT-X  Fin du programme
ALT-Z  RAZ du tampon de reception


ALT-1 a ALT-0 

       Connecte  :  ALT-1  a  ALT-0  envoi  du  contenu  des  fichiers 
       MESSAGEn.TPK  .  Ces fichiers sont des fichiers sequentiels qui  
       peuvent  etre crees avec n'importe quel editeur  de  texte.Vous 
       pouvez  y mettre par exemple la description de votre station ou 
       tout texte d'usage frequent.
           
Fleches Haute et Basse:
       Un  tampon  circulaire  garde  en  memoire  les  16   dernieres 
       commandes entrees a TPK (y compris les commandes a distance).
       La  fleche  Haute  ramene donc a la commande precedente  et  la 
       fleche basse a la commande suivante du tampon.
            








                                                               Page 14

TPK version 1.64                                            21/03/1991

                         Touches de fonction.
                         --------------------


F1 :  Aide (touches de fonction et ALT)
F2 :  MH (MHeard) liste des stations entendues
F3 :  DOS  acces  au DOS (en non pas fin de TPK) le  retour  au 
      programme se fait en tapant EXIT
F4 :  Imp  mise en route ou arret de la recopie sur  imprimante 
      (comme ALT-I)
F5 :  Acces  a  distance en fonction du troisieme parametre  du       
      fichier TPK.CFG .  Si ce parametre existe le systeme  est 
      considere  comme  "FERME" et votre correspondant ne  peut 
      acceder  qu'a ce repertoire et un appui sur la touche  F5 
      inverse  cet  etat.Le systeme devient ouvert  jusqu'a  un 
      nouvel appui sur cette touche.
      Inversement si le systeme est ouvert car le paremetre est 
      laisse  a blanc dans TPK.CFG l'appui sur F5 va fermer  le 
      systeme  sur  le repertoire courant a ce  moment  precis.     
F6 :  Envoie  un  break  sur  l'interface  serie  ce  qui  fait 
      repasser le TNC-2 en mode commande
F7 :  Pour  entrer  une commande de TPK en mode  connecte  (par 
      exemple /SEND pour envoyer un fichier) .  Vous obtenez le 
      prompt  de TPK (TPK>) qui vous indique qu'il attend  bien 
      une  commande  .  En  mode non  connecte  TPK  interprete 
      automatiquement  ce qui est tappe au clavier et  dans  ce 
      cas F7 n'a aucun effet .
F8 :  CNX  envoie une demande de connexion avec les  parametres 
      memorises par TPK (connexion precedente)
F9 :  DCNX envoie une demande de deconnexion
F10 : la  touche  F10 sert de touche d'envoi du tampon  clavier 
      sans <RETURN> (ou <ENTER>)
 




























                                                               Page 15

TPK version 1.64                                            21/03/1991

                  Touches de fonction programmables.
                  ----------------------------------

     Les  touches Shift-F1 a F10,  Alt-F1 a F10 et Ctrl-F1 a F10  sont 
programmables.La syntaxe est la suivante:

Touche Sn Texte_de_la_touche       (pour Shift)
Touche Cn Texte_de_la_touche       (pour Ctrl)
Touche An Texte_de_la_touche       (pour Alt)

Avec n valant 1 2 ....0 pour F1 F2 ....F10

Lorsque le Texte_de_la_touche est absent TPK liste le contenu de cette 
touche et si n est egalament absent TPK liste le contenu de toutes les 
touches de la categorie.Par exemple:

T S1  liste le contenu de Shift-F1
T S   liste le contenu des touches Shift-F1 a Shift-F10
ALT-T liste le contenu de toutes les touches de fonctions

Le Texte_de_la_touche peut contenir des caracteres de controle et  des 
touches Alt .  Les caracteres de controle sont entres avec la touche ^ 
(accent  circonflexe  ou  fleche  vers  le haut  (pas  celle  du  pave 
numerique)) et les touches Alt avec @.
Par  exemple pour entrer un <RETURN> il faut taper ^M sans oublier  de 
mettre le M en majuscule sinon il n'est pas traite comme caractere  de 
controle mais envoye tel quel.Il est donc possible d'entrer  plusieurs 
commandes  sur  la  meme  touche.De plus  il  est  egalement  possible 
d'entrer  des  touches  de fonction de TPK de la meme  maniere.F1  est 
genere par ^1 ,  F2 par ^2 , etc..Meme principe pour les touches Alt : 
pour entrer Alt-C par exemple pour effacer l'ecran il faut mettre @C .
Les lettres doivent toujours etre en majuscules dans les deux cas pour 
etre traitees correctement.
Enfin  une  derniere  combinaison du  caractere  "@"  permet  d'entrer 
n'importe  quel  code ASCII :  @nnn@ pour generer le code nnn  ce  qui 
donne  par  exemple @27@ pour ESC et la syntaxe  particuliere  @0@nnn@ 
pour  simuler  les touches de fonction ou les codes de touches a  deux 
caracteres par exemple @0@75@ pour la fleche vers la gauche ou  @0@59@ 
pour la touche F1 .
Toutes  ces combinaisons permettent de simuler n'importe quelle touche 
du clavier telles que TPK les interprete .
 
Trois variables predefinies ont une signification particuliere:
%DATE%  Pour  incorporer la date courante dans la touche ou la  macro-
commande .
%HEURE% Meme chose pour l'heure .
%PATH%  Chemin des fichiers de TPK ou repertoire courant au  lancement 
de TPK . Cette variable peut servir a construire un chemin a partir du 
repertoire de TPK .
 
Quelques exemples:

T S1 /DIR C:\TPK\*.*^M  affecte la commande DIR a la touche Shift-F1
T S2 ^7/SEND met TPK en attente d'une commande (F7) et lui entre /SEND 
Il  ne vous reste plus qu'a entrer le nom de fichier !  simplement  en 
ayant tape Shift-F2
T S3 ^6MH^MK^M     Dans ce cas  Shift-F3 va remettre le  TNC  en  mode 
commande s'il n'y est pas deja ,  lister le MHEARD et remettre le  TNC 
en mode convers (a utiliser si connecte).


                                                               Page 16

TPK version 1.64                                            21/03/1991

T S4 ^6@CMH^M  Meme  chose que ci-dessus apres avoir efface l'ecran.

Le   contenu  des  touches  est  sauvegarde  dans  TPK.KEY  a   chaque 
modification  d'une  touche  et ne doit pas  depasser  255  caracteres 
par touche (ainsi que les macro-commandes).

 
                           Macro-commandes.
                           ----------------

     Les  macro-commandes se programment exactement de la meme maniere 
que les touches de fonction.
     Une  touche de fonction peut appeler une macro-commande mais  une 
macro-commande  qui  en  appelle  une autre se termine  au  moment  ou 
commence  l'execution de la suivante.  Vous pouvez donc sans  probleme 
mettre une macro-commande a la fin d'une autre mais si vous la  mettez 
au  milieu tout ce qui se trouve apres ne sera jamais execute  .  Cela 
peut peut etre servir a mettre des commentaires !
     Les commandes concernant les macro-commandes:
     MEMorise [Cle [Texte]] pour programmer  et  afficher  les 
          macro-commandes
     EMacro Cle pour editer une macro-commande
     EFMacro pour effacer une macro-commande
     Macro Cle ou <ESC>Cle pour executer une macro-commande

Exemples:
     MEM bbs c f6abj-1^M met en memoire la macro-commande bbs
     <ESC>bbs  execute  la macro-commande bbs et va donc  lancer 
          une connexion vers F6ABJ-1
     EM bbs rentre la macro commande bbs dans le tampon  clavier 
          pour permettre son edition.
     EFM bbs efface la macro-commande bbs

     MEM bbs1 <ESC>bbs^Matt 180 cnx^MRM^M
               ^exemple  d'une  macro-commande  qui  ne  va  pas 
                fonctionner !!
     L'execution  de cette macro-commande va s'arreter a l'appel de la 
macro-commande  bbs  car c'est cette derniere qui prend  la  place  au 
moment de son execution.
     La  commande  att qui apparait dans cette macro-commande  est  la 
commande  ATTente  qui  comme son nom l'indique  permet  l'attente  de 
certains evenements:
     ATTente Duree [Evenement] programmation d'une attente
     Evenement peut etre: CNX   attente de la connexion
                          DCNX  ------- -- -- deconnexion
                          Texte ------- -- -- reception d'un
                          texte uniquement en mode connecte

Exemples:

     ATT  180  cnx  attend pendant 180 secondes  une  connexion.Si  la 
connexion  n'arrive pas avant la fin de cette duree la  macro-commande 
ou la touche de fonction est abandonnee.
     ATT 60 ?) > attend pendant 60 secondes le prompt d'une bbs
                 FBB . Ce texte doit etre termine par un CR .
                 ( C'est le cas avec la bbs FBB)
     ATT 10 attend simplement 10 secondes .




                                                               Page 17

TPK version 1.64                                            21/03/1991

Le fonctionnement de TPK n'est pas interrompu pendant cette attente et 
toutes  ces  programmations  peuvent etre annulees en tappant  sur  la 
touche ESC .

         Programmation d'un evenement a une heure determinee.
         ----------------------------------------------------

     La  commande  At  (ne pas confondre avec  ATTente  !)  permet  la 
programmation  de  TPK.  Il est possible de lancer  l'execution  d'une 
commande  de TPK a une heure determinee.  Cette commande peut etre une 
macro-commande ou n'importe quelle fonction de TPK . L'execution n'est 
validee  que  si  TPK  n'est pas connecte  sinon  les  commandes  sont 
empilees et seront executees apres la deconnexion.
     At [Heure [Commande ou liste de commandes]]
          Commande :  meme principe que les touches de fonctions 
          et les macro-comandes
     Le   parametre  heure  peut  etre  la  variable   %HEURE%   (voir 
description  dans les touches de fonction) et il est possible de faire 
une addition a ce parametre par exemple : a %HEURE%+15 commande^M
Cet exemple va executer commande a l'heure courante plus 15 minutes  . 
Soit la macro-commande balise :
     K^MBalise TPK^M^6a %HEURE%+15 macro balise 
L'execution de macro balise^M (ou <ESC>balise) va se reprogrammer elle 
meme  a  l'heure courante plus 15 minutes et creer un cycle continu  . 
Attention  cela  ne  fonctionne que dans les  macro-commandes  ou  les 
touches de fonction car la variable %HEURE% n'est connue que dans  ces 
modes .

Exemples:

     A sans parametres liste les programmations

     A 1000 <ESC>bbs^M met en memoire une programmation a 10H00
     Quand  TPK  va arriver a 10H00 il va executer  la  commande 
     <ESC>bbs , donc il va executer la macro-commande bbs. 

     A 1000 liste le contenu de la programmation a 10H00

     Apres    son   execution   la   programmation   est    effacee.Le 
fonctionnement est donc assure par cycle de 24h et il est possible  de 
refaire  les  programmations par un fichier de commandes qui sera  lui 
meme execute a une heure determinee.

     Associee  a  At  la  commande  EFAt  permet  l'effacement   d'une 
programmation.

     EFA 1000 efface la programmation a 10H00 si elle existe.

                         Fichiers programmes.
                         --------------------

     La  commande  EXecute  lance l'interpretation  de  commandes  TPK 
placees  dans  un  fichier dont le nom est passe  en  parametre.Chaque 
ligne peut comporter une ou plusieurs commandes selon le meme principe 
que  les  macro-commandes  .  Une ligne commencant par  un  diese  est 
consideree comme commentaire et ignoree par TPK .





                                                               Page 18

TPK version 1.64                                            21/03/1991

     La  commande  ECHOTpk permet de placer du texte dans  un  fichier 
programme  .  Ce texte sera affiche dans la fenetre de trafic de TPK . 
Cela permet de mettre sur l'ecran des commentaires sur le programme en 
cours d'execution .

Exemples:

     EX bbs1 lance l'execution du  fichier programme bbs1 qui doit  se 
trouver dans le repertoire des fichiers TPK .

     A 100 EX bbs1  programme l'execution de bbs1 a 1H00

            Exemple de fichier programme: le fichier lbbs
            ---------------------------------------------

c fe6cnb-1
att 180 cnx
^7att 180 ) >
@S^H^H^H^H1
rm
^7att 600 ) >
b

                 Detail des commandes de ce fichier:
                 -----------------------------------

Ligne 1 :    c  fe6cnb-1 connexion sur la bbs .  La demande  est 
             envoyee au TNC par TPK .
Ligne 2 :    att  180  cnx attente pendant 180  secondes  de  la 
             connexion .  Si au bout de cette tempo la connexion 
             n'est pas etablie le programme est abandonne .
Ligne 3 :    ^7att 180 ) > attente du prompt de la bbs
             Il ne faut pas oublier le ^7 qui simule l'appui sur 
             la  touche  F7 pour appeler l'interpreteur  de  TPK 
             sinon la commande serait envoyee a la bbs !!
Ligne 4 :    @S^H^H^H^H1  Alt-S suivi de 4 Ctrl-H et 1
             Alt-S : mise en service de la capture sur disque
             Les  4 Ctrl-H effacent le .TPK de TEMP.TPK et un  1 
             est  ajoute a TEMP ce qui donne TEMP1 .  La capture 
             va donc etre ecrite dans le fichier TEMP1 .
Ligne 5 :    rm  envoi  de la commande de lecture  des  messages 
             personnels a la bbs .  Si messages il y a ils  sont 
             sauvegardes dans TEMP1 .
Ligne 6 :    ^7att 600 ) > attente du prompt pendant 600 secondes
             Le ^7 toujours present est indispensable ....  Mais 
             facile a oublier !!
Ligne 7 :    b commande de deconnexion de la bbs
             La   capture  sera  fermee  automatiquement  a   la 
             deconnexion  .  Il est bien entendu possible de  la 
             faire  avec  un Alt-S ,  il suffit de mettre un  @S 
             dans le fichier .

 








                                                               Page 19

TPK version 1.64                                            21/03/1991

                        Syntaxe des commandes.
                        ----------------------

Les lettres des commandes qui sont en majuscules sont obligatoires.
Les parametres entre crochets sont optionnels.
Les parametres des commandes doivent etre separes par des espaces.
Les parametres inutiles (ou en trop) sont ignores.

ALArme F6XYZ[-n]

     Une sonnerie est envoyee a chaque fois que F6XYZ-n est      recu.

At [Heure [Commande]]

     Programmation   d'une  commande  a  une  heure   determinee.   La 
programmation  est  par cycle de 24h .  Il est possible de  faire  une 
programmation  dans  un  fichier  de  commandes  ce  qui  autorise  de 
multiples combinaisons.

ATTente Duree [Evenement]

     Attente  pedant un temps=Duree d'une evenement .  Evenement  peut 
etre CNX pour une connexion (avec un X !!) , DCNX pour une deconnexion 
(aussi avec un X !!) ,  ou un texte recu .  L'attente d'un texte n'est 
valide qu'en mode connecte . Il n'est pas possible d'attendre un texte 
non  connecte ....Si le parametre evenement n'est pas donne  l'attente 
se  fait  simplement pendant la duree demandee sans rien  attendre  de 
particulier sinon l'ecoulement de la temporisation .
     Duree est donnee en secondes et peut aller de 1 a 3600 .
     Soit de 1 seconde a 60 minutes ..
     Si  la  duree est ecoulee et que l'evenement attendu n'a  pas  eu 
lieu  l'execution de la macro-commande ou du fichier de commandes  est 
abandonnee .

BELL [OUI|NON|ON|OFF]

     Autorise  ou non l'emission de sonneries par le micro  ordinateur 
en  reception.(ne concerne pas la sonnerie de connexion qui est  geree 
par la commande SOnnerie)

CHat x

     Etablit  le  nombre  de  lignes  de  la  fenetre  du  mode   chat 
(fonctionnement  du programme lorsque l'on est connecte a une station) 
(x=3 a 21)

COUpure [n]  (n=40 a 79)

     Coupure du texte entre au clavier a partir de la colonne n  .  Le 
texte  est  coupe au dernier espace avant cette colonne et le  mot  en 
cours d'entree est renvoye a la ligne suivante .  Cela permet d'entrer 
un message sur une BBS sans s'occuper des retours a la ligne .









                                                               Page 20

TPK version 1.64                                            21/03/1991

ECHOTpk Texte

     Affiche  Texte dans la fenetre de trafic de TPK .  Cette commande 
permet  d'afficher  des commentaires sur l'ecran  pendant  l'execution 
d'un  fichier  de commandes .  Elle remplace la commande  ECHO  de  la 
version  1.63 qui etait en conflit avec la meme commande du TNC  .  En 
effet  si  vous mettiez ECHO OFF dans un fichier de configuration  TPK 
affichait OFF sur l'ecran au lieu d'envoyer cette commande au TNC .

EFAt Heure

     Effacement d'une programmation .

EFLogrx

     RAZ des stations entendues.

EFMacro macro

     Cette  commande  permet  de supprimer une  macro-commande  de  la 
liste.Il  n'est  pas possible de la recuperer en cas d'erreur  car  le 
fichier est reecrit aussitot sur le disque .... Alors attention !

EMacro Macro

     Edition  d'une macro-commande .  Le contenu de la  macro-commande 
est repasse dans le tampon clavier ce qui permet sont edition .

EXecute NomFichier

     Lance  l'execution d'un fichier de commandes .  Le fonctionnement 
est le meme que pour les macro-commandes et les touches de fonction.

FChat [Hauteur]

     Initialise la hauteur de la fenetre de moniteur en mode  connecte 
lorsque  RXblock et MCon sont valides.Le trafic est visualise dans  un 
fenetre  en haut de l'ecran lorsque ces deux commandes sont actives.Ne 
fonctionne pas en transfert Yapp car a ce moment la le TNC est en mode 
transparent.

FIN

     Retour au DOS (fin du programme)   (voir egalement ALT X)

FEnetre  F6XYZ-n

     Envoie  tous les messages de F6XYZ-n dans une fenetre en haut  de 
l'‚cran.
                    
FEnetre  x

     Etablit la hauteur de la fenetre a x lignes (3 a 18)

FEnetre "texte"

     Envoie  tous  les paquets dont le header contient texte  dans  la 
fenetre.Texte est marque dans la barre de separation.



                                                               Page 21

TPK version 1.64                                            21/03/1991

FLux [0|1|2]
     
     Controle de flux entre le micro-ordinateur et le TNC par:
     0 : DSR
     1 : CTS
     2 : DSR+CTS
     Pour un TNC2 utiliser DSR+CTS ou CTS et pour les TNCs  Kantronics 
par  exemple utiliser CTS .  TPK des son lancement vous indique si ces 
signaux  ne sont pas a la valeur attendue et passe  en  fonctionnement 
sans  acces a l'interface serie .  La touche ALT-V vous affiche l'etat 
de ces signaux grace au registre de l'UART 8250 de l'interface serie.

FREquence [xxxxxx]

     Modifie la frequence de QSO marquee dans le log.

FREquence 1|2 [xxxxxx]

     Valide  l'utilisation  de deux frequences avec basculage  par  le 
STREAM SWITCH qui doit etre modifie en consequence.Cette commande  est 
prevue  pour le KAM ou les autres TNCs Kantronics equipes de plusieurs 
ports radio.Le basculage de frequence avec TPK est alors automatique.
     Les  commandes suivantes doivent se trouver dans  le  CONFIG.TPK:       
(voir fichier CONFIG.KAM)

     STR $F1/$F2
     STREAMEV ON
     FRE 1 14Mhz
     FRE 2 144675   (par exemple!)

     De   plus  chaque  commande  FRE  bascule  le  TNC  sur  le  port 
correspondant.La  validation du Stream Switch permet a TPK de  changer 
de  port radio et de prendre en compte une connexion arrivant  sur  le 
port sur lequel il n'est pas affecte..

     Par  exemple si vous etes sur VHF et que quelqu'un se connecte  a 
vous  sur  HF TPK va basculer le TNC sur HF ,valider la  connexion  et 
changer la frequence pour le LOG.
     Cette possibilite est uniquement validee par la presence des deux 
frequences  et  ne  fonctionnera bien sur qu'avec un TNC equipe  de  2 
ports radio.A ne pas utiliser avec un TNC2 !!

G8BPQ [OUI|NON|ON|OFF]

     Valide  l'utilisation du driver de G8BPQ.Le numero de port  serie 
dans TPK.CFG doit correspondre a celui que vous desirez utiliser  dans 
le driver.

Init n
Init NomFichier

     Initialisation  a  partir d'un fichier de configuration comme  au 
depart du programme.
Init sans parametre initialise avec CONFIG.TPK
Init n initialise avec le fichier CONFIG-n.TPK avec 0 < n < 9
Init NomFichier lance l'execution du contenu de NomFichier.Par exemple 
I TNC2.SET pour initialiser le TNC2 avec les parametres contenus  dans 
le  fichier  TNC2.SET qui est un fichier type fonctionnant  avec  TPK. 



                                                               Page 22

TPK version 1.64                                            21/03/1991

Contrairement  a execute ou les caracteres sont entres dans le  tampon 
clavier  ,  les commandes sont passees directement a l'interpreteur de 
TPK .

INT14 [OUI|NON|ON|OFF]

     Valide  l'utilisation d'un driver serie externe comme COMBIOS  de 
WA7MBL ou MBBIOS de AA4RE.

Justifie [n]  (n=40 a 79)

     Justification du texte sur n colonnes . Lorsque le texte entre au 
clavier atteint la colonne n ,  le mot en cours d'entree est reporte a 
la ligne suivante et la ligne en cours est cadree sur les n colonnes . 
Son utilisation est la meme que la commande coupure .  La touche ALT-J 
permet de basculer la justification En/Hors service.

LOG [OUI|NON|ON|OFF]

     Autorise  ou  interdit  la  generation  d'un  log  des   stations 
connectees.Ce fichier est compatible avec le programme PCLOG.
     
Macro cle ou <ESC>cle

     Lance  la  macro-commande  reperee par son nom  "cle".Une  macro-
commande peut etre une suite de commandes de TPK ou du TNC-2.
      Deux  macros commandes sont fournies dans le fichier TPK.ZIP  la 
premiere  RAZTNC permet la mise du TNC2 aux bons parametres de  parite 
et  nombre de bits ce qui est tres utile pur les versions  d'eprom  du 
TAPR  qui  sont  en  general  en  7  bits  et  INITNC  qui  envoie  la 
configuration complete au TNC2..
     Donc si au demarrage de TPK il n'y a pas de message d'erreur mais 
que  le  micro-ordinateur n'a pas de caracteres venant du TNC2  il  se 
peut  que les parametres de la liaison serie du TNC2 soient en 7  bits 
avec  parite et il suffit a ce moment de taper <ESC>RAZTNC pour mettre 
le  TNC2  dans le bon mode,ensuite <ESC>INITNC  pour  l'initialisation 
complete,INIT  et  ALT-D  pour envoyer les  commandes  qui  sont  dans 
CONFIG.TPK et mettre l'horloge du TNC2 a l'heure.

MCon [ON|OFF]
     
     Valide le mode moniteur connecte.Si RXblock est egalement  valide 
le trafic va s'afficher dans le haut de l'ecran . (TNC2 uniquement)

MEmorise macro commande

     Met  en memoire (et sur disque) la macro-commande "macro" avec la 
commande "commande" qui lui sera associee.
     Par exemple vous pouvez entrer les calls que vous appelez souvent 
avec  une  abreviation (un mnemonique quelconque).Le principe  est  le 
meme que le fichier YAPP.DIR du programme YAPP.La difference est qu'il 
est possible de modifier chaque macro depuis le programme.
     Exemple:votre BBS locale et favorite est F6ABJ-1 
     Vous pouvez creer une macro pour l'appeler:
          MEM BBS C F6ABJ-1
     La macro BBS est creee et il vous suffit de taper:
          M BBS  pour lancer une connexion vers F6ABJ-1 ou <ESC>BBS
     Si  la macro dont vous donnez le nom existe deja son contenu  est 
remplace par la nouvelle commande donnee en parametre.


                                                               Page 23

TPK version 1.64                                            21/03/1991


PAth 

     Affichage du chemin d'acces aux fichiers de TPK

PORT [n[?|adresse irq]]

     Changement  de port serie ou des adresses et IRQs des  interfaces 
series . (voir au debut de la documentation)

REPrise [OUI|NON|ON|OFF]

     Autorisation   ou  suppression  de  la  reprise  d'un   transfert 
abandonne avec YAPP.Cette option est NON par defaut dans le  programme 
car  si  elle est validee il est possible de detruire  n'importe  quel 
fichier des disques accessibles ! (REMISE a OUI dans V 1.64)

RXblock [ON|OFF]

     Valide  le  mode  bloc  en reception ce qui permet  si  MCon  est 
egalement  valide  d'afficher  le trafic en  mode  connecte  dans  une 
fenetre  en haut de l'ecran..La hauteur de cette fenetre est  reglable 
par la commande FChat.Ce principe etant assez simpliste sur le TNC2 il 
est  possible  qu'il  y ai confusion par le programme dans le  cas  de 
reception de binaire qui risque alors de se retrouver dans la  fenetre 
principale.Il  ne  peut s'agir bien entendu que de trames qui ne  vous 
sont pas adressees ,mais par exemple un transfert binaire en cours sur 
la frequence.
     Lorsque  vous etes vous meme en transfert binaire le TNC  est  en 
mode transparent et cette reception n'est plus active donc en principe 
pas de confusion possible. (TNC2 uniquement)

SAuve

     Sauvegarde  des  parametres de la liaison serie de TPK:numero  du 
port  et adresses/IRQs des ports serie..Les autres parametres ne  sont 
pas  modifies  par  cette commande et il faut donc le  faire  avec  un 
editeur de texte

Shell [commande[ parametres]] 

     Saut  au DOS et execution d'un programme avec retour a TPK  a  la 
fin  de  la  commande.S'il n'y a pas de commande  cette  fonction  est 
equivalente a la touche F3


SUpcr [ON|OUI|OFF|NON]

     Suppression  ou non d'un eventuel CR envoye systematiquement a la 
fin de chaque paquet information par le TNC-2 en mode moniteur  .C'est 
le  cas  des  TNC-2 par exemple ce qui permet l'affichage  correct  du 
texte  dans  la fenetre mais pas du PK232 pour lequel il  faut  mettre 
SUPcr off.
 
SOnnerie [OUI|ON|NON|OFF]

     Valide la sonnerie a la connexion.




                                                               Page 24

TPK version 1.64                                            21/03/1991

Touche Sn|Cn|An Texte_de_la_touche

     Touches  de fonction programmables.Description complete au  debut 
de la documentation.

Vitesse [4800|9600|19200]

     Modification  de la vitesse de la liaison serie avec  le  TNC2.La 
vitesse  implicite  est  9600  bauds.Pour passer en  19200  mettre  la 
commande  Vitesse  19200 au debut du fichier  CONFIG.TPK  avant  toute 
commande a envoyer au TNC2 bien sur.

                     Les commandes et CONFIG.TPK
                     ---------------------------

Les   commandes   peuvent   etre   utilisees  dans   un   fichier   de 
configuration.Ce  fichier s'il existe est lu au lancement de  TPK   et 
les  commandes  qu'il  contient sont  executees.Ce  fichier  s'appelle 
CONFIG.TPK et peut se presenter par exemple comme ci-dessous:

FE 5
FE F6XYZ-1
ALARME F6ABC-1
MON ON
CONOK ON
CPACTIME  ON      (parametre  important  permettant  l'envoi  de 
                   caracteres sans CR par exemple pour le prompt
                   de TPK ([TPK] >))
etc

     Certaines  commandes destinees au TNC sont egalement  gerees  par 
TPK pour son fonctionnement.
     Connect  F6XYZ est utilise par TPK qui memorise l'indicatif  pour 
le reutiliser avec la touche F8.
     RXblock est utilise pour valider le mode bloc dans TPK.
     MCon  est  utilise  pour valider la fenetre de moniteur  en  mode 
connecte.
     Pour  que  la fenetre soit active en mode connecte il  faut  donc 
passer ces deux commandes au TNC a chaque utilisation de TPK ce ui lui 
permet de valider le mode..Il suffit par exemple de les mettre dans le 
fichier  CONFIG.TPK qui est execute au demarrage du programme..TPK  ne 
va  pas  interroger  le TNC et ne peut pas savoir  autrement  que  ces 
commandes sont activees. 


                        Fichiers de TPK
                        ---------------

TPK.CFG   Configuration du programme
          Le  fichier  est  commente  et  il  suffit  de  changer  les 
          parametres  en fonction de ses besoins ou de ses gouts  pour 
          les couleurs !
          Le  principe du repertoire d'envoi de fichiers  (  troisieme 
          parametre)  est  explique dans les touches de  fonction  car 
          sont usage est modifiable avec la touche F5.Le repertoire de 
          reception  de  fichier  permet  de  verrouiller  l'acces  en 
          reception  a un seul repertoire ce qui evite d'aller  ecrire 
          des fichiers n'importe ou. 



                                                               Page 25

TPK version 1.64                                            21/03/1991

          Le  nombre  de lignes d'affichage est fonction de  la  carte 
          ecran  utilisee et doit correspondre a une valeur utilisable 
          par  cette carte en mode TEXTE.Donc 25 lignes dans tous  les 
          cas,43 lignes dans le cas de l'EGA et 50 lignes dans le  cas 
          de  la  carte VGA..D'autres valeurs entraineront sans  doute 
          une perte de controle car il n'y a pas de verification  dans 
          TPK  !..Chacun devra donc utiliser la valeur correspondant a 
          sa carte.. 
          Les  parametres  de couleurs peuvent etre verifies  dans  le 
          fichier COULEURS (faire TYPE COULEURS).
          Les ports serie sont modifiables par la commande PORT et  il 
          est plus sur d'utiliser celle-ci plutot que de modifier dans 
          ce fichier.

          Vous  pouvez modifier et rajouter des commentaires mais bien 
          entendu  ne pas supprimer de parametres.De plus  TPK  charge 
          ses  parametres  dans l'ordre du fichier qu'il ne faut  donc 
          pas modifier !!
     
               Le  programme  peut etre lance avec  un  parametre  lui 
          indiquant le chemin sous lequel se trouve le fichier TPK.CFG

               Par   exemple  si  les  fichiers  sont  dans  un   sous 
          repertoire  C:\TPK  et que vous voulez lancer  le  programme 
          d'un autre repertoire il vous suffit de donner ce repertoire 
          comme  parametre  et  TPK ira chercher les fichiers  par  ce 
          chemin. Taper : TPK C:\TPK\  (ne pas oublier le dernier \)


TPK.001        ecrans d'aide
TPK.DIR        liste des macro-commandes de TPK
TPK.KEY        touches de fonction programmables
LOG.DAT        log des stations connectees compatible avec PCLOG
MESSAGEn.TPK   Fichiers  messages  appeles en mode  connecte  par  les 
               touches ALT-1 a ALT-0.
CONFIG.TPK     Fichier  pouvant  contenir  les  commandes  de  TPK  et 
               execute   au  debut  du  programme ou  par la  commande 
               INIT  sans  parametre.Voir  a la fin de  la  liste  des 
               commandes.
CONFIG-n.TPK   Fichiers   similaires   a  CONFIG.TPK   contenant   des 
               commandes de TPK et lances par INIT n
CONFIG-X.TPK   Fichier  contenant les commandes executees par TPK a la 
               fin du programme.
AIDE           Fichier contenant le texte envoye a la reception de  la 
               commande AIDE (commande a distance)

Ces  fichiers doivent se trouver dans le sous repertoire indique  dans 
TPK.CFG  sinon  il  y  aura  un message  d'erreur  et  abandon  de  la 
commande.Attention  si ce chemin n'est pas precise dans le fichier  de 
configuration   c'est  le  disque  implicite  qui  sera  utilise   par 
TPK.(c'est le cas du fichier original de TPK)










                                                               Page 26

TPK version 1.64                                            21/03/1991

                       TPK et les repertoires.
                       -----------------------

     TPK sans parametre et pas de repertoire dans TPK.CFG.
     -----------------------------------------------------

C:\TPK\TPK.EXE
       TPK.CFG
       TPK.001
       CONFIG.TPK
       TPK.KEY
       TPK.DIR
       AIDE
       MESSAGEn.TPK
       LOG.DAT
       CONFIG-X.TPK

La commande est simplement TPK<RETURN>

    TPK avec un parametre et pas de repertoire dans TPK.CFG.
    --------------------------------------------------------

C:\TPK\TPK.EXE      C:\REPCFG1\TPK.CFG
       TPK.001      C:\REPCFG2\TPK.CFG
       CONFIG.TPK
       TPK.KEY
       TPK.DIR
       AIDE
       MESSAGEn.TPK
       LOG.DAT
       CONFIG-X.TPK

Dans ce cas les commandes suivantes sont possibles:
TPK C:\REPCFG1\<RETURN> et TPK C:\REPCFG2\<RETURN>
avec  deux  configurations  differentes,par exemple  des  ports  serie 
differents,un  mode  d'affichage different...Les autres fichiers  sont 
communs..

        TPK sans parametre et avec un repertoire dans TPK.CFG.
        ------------------------------------------------------
C:\TPK\TPK.EXE      
       TPK.CFG -->  C:\PACKET\TPK.001
                              CONFIG.TPK
                              TPK.KEY
                              TPK.DIR
                              AIDE
                              MESSAGEn.TPK
                              LOG.DAT
                              CONFIG-X.TPK

Le repertoire C:\PACKET\ se trouve dans TPK.CFG...
La  commande  est TPK<RETURN> et les fichiers peuvent etre  communs  a 
plusieurs  configurations  ou  a un autre  logiciel  comme  PK1PC  par 
exemple qui utilise le meme LOG.DAT..







                                                               Page 27

TPK version 1.64                                            21/03/1991

         TPK avec un parametre et un repertoire dans TPK.CFG.
         ----------------------------------------------------

C:\TPK\TPK.EXE      

       C:\REPCFG1\TPK.CFG ---> C:\REPTPK1\TPK.001
                                          CONFIG.TPK
                                          TPK.KEY
                                          TPK.DIR
                                          AIDE
                                          MESSAGEn.TPK
                                          LOG.DAT
                                          CONFIG-X.TPK

       C:\REPCFG2\TPK.CFG ---> C:\REPTPK2\TPK.001
                                          CONFIG.TPK
                                          TPK.KEY
                                          TPK.DIR
                                          AIDE
                                          MESSAGEn.TPK
                                          LOG.DAT
                                          CONFIG-X.TPK

Les commandes possibles sont TPK C:\REPCFG1\<RETURN>
et TPK C:\REPCFG2\<RETURN>
Dans  ce  cas  cela donne deux TPK completement separes  avec  un  LOG 
separe,des fichiers CONFIG differents,etc...
 

































                                                               Page 28

TPK version 1.64                                            21/03/1991

           Envoyer un fichier (texte) a son correspondant.
           -----------------------------------------------

     Lorsque  l'on  est  connecte passer en mode  commande  en  tapant 
F7.Ensuite  taper  /SEND fichier.ext A et le fichier sera envoye  sans 
protocole.Ceci  est valable par exemple pour envoyer un message a  une 
messagerie.Lorsque  la  BBS vous demande d'entrer le  texte  de  votre 
message  il suffit de passer la commande ci-dessus et le texte prepare 
a l'avance dans un fichier sera transmis.


          Envoyer un fichier binaire avec le protocole YAPP:
          --------------------------------------------------

     Tapez  F7  ce qui met TPK en attente d'une  commande  et  ensuite 
entrez  la  commande :  /SEND [x:]FICHIER[.EXT] [Y] ce qui demarre  la 
procedure de transfert.Si votre correspondant est equipe de TPK il n'a 
rien  a faire la reception va demarrer automatiquement chez lui.Si  il 
utilise  YAPP il doit taper la touche de reception de fichier  binaire 
et  donner  le  nom  du fichier ensuite  le  transfert  doit  s'operer 
normalement.
     Pour  envoyer  un fichier binaire a une BBS F6FBB proceder de  la 
meme  maniere apres avoir envoye la commande YU FICHIER[.EXT] a  cette 
BBS.
     Si  votre correspondant connait TPK il lui suffit de vous envoyer 
la commande et TPK va passer en emission de fichier.S'il est equipe de 
TPK  il n'a plus rien a faire et s'il est avec YAPP il  doit  proceder 
comme ci-dessus.

ATTENTION : lorsque vous etes connecte YAPP est implicte dans la 
            commande  /SEND et deconnecte il n'est pas  possible 
            d'envoyer  autrement  qu'en  ASCII.Cela  permet  par 
            exemple  d'envoyer  un fichier de  configuration  au 
            TNC (ex:/SEND TNC2.SET).

ATTENTION : Avec  les  TNC2s equipes d'une eprom  contenant  une 
            mini  BBS  appelee  en  bon  francais  PMS  utilisez 
            PACLEN=255  sinon l'envoi de fichier ne fonctionnera 
            pas  correctement si la longueur du fichier  depasse 
            2KO  avec  le  PACLEN=0 sans  doute  a  cause  d'une 
            mauvaise gestion des tampons du TNC2.Par contre pour 
            une  utilisation de TPK sur une frequence degagee et 
            de maniere a obtenir une bonne vitesse de  transfert 
            vous  pouvez utiliser le PACLEN maxi et le  MAXFRAME 
            maxi  si vous avez une eprom sans PMS.Dans de bonnes 
            conditions la vitesse peut atteindre 110cps..















                                                               Page 29

TPK version 1.64                                            21/03/1991

                     Recevoir un fichier binaire:
                     ----------------------------

     Si  votre correspondant utilise TPK il vous suffit de lui envoyer 
la commande (toujours la meme (voir ci-dessus)) et tout va se derouler 
tout seul ensuite.
     Si votre correspondant utilise YAPP c'est lui qui va diriger  les 
operations  !  Il doit taper la touche d'envoi de fichiers binaires et 
donner  le  nom  du fichier.De votre cote avec  TPK  le  transfert  va 
demarrer tout seul.
     Si votre correspondant est une BBS F6FBB envoyez lui la  commande 
d'envoie  de  fichier  binaire  (YD FICHIER[.EXT])  et  la  suite  est 
automatique.

     TPK  accepte  les conventions du DOS pour les  noms  de  fichiers 
c'est a dire que par exemple si il recoit /SEND FICHIER.* il enverra a 
la  suite  tous les fichiers ayant pour nom FICHIER  quelquesoit  leur 
extension.
     *.* enverra le contenu du disque !


                  REPRISE d'un transfert abandonne.
                  ---------------------------------

     Depuis  la version 1.44 il est possible de reprendre le transfert 
d'un  fichier qui a ete interrompu.Il faut d'abord valider la  REPRISE 
par   la  commande  du  meme  nom  et  bien  entendu  que   les   deux 
correspondants  soient equipes de TPK.Lorsque cette option est validee 
et que TPK trouve sur sont disque un fichier du meme nom que celui qui 
lui  est  envoye et dont la longueur est inferieure a  ce  dernier  il 
considere  que c'est le meme fichier dont le transfert a ete abandonne 
et  il  va donc reprendre le tranfert a l'endroit exact ou  il  a  ete 
interrompu.ATTENTION  pour ne pas alourdir les echanges d'informations 
entre  les  deux  correspondants il n'y a pas de  verification  de  la 
partie  deja recue qui peut etre un fichier  different.Cette  facilite 
est a manier avec prudence mais est neanmoins tres apreciable quand un 
transfert est interrompu a quelques octets de la fin du fichier !!
























                                                               Page 30

TPK version 1.64                                            21/03/1991


                 Principe de la REPRISE du transfert.
                 ------------------------------------

     Dans  le protocole YAPP en reception on peut considerer que si le 
fichier existe deja sur le disque c'est une condition pour refuser  la 
reception  bien  que ca ne soit pas clairement defini par  WA7MBL.Donc 
dans ce cas le recepteur va repondre Not_Rdy (Not Ready) et dans cette 
reponse  il  est  prevu  la possibilite  d'incorporer  une  raison  en 
ASCII.C'est donc cette possibilite que j'ai utilise pour declancher la 
reprise de transfert.

     Dans ce cas TPK repond:

NAK len (R) NUL (longueur deja recue en ASCII) NUL 
     |   |
     |   |-> R comme REPRISE
     |-> longueur du texte suivant

     Ce  format est identique a celui du HEADER et le nom  de  fichier 
est remplace par la lettre R.
     Lorsque le TPK emetteur recoit cette information il se positionne 
a  l'endroit  ou le transfert a ete interrompu et reprend  l'envoi  du 
fichier.


PS:les   critiques   (constructives   !)   remarques,suggestions,idees 
diverses seront le bienvenues.

Vous pouvez envoyer des messages packet aux adresses suivantes :
FC1EBN @F6ABJ.FRPA.FRA.EU ou @FF6PTT.FRPA.FRA.EU


                          73s Gerard FC1EBN



























                                                               Page 31